|  | МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ |
| --- | --- |
|  | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО „УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ IНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ МІСТ «ДIПРОМIСТО» імені Ю.М. БІЛОКОНЯ” |
| Державні ліцензії Проектні роботи – Серія АГ № 573221 від 8.02.2011 р. до 8.02.2016 р. Топографо-геодезичні, картографічні роботи – Серія АВ № 547484 від 03.08.2010 р. Проведення робіт із землеустрою - Серія АГ № 583330 від 19.04.2011 р. Пожежна сигналізація та інші – Серія АГ № 595095 від 20.05.2011 р. | EN ISO 9001:2008 Реєстраційний номер: 12 100 45785/01 TMS |
|  | арх. №91162 |
|  | прим. №….. |

м. ХМІЛЬНИК

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ МІСТА

Пояснювальна записка

| Замовник: | Виконавчий комітет Хмільницької міської ради |
| --- | --- |
| Договір: | №862-01-2014 від 26.08.2014 р. |

| Директор інституту |  | І. Шпилевський |
| --- | --- | --- |
| Начальник архітектурно-планувального управління |  | В. Токар |
| Головний архітектор проекту |  | М. Лопатюк |
| Заступник директора, начальник інженерно-планувального відділу |  | О. Головань |
| Головний економіст |  | О. Малишева |
| Начальник відділу науково-методичного забезпечення містобудівного проектування |  | А. Економов |

Київ – 2014

Містобудівна документація «Проект внесення змін до генерального плану м. Хмільник Вінницької області» розроблена в архітектурно-планувальної майстерні №1 (начальник В. Токар), разом із спеціалістами інженерно-планувального відділу (начальник О. Головань) авторським колективом у складі:

| Архітектурно-планувальна частина |
| --- |
| Головний архітектор проекту | М. Лопатюк |
| Архітектор І категорії | В. Каменщик |
| Техніко-економічна частина |
| Головний економіст | О. Малишева |
| Головний фахівець | В. Сухина |
| Природні умови та охорона навколишнього середовища |
| Головний фахівець | В. Муха |
| Провідний інженер | Н. Сугак |
| Транспорт |
| Провідний інженер | О. Чубенко |
| Водопостачання, водовідведення, санітарне очищення |
| Керівник групи | Д. Гончаров |
| Теплопостачання, газопостачання |
| Провідний інженер | О. Срібний |
| Інженер І категорії | М. Лопатюк |
| Електропостачання |
| Провідний інженер | Г. Малюк |
| Гідротехнічні заходи, дощова каналізація |
| Головний фахівець | Л. Безкоровайна |
| Керівник групи | О. Геращенко |
| Прогноз чисельності та статевовікової структури населення міста виконаний фахівцями інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи Національної Академії наук України: |
| Зав. відділом міграційних досліджень, к.е.н. | О. Позняк |
| С.н.с. відділу демографічного прогнозування, к.е.н. | П. Шевчук |
| М.н.с. відділу міграційних досліджень | Т. Гнатюк |
| М.н.с. відділу економіки праці | Г. Швидка |

Координаційно-адміністративну допомогу в роботі над проектом здійснював заступник міського голови

СКЛАД ПРОЕКТУ

| Назва матеріалів | Масштаб | Архівний номер |
| --- | --- | --- |
| План існуючого використання території | 1:5 000 | 189984 |
| Схема існуючих планувальних обмежень | 1:5 000 | 189985 |
| Генеральний план (основне креслення) | 1:5 000 | 189986 |
| Схема проектних планувальних обмежень | 1:5 000 | 189989 |
| Схема вулично-дорожньої мережі, міського та зовнішнього транспорту | 1:5 000 | 189987 |
| Схема розташування м. Хмільник в системі розселення | 1:50 000 | 189988 |
| Схема інженерного обладнання території. Енергопостачання | 1:5 000 | 189990 |
| Схема інженерної підготовки та захисту території | 1:5 000 | 189991 |
| Пояснювальна записка | книга | 91162 |
| Схеми та пояснювальна записка у цифрових форматах | CD диск |  |
| Матеріали з грифом «Для службового користування» |
| Назва матеріалів | Масштаб | Інвентарний номер |
| Схема інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час | 1:5 000 | 026193 |
| Розділ «Інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час» | брошура | 026194 |
| Схема інженерного обладнання території. Водопостачання та каналізація | 1:5 000 | 026195 |
| Схема інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на особливий період | 1:5 000 | 026196 |
| Розділ «Інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на особливий період» | брошура | 026197 |
| Розділ «Водопостачання та каналізація» | брошура | 026223 |
| Схеми і пояснювальні записки у цифрових форматах | CD диск | 629 |

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА	5

І. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА	7

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ІСНУЮЧОГО СТАНУ	7

2. ІСНУЮЧЕ ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВА МІСТА	16

3. ПРИРОДНІ УМОВИ ТА РЕСУРСИ	17

4. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ	33

5. ТРАНСПОРТ	37

6. ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ	41

7. АНАЛІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ РІШЕНЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ	43

ІІ. ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ	48

1. ЕКОЛОГО-МІСТОБУДІВНЕ ОБГРУНТУВАННЯ	48

2. РОЗВИТОК КУРОРТУ	59

3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ	62

4. ПРОГНОЗ ЧИСЕЛЬНОСТІ ТА СТАТЕВОВІКОВОГО СКЛАДУ НАСЕЛЕННЯ	64

5. ПРОЕКТНИЙ ЖИТЛОВИЙ ФОНД	76

6. ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ	81

7. ЗЕЛЕНІ НАСАДЖЕННЯ	82

8. КЛАДОВИЩА	83

9. ПРОЕКТНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ	84

10. ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ	87

11. УСТАНОВИ ТА ПІДПРИЄМСТВА ОБСЛУГОВУВАННЯ	90

12. ЗАХОДИ З ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА	98

13. ТРАНСПОРТ	105

14. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ	111

15. ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ	130

16. ПРОПОЗИЦІЇ НА ЕТАП 3 – 7 РОКІВ	139

ІІІ. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ	143

ІV. ПОПЕРЕЧНІ ПРОФІЛІ ВУЛИЦЬ	146

V. ДОКУМЕНТИ	149

# ПЕРЕДМОВА

Містобудівна документація «Проект внесення змін до генерального плану м. Хмільник Вінницької області» виконана ДП Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя відповідно до договору №862-01-2014 від 26.08.2014 р., укладеного з виконавчим комітетом Хмільницької міської ради.

Розроблення генерального плану обумовлене необхідністю вирішення поточних питань забудови міста, його оздоровчо-рекреаційної зони та змінами нормативно-законодавчої бази (Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» (п. 9 ст. 17), ДБН Б.1.1-15:2012 тощо).

Згідно міської цільової програми у місті Хмільнику на 2013-2016 роки передбачається розроблення містобудівної документації та впровадження містобудівного кадастру.

Згідно із „Завданням на розроблення…” у проекті визначені: розвиток оздоровчо-рекреаційної зони, перспективна чисельності населення, розміщення житлово-громадського будівництва, забезпечення інженерно-транспортною інфраструктурою, необхідними заходами з інженерної підготовки та захисту території. У складі документації, за окремими завданнями на розроблення виконані розділи «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) на особливий період» та «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час».

Розділ «Характеристика сучасного стану та перспективи розвитку господарського комплексу міста» не виконувався (згідно кошторису тендеру та завдання на розроблення).

Містобудівна документація виконана відповідно до діючих Державних будівельних норм (ДБН 362-92**, ДБН Б.1.1-15:2012 та ін.), а також інших нормативних документів.

Генеральний план розроблений на цифрованій картографічній основі у державній геодезичній системі координат УСК-2000 масштабу 1:5000 та вихідній інформації станом на 1.01.2014 р., які були надані Замовником.

Проект розроблений на розрахунковий строк —1.01.2036 р.

При розробці проекту внесення змін до генерального плану були враховані:

- Закон України «Про оголошення природних територій міста Хмільника Вінницької області курортом державного значення»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.2012 року №63 «Про затвердження режиму округу і зон санітарної охорони курорту Хмільник»;

- «Схема планування території Вінницької області» (Київ, інститут «Діпромісто»), затверджена рішенням 18 сесії Вінницької обласної ради 6 скликання від 25.10.2013 р.;

- «Генеральний план міста Хмільника» (Київ, інститут "Діпромісто", 1994 рік);

- «Детальний план курортно-рекреаційної зони м. Хмільник Вінницької області» (Київ, інститут "Діпромісто"2008 рік);

- Науково-проектна документація "Історико-архітектурний опорний план з визначенням історичного ареалу та зон охорони пам'яток м. Хмільник Вінницької області", (Київ, інститут "УкрНДІпроектреставрація" 2010 р.);

- «Детальний план розвитку курорту м. Хмільник» (інститут "Діпромісто", 1989 рік);

- «Проект із землеустрою щодо визначення прибережних захисних смуг по р. Південний Буг та р. Хвоса в межах міста Хмільника»;

- SwisscontactUkraine Проект: Місто-курорт Хмільник. Розвиток курорту Хмільник як міжнародного Спа та бальнеологічного курорту Альберт Бугнон, Фріборг, Швейцарія. 2007 рік

- Стратегія стійкого розвитку м. Хмільник до 2020 року.

Також були використані інші матеріали, надані Хмільницькою міською радою, службами Вінницької області.

Креслення виконані з використанням технології геоінформаційних систем (ArcVieW 3.2 та ArcGis 9.1) на цифровій картографічній основі масштабу 1:5000, яка була надана Замовником.

Затверджена у чинному порядку дана містобудівна документація є обов’язковим документом для всіх організацій та установ, які здійснюють будівництво на території міста.

Згідно «Переліку відомостей, що становлять службову інформацію у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України», затвердженого Наказом Мінрегіонбуду України від 06.06.2011 р. мають обмежувальний гриф «ДСК» (спецчастина). Дані вимоги відносяться до розділів «Водопостачання та каналізація», «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)», які виконані у складі містобудівної документації «Проект внесення змін до генерального плану м. Хмільник Вінницької області» з обмежувальним грифом «Для службового користування».

# І. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

## 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ІСНУЮЧОГО СТАНУ

ХМІЛЬНИК В СИСТЕМІ РОЗСЕЛЕННЯ

Місто Хмільник розташоване в північно-західній частині Вінницької області на р. Південний Буг недалеко від межі Вінницької області (Хмільницький район) з Хмельницькою областю (Старосинявський район) та Житомирською областю (Любарський район).

Зовнішні зв’язки міста здійснюються автомобільним та залізничним транспортом. Хмільник знаходиться за 56 км до обласного центру – м. Вінниці (там же найближчий пасажирський аеродром).

Хмільник має статус курорту згідно Закону України №3318-VI від 12.05.2011 р. (Постановою Кабінету Міністрів України №591 від 16.10.1992 року затверджене Положення про курорт Хмільник).

Згідно Генеральної схеми планування території України входить в Хмільницьку районну систему розселення Вінницької міжрайонної системи розселення, які входять в Вінницьку обласну систему розселення.

Місто відноситься до ІІІ типу міст. Це міста – курортні центри, в яких регламентується подальший їх розвиток з забороною будівництва нових і розширення діючих промислових підприємств, не пов’язаних із задоволенням потреб відпочивальників і місцевого населення або таких, що можуть негативно вплинути на природні лікувальні фактори.

КОРОТКА ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Згідно з архівними документами, українське місто Хмільник – одне з найстаріших міст Поділля, яке розташоване на невеликому острові, що утворюється двома рукавами Південного Бугу. Цей острів і називався Хмільником (від слова хміль).

Перша письмова згадка про Хмільник датується 1362-м роком. У період з 24 вересня по 25 грудня 1362 року литовський князь Ольгерд біля річки Синя Вода розгромив татарські орди братів Котлубуга, Качибея і Дмитра, яким належало Поділля. Він же і оволодів Хмільником. Географічне положення міста визначило його історичну долю, Хмільник розташований недалеко від річки Синиводи, за 6 кілометрів від "Чорного шляху".

У 1431 році Хмільник перейшов під владу литовських князів, а в 1434 році став центром Хмільницького староства Подільського воєводства під владою Польщі, Староству підлягало 28 сіл і містечко Уланів.

З одержанням в 1448 році Магдебурзького права в місті почали розвиватися ремісництво (шевські, кравецькі та інші майстерні) й торгівля.

У 1534 році за наказом польського короля місто було обнесено кам’яним муром з баштами, укріпленим замком. Викопаний канал між Південним Бугом і його притокою Постушею надавав місту (його центру) острівного положення.

В 1570 році в місті налічувалося 320 будинків. В 1603 році в Хмільнику збудували костел.

У період визвольної війни українського народу (1648-1654 років) декілька разів Хмільницьким замком оволодівав М.Кривоніс. 15 червня 1649 року в Хмільнику побував із своїми загонами Б.Хмельницький. Місто ще не раз було місцем бойових дій в результаті чого було страшно спустошене.

З 1672 року по 1699 рік Хмільником володіли турки. Вони укріпили замок, побудували мечеть — восьмигранну споруду, в заростях ріки прорили ходи. Безперервні бої між поляками і турками привели до занепаду ремесла і торгівлі, місто обезлюдніло.

В 1699 році Хмільник відійшов до Польщі, він знову став центром староства. 1774 року король одарував Хмільницьке староство своєму племінникові Й.Понятовському. В Хмільнику налічувалося тоді 497 будинків. В 1762 році в старостві було 57 млинів, 33 ставки, чорний ліс, поташні фабрики, селітровий і скляний заводи, які давали доходу 141,6 тис. польських злотих. В 1798 році разом з іншими містами Поділля Хмільник був приєднаний до Росії. З утворенням Брацлавської губернії у 1795 році 22 травня Хмільник увійшов до її складу як повітове місто, для якого був утверджений 22 січня 1796 року герб, що зображав срібну башту на голубому фоні.

З 1797 року Хмільник – повітове місто Подільської губернії з населенням 6070 осіб. З 9 червня 1804 року Хмільник став позаштатним містом Літинського повіту Подільської губернії, яким і був до 1917 року. До 1910 року в місті було побудовано 4 православні церкви. Із зростанням промисловості збільшився приплив переселенців до міста, в 1902 році в Хмільнику мешкало вже 14 тис. осіб, у 1904 - 16 тис. осіб, у 1915 – 18,3 тис. осіб міста.

В 1878 році в місті заснована ткацька фабрика, у 1905 році збудовані тартак (лісопилка), пивоварний та чавуноливарний заводи. У той час працювало 1616 ремісників, з них 470 шевців, 250 кравців та 230 пушнірів.

У 1911 році в міста працювало вже 22 підприємства, 67 різних майстерень по переробці продуктів тваринництва, обробленню дерева, металу. Було багато кустарів-одиночок, лише шевців 1800 осіб, які під час першої світової війни виконували для армії спецзамовлення, виготовляючи 1800 чобіт на тиждень.

У 1934 році, при пошуках питної води, у Хмільнику були виявлені лікувальні лікарські радонові води. В жовтні 1938 року уряд України оголосив район Хмільника курортною зоною. Свердловину в районі старого міста було передано медикам для практичного використання. Місцевий відділ охорони здоров’я на її базі відкрив невелику водолікарню, яка розпочала роботу 22 вересня 1944 року. Сьогодні це сучасний водолікувальний заклад — обласна фізіотерапевтична водолікарня.

З 1970 року Хмільник місто-курорт республіканського значення. За порівняно короткий час курорт набув широкої популярності, про що свідчить кількість оздоровлених хворих.

Нині місто, як курорт, продовжує розвиватися. Запроваджуються нові форми та методи діагностики, обстеження та лікування людей.

Основні хронологічні події:

1362 рік - перша письмова згадка про Хмільник.

1431 рік - знаходиться під владою литовських князів;

1434 рік –центр староства (під владою Польщі);

1448 рік – місто отримало Магдебурзьке право;

1672-1699 роки. – зайнятий турками;

1700-1792 роки. – центр староства підпорядкованого Польщі, налічував 497 будинків, населення – 6070 осіб;

1795 рік – окружний центр Брацлавського намісництва, яке приєднане до Російської імперії;

1795 рік – повітове місто Брацлавської губернії;

1796 рік – місто має свій герб;

1797 рік – повітове місто Подільської губернії;

1804 рік – позаштатне місто Літинського повіту Подільської губернії;

1938 рік – виявлені мінеральні радонові води;

13.07.1941 – 18.03.1944 рр. – окупований німецько-фашистськими загарбниками;

22.09.1944 рік – відкрита перша оздоровниця – обласна фізіотерапевтична лікарня, яка поклала початок зародженню майбутнього курорту.

1959 рік – місто районного підпорядкування (приєднані села: Порубинці, Мазурівка, Сидориха, Слобода, Вугринівка, частина Будкова).

26.11.1979 року Указом Президії Верховної Ради Української РСР Хмільник віднесено до категорії міст обласного підпорядкування;

1.12.1991 рік – місто – курорт державного значення;

1997 рік – міська рада ухвалила новий герб – символ самоврядування і атрибут влади.

НАСЕЛЕННЯ

За статистичними даними чисельність населення м. Хмільник на 1.01.2014 року становила 28275 осіб.

ТЕРИТОРІЯ

Згідно звіту за формою «6-зем» площа міста складає 2049,34 га. Аналіз сучасного використання земель, в цілому та за окремими елементами, дає висновок, що фактично забудованою є біля половини (1042,32 га) територій міста. Житлова забудова займає 26,3% території Хмільника (біля 538 га), з якої 86,8% припадає на садибну забудову.

Біля 23,8% території міста озеленено (ліси, зелені насадження загального користування та вуличне озеленення).

Усього у середньому на 1 мешканця нині припадає 725 м2 міських земель, що є показником, близьким до середнього по малих містах рівнинної України..

Існуюче використання земель (за звітом за формою «6-зем») в адміністративній межі міста є наступним:

| Категорії земель | га | % |
| --- | --- | --- |
| 1. Забудовані землі: | 1042,32 | 50,9 |
| садибна забудова | 466,88 |  |
| багатоквартирна забудова | 71,12 |  |
| землі промисловості, технічної інфраструктури | 81,13 |  |
| транспорту та зв’язку | 82,10 |  |
| громадська забудова | 168,07 |  |
| із них під оздоровчими закладами | 33,40 |  |
| вулиці | 160,02 |  |
| кладовища | 13,0 |  |
| 2. Незабудовані землі: | 1007,03 | 49,1 |
| сільськогосподарські землі | 464,33 |  |
| ліси | 240,11 |  |
| зелені насадження | 247,22 |  |
| із них загального користування | 6,3 |  |
| відкриті землі без рослинного покриву | 4,95 |  |
| заболочені землі | 1,66 |  |
| акваторії | 48,76 |  |
| УСЬОГО | 2049,34 | 100,00 |

ГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС

Станом на 1.01.2014 р. в ЄДРПОУ по м. Хмільнику налічувалось 514 суб’єктів, 90% з яких є юридичними особами. Із загальної кількості суб’єктів економічної діяльності найбільше припадає на «Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту» - 24,2%, «Торгівлі; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку» - 22,8%. На промисловість припадає біля 11,1% від усієї кількості суб’єктів. Кількість суб’єктів діяльності на 1 тис. осіб в місті дорівнює 18 (по Вінницькій області – 21).

Середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу по м. Хмільник на 1.01.2014 року склала 4779 осіб.

Розвиток реалізованої промислової продукції у діючих цінах становить біля 85 млн. грн.; обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на душу населення – біля 3,0 тис. грн..

У місті 2 інноваційно-активних підприємства.

Господарський комплекс характеризується наявністю розвиненого невиробничого сектору економіки (сфери обслуговування) з незначним розвитком сектору малого підприємництва.

Основні підприємства міста: ВАТ «Хмільниксільмаш», ПАТ «Хмільницька швейна фабрика «Лілея», ПАТ «Хмільникмеблі», ТОВ «Тріумф», ТОВ «Коровай», ПП «Металіст», КП теплових мереж «Хмільниктеплокомуненерго», ТОВ «Назарет транс», ТОВ «Назарет трейд», ТОВ «Аптека №156 м. Хмільник», КП «Хмільницька житлово-експлуатаційна контора», дочірнє підприємство «Клінічний санаторій «Хмільник» ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укпрофоздоровниця», ТОВ «Санаторій «Березовий гай», КП «Хмільниккомунсервіс», ТОВ «Нест-агробуд», ПАТ «Хмільницький елеватор», побутово-виробниче підприємство «Свіжість», ПАТ «Агрокомплекс «Хмільникпродукт».

В межах міста працює 3 фермерські господарства «ПАФ», «Ольвія-агро», «Краєвид-агро».

Виробничий сектор (сільське, лісове та рибне господарство; добувна та обробна промисловість; виробництво та розподілення тепла, газу та води) представлений підприємствами обробної промисловості (виробництво харчових продуктів, легка промисловість, оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, машинобудування та виробництво меблів, які фактично слід віднести до малих підприємств.

Виробництво основних видів промислової продукції за 2013 рік склало: молочна продукція – 2606 т, одяг - 120,3 тис. одиниць, вироби з дерева – 28 одиниць, 877 одиниць меблів, сільськогосподарські машини та устаткування – 394 одиниці.

На підприємствах міста з виробництва харчових продуктів, напоїв з 2010 року припинено виробництва м’яса, включаючи субпродукти та хлібобулочних виробів. У 2012 році розпочате виробництво молока та вершків сухих, масла вершкового та сирів жирних, з 2013 року – продуктів молоковмісних сирних; виробництво ковбасних виробів залишилось майже на рівні 2011-2012 років.

В легкій промисловості по випуску пальт та напівпальт жіночих та дівчачих Хмільник займає 59,9% в загальнообласному обсязі виробництва відповідної продукції, по випуску жакетів та блейзерів, піджаків, джемперів жіночих та дівчачих – 64,2%. У 2013 році в порівнянні з попереднім роком спостерігається ріст виробництва по деяких видах готового одягу для жінок та дівчат з тканини: суконь та сарафанів – на 44,4%, жакетів та блейзерів, піджаків, джемперів – на 0,8%. Спостерігається спад по виробництву спідниць та спідниць-брюк – на 53,6%. Пошив блузок, тунік, батників та костюмів жіночих та дівчачих з тканини припинено з 2009 та 2007 років., відповідно, комплектів і костюмів робочих чоловічих та хлопчачих – з 2010 року.

В машинобудуванні на 30,1% збільшено випуск машин для внесення добрив, в 4 рази збільшено виробництво розпушувачів та культиваторів.

Місто Хмільник займає 78,9% обласного обсягу з виробництва меблів для сидіння (переважно з дерев’яним каркасом), хоча, в порівнянні з попереднім роком у 2013 роком їх випуск було скорочено на 61,4%. З 2011року припинено виробництво деревини уздовж розпиляної, а у 2013 році було відновлено випуск вікон та дверей дерев’яних.

У загальнообласному обсязі реалізованої промислової продукції Хмільник займає 0,5%.

В обсязі реалізованої продукції добувної і переробної промисловості 90,0% займали споживчі товари короткострокового використання, 5,3% – інвестиційні товари, 0,4% – товари проміжного споживання, 0,5% – споживчі товари тривалого використання та 3,8% – енергія. У промисловості Хмільник питома вага реалізації споживчих товарів короткострокового використання перевищує середньо обласний рівень.

За 2013 рік у розвиток економіки Хмільника підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 85,9 млн. грн. капітальних інвестицій (3355,5 грн. на 1 мешканця).

За 2013 рік на будівництві житла забудовниками освоєно біля 44,4 млн. грн. капітальних інвестицій. Підприємствами м. Хмільника у 2013р. виконані будівельні роботи на суму 3960 тис. грн.

За характером будівництва обсяги робіт розподілилися таким чином: роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння становили 67,3% від загального обсягу робіт, з капітального та поточного ремонтів –18,3% та 14,4% відповідно.

Лікувально-оздоровча галузь.

Хмільник – значний бальнеологічний курорт, що спеціалізується на радоновій терапії (є її беззаперечним центром в Україні). Із 22 санаторіїв Вінниччини 7 санаторіїв розташовано у Хмільнику. В них за 2013 рік оздоровилося понад 41 тис. осіб (72% від показника в цілому по області).

Основні показники діяльності санаторно-курортних закладів за період
2005 – 2013 років (за даними паспорта міста)

|  | 2005/06 | 2009/10 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість закладів, одиниць | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| у % до показника по області | 19,4 | 28,6 | 27,3 | 27,3 | 31,8 |
| В них ліжок (місць), одиниць | 2694 | 2648 | 2438 | 2276 | 2526 |
| у % до показника по області | 43,9 | 52,1 | 47,3 | 45,8 | 50,8 |
| Кількість оздоровлених, осіб | 40925 | 39951 | 35903 | 36095 | 41461 |
| у % до показника по області | 59,3 | 65,4 | 65,0 | 61,9 | 71,9 |
| Кількість фактично проведених ліжко-днів (людино-днів) | 757391 | 678458 | 571000 | 579798 | 679828 |
| у % до показника по області | 58,6 | 64,4 | 61,6 | 58,9 | 63,6 |

Оздоровчі заклади мають такі ємності: ТОВ «Санаторій «Поділля» - 400 місць; дочірнє підприємство ЗАТ ЛОЗПУ “Укрпрофоздоровниця” клінічний санаторій “Хмільник” – 854 місць; обласна медичний центр реабілітації залізничників Південно-західної залізниці – 400 місць; ЦВКС “Хмільник” – 450 місць; медичний реабілітаційний центр “Південний Буг” МВС України – 170 місць; ТОВ Санаторій “Березовий Гай” – 112 місць; Санаторій «Радон» АПНВП «Візит» - 200 місць.

Професійно-технічну освіту надають: державний навчальний заклад «Професійний ліцей сфери послуг» (кількість місць за проектом будівництва – 435, фактично відвідує 300 учнів, готує кухарів-офіціантів, бухгалтерів, контролерів-касирів, мулярів, штукатурів, плиточників), державний професійно-технічний навчальний заклад «Хмільницький аграрний центр професійно-технічної освіти» (720 місць, 510 учнів; готує фахівців для будівельної галузі, харчування, сфери обслуговування та сільського господарства).

В місті зареєстровано 2374 суб’єктів малого підприємництва. З них: 2254 – кількість фізичних осіб-підприємців (крім того 443 найманих працівників), 120 – малих підприємств – юридичних осіб (чисельність найманих працівників малих підприємств – біля 760 осіб). 70 із 120 зареєстрованих юридичних осіб – це діючі підприємства малого бізнесу.

В місті в середньому на 10 тис. осіб наявного населення припадає 796 суб'єктів господарювання, представників малого і середнього підприємництва.

Ринкова інфраструктура представлена товарною біржею «Хмільницька регіональна земельна біржа», філія всеукраїнської універсальної багатогалузевої біржі, спілкою промисловців та підприємців м. Хмільника і Хмільницького району.

Суб’єкти господарювання Хмільника співпрацюють з партнерами з 30 країн світу, у тому числі із 16 країн ЄС, 8 країн Азії, 2 країн СНД, 2 країн Африка та 2 країн Америки. Основу товарної структури експорту міста складає верхній жіночий одяг, сільськогосподарські машини, продовольчі товари і сировина, деревина і вироби з неї, а імпорту – текстиль та вироби з текстилю, машинобудівну продукцію, деревину та вироби з неї.

Найбільші обсяги експортних поставок підприємствами міста здійснювались до Німеччини, Польщі, Румунії. Найбільш значні імпортери: Італія, Німеччина, Російська Федерація. Зовнішньоторговельні операції здійснювались з партнерами із 34 країн світу.

У товарній структурі експорту найбільша питома вага припала на текстильні матеріали і текстильні вироби (78,2%) та продукти рослинного походження (10,4%). Основу імпортних надходжень склали текстильні матеріали і текстильні вироби (67,3%) та засоби наземного транспорту (14,8%).

Обсяг прямих іноземних інвестицій в господарчий комплекс міста становить біля 620 тис. дол. США (біля 24,2 тис. дол.. США на 1 мешканця).

Найбільше зацікавлені зарубіжні партнери в інвестуванні підприємств оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів та мотоциклів, підприємств тимчасового розміщування й організації харчування. Також сталою є зацікавленість у закордонних інвесторів до підприємств транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської служби.

Найбільший за останні роки приріст прямих іноземних інвестицій на підприємствах Хмільника спостерігався у 2013 році.

На обліку в службі зайнятості перебувало 1937 незайнятих громадян, з них 1834 безробітних. Показником економічної активності населення є рівень зареєстрованого безробіття, який складає 1,67% (по області –2,28%).

ЖИТЛОВИЙ ФОНД

Житловий фонд міста на початок 2014 року становив 585,049 тис. м2 загальної площі, у тому числі багатоквартирної забудови – 192,8 тис. м2; садибної забудови – 392,3 тис. м2.

| Типи забудови | Загальна площа, | Кількість населення, | Житлова забезпеченість, |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тис. м2 | % | тис. осіб | м2/люд. |
| Багатоквартирна | 192,773 | 32,9 | 11,0 | 17,5 |
| Садибна | 392,276 | 67,1 | 17,3 | 22,7 |
| РАЗОМ | 585,049 | 100,0 | 28,3 | 20,7 |

Найбільша питома вага житлового фонду припадає на садибну забудову (біля 2/3 від усього житлового фонду). Середня житлова забезпеченість по місту — 20,7 м2/людину: 17,5 м2 на людину в багатоквартирній забудові і 22,7 м2 на людину в садибній забудові.

За даними Головного управління статистики у Вінницькій області в місті нараховувалось 5037 будинків, із них 4952 садибних будинків; загальна кількість квартир становила 10168 одиниць (із них 4090 квартир багатоквартирного житлового фонду і 6078 квартир садибного житлового фонду). Середній розмір одного садибного будинку становить біля 79,2 м2 загальної площі, середній розмір квартири – біля 47,1 м2 загальної площі. Коефіцієнт сімейності по місту К=2,78.

98,8% квартир та садибних будинків підключено до централізованого водопостачання та каналізації; 839% - мають газопостачання природним газом.

Незавершене будівництво та аварійний житловий фонд в місті відсутні. Ветхий житловий фонд – 3 будинки, в яких мешкає 15 осіб, з них один багатоквартирний будинок (мешкає 4 родини)..

УСТАНОВИ ТА ПІДПРИЄМСТВА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Мережа установ сфери обслуговування міста в основному забезпечує потреби його населення. Особливо це стосується закладів повсякденного користування. Кількісні показники відповідають нормативним, а по деяких закладах є значно вищими (див. таблицю нижче).

Найбільше дефіцит щодо закладів та підприємств обслуговування за нормативними вимогами спостерігається щодо дитячих дошкільних закладів, закладів культури (ємність клубів та бібліотек), плавальних басейнів.

Забезпеченість основними підприємствами та установами обслуговування населення м. Хмільник

| Назва установ і підприємств обслуговування | Одиниця виміру | Фактично | Необхідно за нормативами вимогами | % до норми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дитячі дошкільні установи | місць | 860 | 1130 | 76,1 |
| Загальноосвітні школи | місць | 3240 | 2803 | 115,6 |
| Лікарні | ліжок | 510 | 400 | 127,5 |
| Поліклініки | відвідувань у зміну | 740 | 680 | 108,8 |
| Спортивні зали загального користування | м2 площі підлоги | 2919 | 2773 | 105,3 |
| Басейни загального користування | м2 дзеркала води | 120 | 1358 | 8,8 |
| Клуби, будинки культури | місць | 900 | 1700 | 53,0 |
| Бібліотеки | тис. томів | 92,1 | 113,2 | 81,4 |
| Магазини (без аптек та аптечних кіосків) | м2 торг. площі | 7970 | 6509 | 122,4 |
| Ринки | м2 торг. площі | 6500 | 1132 | +5,74 рази |
| Підприємства харчування | посадкових місць | 1802 | 1132 | 159,2 |
| Пожежні автомобілі | автомобілі |  |  |  |

## 2. ІСНУЮЧЕ ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВА МІСТА

Місто обласного значення Хмільник – центр Хмільницького району Вінницької області – розташоване на північному заході в 56 км від обласного центру.

Площа території міста на початок 2014 року – 2049,34 га, чисельність населення – 28,3 тис. осіб.

Місто віднесене до історичних населених місць України.

Протягом своєї п’ятисотрічної історії планувальна структура розвинулась від невеличкої фортеці, що виникла на острівній частині р. Південний Буг і його протоки до багатофункціонального планувального утворення з параметрами майже 7 км на 7 км.

Планувальна структура сучасного Хмільника підпорядкована широким планувальним осям – заплаві р. Південний Буг  - центральної вісі і смуги залізниці на півночі.

Даній масштабній структурі підпорядковані головні широкі вулиці міста – Пушкіна, Столярчука, І. Богуна на лівому березі і вул.. Фрунзе, Кутузова, Лисенка на правобережжі.

Розвитку міської структури у південному напрямку сприяла розбудова санаторно-курортних закладів, які структуровані у чотири курортні комплекси від острівної частини міста – історичного ядра на 4 км на південь уздовж вулиць 1 Травня і Курортної.

Нинішня місткість санаторно-лікувальних закладів становить біля 2,8 тис. місць і завдяки унікальним властивостям радонових мінеральних вод місто набуло статусу курорту державного значення.

Вулиці Леніна і 1 Травня – єдиний меридіональний наскрізний напрямок, який має мостові переходи через Південний Буг, що з’єднують майже рівні за площею і характером забудови північну і південну частини міста.

За характером житлової забудови переважає садибна забудова (маже 67% від загальної площі житлового фонду міста). Групи багатоквартирних будинків формують композицію забудови головних вулиць лише на локальних ділянках. Дисонанс 5 – 9 поверхових будинків на тлі садибної забудови за відсутності середньо поверхових груп лише підсилюється в зоні загальноміського центру по вулицях Леніна, Пушкіна, Дзержинського.

Для функціонування зонування, особливо лівобережної частини міста, характерна мозаїчність, де поруч співіснують групи садибного житла, громадські об’єкти, промислові, комунальні підприємства, території закритих кладовищ тощо.

Крім дисперсно розташованих підприємств у північній частині міста, в місті є промислова зона в східній частині міста, що примикає до залізничної станції. Вона є більш чітко спланована.

## 3. ПРИРОДНІ УМОВИ ТА РЕСУРСИ

Місцеположення, рельєф.

Хмільник розташований у північно-західній частині Вінницької області, в регіоні Подільського Побужжя лісостепової зони. Територія відноситься до Хмільник-Летичівського фізико-географічного району Північної лісостепової області Придніпровської височини.

Рельєф території представляє собою слабо-пагорбкувате плато, пересічене балковою мережею, з ухилом в сторону р. Південний Буг. Амплітуда коливання абсолютних висот поверхні становить від 245-247 мБС в заплаві р. Південний Буг до 300-320 мБС на вододільних плато що на південній околиці міста. Домінуючі ухили поверхні – 3 - 5%, на крутосхилах – 8 - 15% і більше.

Клімат.

Клімат території помірно-континентальний з м’якою зимою і нежарким літом. Характеристика кліматичних умов, основних окремих елементів метеорологічних показників, необхідних для обґрунтування й прийняття планувальних рішень наведена за даними багаторічних спостережень по метеостанції “Хмільник” (285 мБС).

Температура повітря: - середньорічна + 6,8ºС, абсолютний мінімум – 38ºС, абсолютний максимум + 38ºС.

Розрахункова температура: самої холодної п’ятиденки – 21ºС, зимова вентиляційна – 9,4ºС.

Опалювальний період: середня температура – 0,8ºС, період - 190 діб.

Глибина промерзання ґрунту (по МС “Фастів”): середня 72 см, максимальна 105 см.

Тривалість безморозного періоду: середня 158 днів, найбільша 186.

Середньорічна відносна вологість повітря 78%.

Атмосферні опади (по МС Козятин): середньорічна кількість 540 мм: в т. ч. теплий період - 397 мм, холодний - 143 мм, середньодобовий максимум 39 мм, спостережний максимум 96 мм (16. 06. 1938 р.).

Висота снігового покриву: середньо-декадна 22 см, максимальна 66 см,

Кількість днів із стійким сніговим покривом -93.

Особливі атмосферні явища (прояв, середня кількість днів/рік): тумани 49 днів, заметілі 21 днів, грози 32 днів, град 1,7 днів, пилові бурі 0,9 днів.

Максимальна швидкість вітру (можлива): 20 м/с - кожний рік, 22-23 м/с - один раз в 5-10 років, 24-25 м/с – один раз в 15-20 років.

Домінуючі напрямки вітру та їх повторюваність: холодний період: Зх – 17,8%; теплий період: ПнЗх – 20,7%

Повторюваність напрямків вітру й штилів, (%)

| Період року | Пн | ПнСх | Сх | ПдСх | Пд | ПдЗх | Зх | ПнЗх | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МС “Хмільник” (285 мБС) |
| Теплий період | 11,7 | 8,7 | 7,7 | 13,9 | 10,9 | 9,4 | 17,0 | 20,7 | 5,1 |
| Холодний період | 7,2 | 6,8 | 9,2 | 17,4 | 13,6 | 12,4 | 17,8 | 15,6 | 2,4 |
| Рік | 9,8 | 7,9 | 8,3 | 15,3 | 12,0 | 10,7 | 17,3 | 18,6 | 4,0 |

Радіаційний режим має ряд особливостей. Річна сума тривалості сонячного сяйва складає 1877 годин, причому взимку місячні суми сягають 30%, а влітку перевищують 60% можливих сум тривалості сонячного сяйва.

Сумарна радіація в середньому для Хмільника складає 97 ккал/см2, в тому числі за тепле півріччя (IV-IX) – 74 ккал/см2, за холодне півріччя (Х-ІІІ) – 23 ккал/см2. Переважна частина цього тепла приходиться на весняно-літній період. Притік тепла весною різко збільшується до 33,9 кал/см2, а влітку до 45 кал/см2 в хвилину.

До числа найбільш сприятливих погод для кліматолікування відносяться погоди, що переважно приходяться на березень, квітень, травень, липень, серпень, вересень і жовтень. Характерним для курорту Хмільник є велика кількість сприятливих погод без опадів, що складає 57% в рік.

Геологічна будова.

В геоструктурному відношенні територія проектування розташована в північно-західній частині Українського кристалічного щиту. Геологічна будова території обумовлена її розташуванням в найбільш піднятій частині щиту. Відповідно кристалічні породи, представлені гранітами, гнейсами і пегматитами, залягають тут порівняно неглибоко – від декількох метрів до декількох десятків метрів від поверхні.

Осадові породи представлені палеогеновими, неогеновими і четвертинними відкладами. Зверху кристалічний фундамент перекритий шаром порушених порід, представлених їх дресвою, каоліном, пісками крупнозернистими загальною потужністю від 0 до 17м.

Майже повсюдно на кристалічних породах залягають кора вивітрювання мезокайнозойського часу. Верхній її шар представлений лесовидними суглинками, водольодовиковими і алювіальними пісками з прошарками суглинків і глинами загальною потужністю від 2 м до 40 м.

Загальна характеристика геологічної будови має істотне значення в плані інженерно-будівельної оцінки. При цьому головним об’єктом характеристики є четвертинні відклади, які мають значне поширення на території міста.

Територія міста покрита суцільним чохлом четвертинних відкладів, представлених глинами червоно-бурими; алювіально-флювіогляціальними нерозчленованими пісками з лінзами супісків і суглинків; еолово-делювіальними суглинками, супісями; алювіальними відкладами першої надзаплавної тераси р. Південний Буг: пісками, суглинками, супісями; алювіальними відкладами заплав рік: пісками різнозернистими, суглинками, супісями, мулами; озерно-болотними відкладами: торф’яниками, мулами, суглинками з домішками рослинних речовин.

Мінерально-сировинна база міста на його околиць представлена цінними бальнеологічними ресурсами (мінеральними водами, торф’яними лікувальними грязями), цегельно-черепичною сировиною, камінням будівельним та облицювальним.

Гідрогеологічні умови.

Місто розташоване в межах гідрогеологічної області Кристалічного щиту. Гідрогеологічні умови на території міста характеризуються наявністю наступних водоносних горизонтів:

- водоносний горизонт в сучасних алювіальних відкладах заплав рік і днищ балок,

- водоносний горизонт в алювіальних відкладах І-ї надзаплавної тераси,

- водоносний горизонт в еолово-делювіальних відкладах,

- водоносний горизонт в нерозчленованих сарматських відкладах,

- водоносний горизонт в тріщинуватій зоні докембрійських кристалічних порід і їх корі вивітрювання.

На території що проектується частіше зустрічається гідравлічно пов’язаний водоносний горизонт сучасних алювіальних відкладів заплав рік і першої надзаплавної тераси. Водоутримуючими породами є піски, супіски, торф’яники, мули. Водоносний горизонт витягнутий вздовж русла ріки і має ширину від 40 - 70 м до 400 - 500 м. При віддаленні від русла гранулометричний склад змінюється і відклади стають більш глинистими.

Рівень алювіального водоносного горизонту зазнає сезонних коливань, що залежить від кількості опадів і рівня води в ріках. Максимального підняття рівні досягають в період весняного сніготанення і в період випадання осінніх дощів. Амплітуда коливання рівня ґрунтових вод досягає 0,5 - 1,5 м.

Потужність водоносного горизонту досягає 5,0-6,0м. Відсутність витриманих водопідпорів обумовлює взаємозалежність вод алювіальних відкладів з водами підстилаючих порід. Води горизонту в основному, гідрокарбонатно-кальцієво-магнієвого типів, прісні, з переважаючою мінералізацією до 0,6 г/л, загальною жорсткістю 5-10 мг/екв, реакція зазвичай нейтральна або слабо-лужна (Ph 7,1-7,5).

Живлення відбувається за рахунок інфільтрації атмосферних опадів, дренування вод типу ”верховодка”, підтоку напірних вод з водоносних горизонтів що залягають нижче, особливо кристалічних порід докембрію і продуктів їх вивітрювання, а також поверхневих вод в період повеней.

Практичне значення для водопостачання мають води тріщинуватої зони кристалічних порід, що мають повсюдне розповсюдження.

Водоутримуючі кристалічні породи представлені гнейсами, гранітами, пегматитами, і продуктами їх вивітрювання. Води тріщинуватої зони не приурочені до якого-небудь певного стратиграфічного комплексу, утворюють загальний водоносний горизонт. На більшій частині площі води напірні. Водоносність продуктів вивітрювання кристалічних порід докембрію спостерігається на підвищених ділянках кристалічного масиву, так як в долинах рік і глибоких балок вони повністю або частково розмиті. Представлені вони каолінами і дресвою. Горизонт продуктивний на мінеральні радонові води. Розвинутий в районі повсюди. Глибина залягання дзеркала води тріщинуватої зони вивітрювання 25-45 м від покрівлі кори вивітрювання кристалічних порід. Води цих порід сполучаються з тріщинуватими водами кристалічних порід докембрію. Глибина залягання води в корі вивітрювання коливається від 1,0 до 17,3 м. Живлення тріщинуватих вод відбувається за рахунок перетікання вод із водоносних горизонтів зо залягають вище, а також інфільтрації атмосферних опадів в місцях виходів кристалічних порід на денну поверхню.

Глибина залягання горизонту 9 - 30 м, рідко 50 – 60 м. П’єзометричні рівні вод в залежності від рельєфу місцевості встановлюються на глибині 0,5 - 25,0 м. Дебети свердловин 0,5 - 1,9 л/с. Води гідрокарбонатні кальцієво-магнієві і гідрокарбонатні кальцієві з мінералізацією 0,4 - 1,0 г/л, загальна жорсткість 8 - 10 мг-екв з підвищеним вмістом радону.

Затверджені запаси вод тріщинуватої зони кристалічних порід по Сидорихській ділянці становлять в загальній кількості 5435 м3/добу, в т.ч. за категоріями А – 2349, В – 1966, С1 – 1120 м3/добу (затверджені НТР ВГО «Північукргеологія», №2373 від 21.06.1974). Враховуючи давність затвердження запасів та активну господарську діяльність в зоні розташування ділянки водозабору, необхідно провести сучасні геологічні дослідження ресурсу з подальшим перезатвердженням запасів питних підземних вод.

Існуюче водопостачання. Централізоване водопостачання міста здійснюється з поверхневого джерела р. Південний Буг. Деякі промислово-комунальні підприємства та санаторно-курортні заклади також використовують підземні води для господарсько-питного водопостачання.

За результатами гідрогеологічних режимних спостережень, що проводить ДП “Хмільницька гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція”, в 2013 р. на Сидорихському прояві прісних вод експлуатувались три з восьми наявних свердловин. Вода подавалась для технічних та господарчих потреб ТОВ «Санаторій «Поділля» і, частково, ДП «Клінічний санаторій «Хмільник».

У гідрогеологічному плані, в порівняні з минулими, роками значних змін не відбулось. Статичні і динамічні рівні були стабільними. Дебети становили 18,1-19,4 м3/годину. Температура на свердловинах коливалась від 9,3°С до 10,0°С. Бактеріологічного забруднення не виявлено.

В хімічному плані вода була гідрокарбонатно-кальцієво-магнієва з низькою, в порівняні з іншими водами Хмільницького родовища, мінералізацією 0,25-0,3 г/ дм3. Фізико-хімічні показники відповідають вимогам ГОСТ 2874-8, та є в нормі. Вміст нітратів по свердловинах Сидорихського прояву знизився і не перевищує гранично допустимих концентрацій (до 20 мг/дм3). Нітрити у воді не виявлені. На відміну від підземних вод, що знаходяться в межах Хмільницького родовища, прісні води Сидорихського прояву характеризуються малою жорсткістю (2-3 мг-екв/дм3).

Концентрація радону у воді, відібраній безпосередньо на свердловинах, коливалась 2,0-3,0 нКи/ дм3, при відбиранні води в місцях її безпосереднього використання (станція другого підйому, крани в ТОВ «Санаторій «Поділля») концентрація радону зменшувалась до 1-1,5 нКи/ дм3, що не суперечить нормам вмісту радону в питній воді (НРБУ).

Враховуючи вищевказане, стабільні фізико-хімічні та бактеріологічні показники прісних вод - Сидорихський прояв прісних вод є стратегічно важливим для курорту Хмільник.

Гідрологічні умови.

Гідрологічна мережа міста представлена річкою Південний Буг, що протікає з заходу на схід, з лівою притокою р. Хвоса, що протікає по північній околиці міста, декількома безіменними струмками та невеликими штучними водоймами. По північній околиці міста, вздовж залізниці протікає р. Піщанка, що є правою притокою р .Хвоса.

Ріка Південний Буг відноситься до великих річок. Місто розташоване на двох берегах, в її середній течії. Долина ріки V-подібна. Заплава ріки лугова, місцями заболочена. Її середня ширина 100 м, найбільша понад близько 1000 м.

Русло помірно-хвилясте, розділяється на два рукава, створюючи острів, де розташоване ”Старе місто”. Русло біля берегів поросле осокою та комишем. Практично весь стік ріки направлений в ліве русло, ширина якого становить 20 – 30 м, середня глибина 1 - 1,5 м, максимальна до 4 м. Швидкість течії 0,2 - 0,3 м/с, на розливах до 0,1 м/с.

Основне живлення ріка отримує за рахунок талих вод, тому її рівневий режим характеризується ясно вираженою весняною повінню і низькою літньо-осінньою меженню. В період весняної повені заплава затоплюється. Максимальні рівні підняття води за даними гідрометеопоста (с. Лелітка) можливі на 2,5 м.

За даними спеціалізованих розрахунків в складі “Проекту із землеустрою щодо встановлення прибережних захисних смуг по р. Південний Буг та р. Хвоса в межах м. Хмільник”, (КТ ”Земреформа”, Вінниця, 2005 р.), межі затоплення при пропуску весняної повені 1% забезпеченості відповідають абсолютним відміткам по р. Південний Буг 248 мБС на вході в місто, 247 мБС в місті впадіння р. Хвоса (лівий берег) та 246 мБС в центральній частині міста (правий берег), до 246 мБС на виході з міста.

Льодостав встановлюється в першій-другій декаді грудня. Середня товща льоду 20-40см. Скривається ріка в першій-другій декаді березня.

В межах міста в р. П.Буг впадає лівобережний приток - ріка Хвоса, яка відноситься до малих річок. Ширина річки від 4 м до 10 м, глибина 1,5 – 2 м. В межах міста стік ріки Хвоса зрегульований ставком. Береги в основному пологі, що є причиною підтоплення присадибних ділянок в період пропуску повені.

Для річок Південний Буг, Хвоса та Піщанка в межах міста виготовлений та затверджений “Проект із землеустрою щодо визначення прибережних захисних смуг по р. Південний Буг та р. Хвоса в межах м. Хмільник” (Командитне товариство ”Земреформа”, Вінниця – 2005р.).

Також в межах міста наявні декілька безіменних, що впадають в Південний Буг. Один із безіменних струмків протікає на східній околиці міста, є лівобережною притокою, стік якого зрегульований штучними водоймами.

Проектне рішення розглядає дані водотоки як основну складову екологічної мережі міста. Система інженерних заходів передбачає їх розчищення і благоустрій з можливістю локального рекреаційного використання. Організація та ландшафтне упорядкування прибережних захисних смуг буде сприяти організації водно-зеленої зони міста.

Ґрунтовий покрив.

Ґрунтовий покрив представлений переважно чорноземами потужними мало-гумусними на лесових породах, що сформувалися на вододілах лівобережжя. Правобережжя зайнято переважно чорноземами опідзоленими, місцями в пониззях сформувались лугові і луго-болотні ґрунти. Місцями на схилах ґрунти зазнають ерозії.

В долині Південного Бугу сформувались лугові, луго-болотні і дернові ґрунти, що періодично затоплюються повеневими водами.

Ґрунти сприятливі для озеленення міста зональними деревинно-чагарниковими насадженнями з використанням ґрунтозахисного озеленення, рослин з розвинутою кореневою системою на еродованих схилах і вологолюбних насаджень в заплавах рік.

Курортно-рекреаційний потенціал.

Наявні на території міста та його околиць унікальні природні лікувальні ресурси, такі як є мінеральні води, торфові грязі, кліматичні умови, а також близькість до водойм і зелених масивів, вигідне географічне розташування, сучасна діагностично-лікувальна база санаторно-курортних закладів, розвинута інфраструктура курорту створило умови для розвитку бальнеологічного курорту державного значення. В 2011 році природні території міста Хмільник Вінницької області оголошені курортом державного значення (Закон України №3318-VI від 12.05.2011 р.).

Курорт “Хмільник” – це сучасний санаторно-курортний комплекс з потужною лікувально-діагностичною базою та розвинутою інфраструктурою. Лікувальний профіль - бальнеологічний курорт.

Серед природних лікувальних факторів курорту на першому місці стоять мінеральні радонові води. Другорядне значення має кліматотерапія і обмежено використовуються лікувальні грязі Війтівецького родовища. Інформація щодо характеристики та затверджених запасів по бальнеологічним ресурсам курорту наведені згідно даних Дочірнього підприємства “Хмільницька гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція”.

Мінеральні води.

В лікувальних цілях на курорті Хмільник використовуються мінеральні радонові води Хмільницького та Острівного родовищ, які розташовані в межі Хмільника і його околиць.

На площі Хмільницького родовища за структурними ознаками виділено чотири ділянки розповсюдження радонових вод: Курортна, Лісова, Вугринівська, Голодьківська. Після проведення геологічного вивчення Острівної ділянки в період 2004 - 2008 років її перейменовано в Острівне родовище, яке включає чотири ділянки: ділянка №1, ділянка №2, ділянка №3, ділянка №4. Станом на кінець 2013р. всі ділянки являються експлуатаційними (крім ділянки №4 Острівного родовища). На їх території ведеться відбір мінеральних радонових вод для санаторно-курортних закладів. Частина Голодьківської ділянки (околиці с. Голодьки) являється резервною.

Основні запаси радонових вод знаходяться у верхній тріщинуватій зоні гранітів, розвинутій до глибини 70 – 80 м, поблизу активного регіонального розлому, який власне, і контролює накладену гідротермальну мінералізацію, що, очевидно, сприяє утворенню радону.

За вмістом основного бальнеологічного фактору мінеральних вод Хмільницького родовища – радону води відносяться до дуже низько радонових вод або низько радонових. Середній вміст радону в воді коливається в межах від 10,0 до 30,0 нКu/дм3 . Лише в деяких свердловинах (5-РК - Курортна ділянка, 6-е – Лісова ділянка та № 1982 – Голодьківська ділянка) концентрація радону може сягати до 35,0 нКu/дм3. Дуже низький вміст радону фіксується у воді деяких свердловин Острівного родовища – інколи 5,0 -10,0 нКu/дм3 .

Хімічний склад води не зазнає відчутних змін на протязі багаторічного періоду спостережень. Вода в основному гідрокарбонатно–хлоридно-сульфатна кальцієво–магнієво–натрієва з мінералізацією 0,7-0,9 г/дм3 . Води Острівного родовища дещо відрізняються за основними фізико-хімічними показниками. Мінералізація води тут становить 1,6-2,0 г/дм3. Санітарний стан води родовищ контролюється безперервно і на протязі останнього року був задовільний. Бактеріального забруднення не виявлено. По санітарному стану вода відповідає вимогам, що застосовуються до вод бальнеологічного типу.

Мінеральна вода родовищ використовується в курортній практиці 8-ма санаторіями та оздоровницями для внутрішнього та зовнішнього застосування.

За даними ДП “Хмільницька ГГРЕС” в межах родовищ мінеральних радонових вод розташовано 26 експлуатаційних, 3 спостережних та 2 резервних свердловини, які пробурені в різні роки для розвитку гідромінеральної бази курорту Хмільник. Окрім того наявні резервні свердловини. Всі свердловини знаходяться на балансі санаторіїв та оздоровниць.

Відомості про основних водокористувачів родовищ мінеральних радонових вод

| Найменування ділянок родовищ | Свердловини експлуатаційні | Свердловини спостережні | Відомча належність |
| --- | --- | --- | --- |
| род. Острівне Ділянка №3 | 600-е, 44-е |  | Медичний центр реабілітації залізничників ПдЗх залізниці (МЦРз ПЗз) |
| род. Острівне Ділянка №1 | 603-е |  | Медичний реабілітаційний центр «Південний Буг» МВС України |
| род. Острівне Ділянка №2 | 11-рк, 2-е |  | Обласна фізіотерапевтична лікарня |
| род. Острівне Ділянка №4 | 604-е | 605 | АПНВП «Візит» |
| род. Хмільницьке діл. Курортна | 5-рк, 18-рк, 9-рк, 8-рк, 6-рк | 23-рк | ДП «Клінічний санаторій «Хмільник» |
| род. Хмільницьке діл. Лісова | 2-е, 6-е, 10-е, 12-е | 23-рк(е) | ТОВ «Санаторій «Поділля» |
| род. Хмільницьке діл. Голодьківська | 1989, 1983-Д, 1981-1, 1982 (законсерв.) |  | ДП «Клінічний санаторій «Хмільник» та МЦРз ПЗз |
| род. Хмільницьке діл. Вугринівська | 5-мо, 7-мо, 8-мо, 9-мо, 10-мо, 11-мо, 2180-ц | 6-мо | Центральний військово клінічний санаторій «Хмільник» |

Експлуатаційні запаси мінеральних радонових вод по всіх ділянках були розвідані і затверджені в різні роки.

За час розроблення родовища, яке почалося з Острівної ділянки, з середини минулого сторіччя сталися певні зміни в структурі його експлуатації (збільшилася кількість водокористувачів, ліквідовані деякі і пробурені нові свердловини) та зміни по зменшенню вмісту вуглекислоти і величині мінералізації.

Дослідження води з свердловини № 1-Е (колишня ділянка Острівна), у 1935 - 1937 роках показали, що за хімічним складом води являються вуглекислими гідрокарбонатно-хлоридними кальцієво-натрієвими з мінералізацією, яка змінюється від 5,3 до 0,6 г/дм³. Вміст радону змінювався від 5,4 до 11,1 нКи/дм³. Вміст вільної вуглекислоти в воді складав в ті роки 560-770 мг/дм³.

За роки, що пройшли, на Острівній ділянці був пробурений ряд свердловин, які також розкрили ідентичні води. Мінералізація їх знаходилась в межах 1,6-6,2 г/дм³. Вміст вуглекислоти 400-1200 мг/дм³, вміст радону 3-37 нКи/дм³. Вміст урану 5,7Е-06 – 1,6Е-04 г/дм³.

В теперішній час в межах родовища знаходяться чотири ділянки на яких функціонують п’ять експлуатаційних свердловин №№ 600-е, 603-е, 44-е, 11-РК, 604-е, одна резервна - №605, три спостережні - №1098,1463, 1450.

Лише в 2004 - 2008 роках були оцінені запаси на ділянці Острівна (тепер родовище Острівне). Експлуатаційні запаси мінеральних радонових вод по Острівному родовищу затверджені в кількості: категорія В – 239 м3/добу і категорія С1- 116 м3/добу. В зв’язку з тим, що свердловина №604-е довгий час не експлуатувалась, запаси по ній апробовані по категорії С1. На даний час проводяться дослідження з метою переведення їх у промислову категорію.

Запаси мінеральних вод Курортної і Лісової ділянок в 1963 році були затверджені в ДКЗ СРСР у кількості 1241 м³/добу.

Дебети свердловин на ділянці Курортна знаходяться в межах 0,5-2,0 дм³/с при зниженнях 30-40 м. За хімічним складом води ділянки відносяться до слабо мінералізованих гідрокарбонатних кальцієвих і кальцієво-магнієвих з мінералізацією 0,60-0,75 г/дм³, за газовим складом до азотних, за температурним режимом – до холодних. За вмістом радіоактивних елементів розрізняють слаборадонові води (свердловини № 18-РК, № 8-РК) і радонові середньої концентрації води (свердловини № 5-РК, № 6-РК, № 9-РК). Концентрація радону у водах Курортної ділянки складає 40-100 нКи/дм³.

Ділянка Лісова розташована на відстані 350 м на південь від Курортної і відділяється від останньої вододілом з відносною висотою біля 40 м. Дебети свердловин змінюються в межах від 2,0 дм³/с при зниженні 22,5 м, до 3,3 - 3,5 дм³/с при зниженні 4,8 - 7,6 м. Вміст радону в тріщинних водах на ділянці від 20 до 40 нКи/дм³. За вмістом радіоактивних елементів води Лісової ділянки відносяться до слаборадонових, і радонових середньої концентрації. За хімічним складом води Лісової ділянки ідентичні водам Курортної.

Формування радонових вод Курортної і Лісової ділянок родовища, вірогідно, пов’язане з зонами тектонічних порушень і з збагаченням вод радоном за рахунок емануючих колекторів в корах вивітрювання і зонах дроблення кислих магматичних вод. Мінеральні води 2-х ділянок розвідані ГГУ “Укргеокаптажмінвод” у 1960 – 1962 роках. Згідно Протоколу ДКЗ СРСР №3988 від 30.04.1963р. експлуатаційні запаси підземних вод Курортної ділянки складають 340 м3/добу по категорії В, Лісової ділянки – 390,0 м3/добу по категорії В.

Вугринівська ділянка розташована на надзаплавній терасі долини ріки Південний Буг біля південної околиці м. Хмільник. Назва ділянки умовна і охоплює площу, на якій розташовані експлуатаційні свердловини №№ 5-МО, 6-МО, 7-МО. 8-МО. 9-МО. 10-МО, 11-МО, 2180-ц, а також резервні свердловини №№ 2185-ц, 2181, 2182.

Радонові води Вугринівської ділянки формуються в умовах інтенсивного водообміну в окисному середовищі. За хімічним складом води ділянки відносяться до гідрокарбонатних кальцієвих і кальцієво-магнієвих з мінералізацією 0,5 -1,3 г/дм3. Концентрація радону від 10 до 40 нКи/дм3. Дебети свердловин 0,42 – 1,50 дм3/сек при зниженнях від 17,0 до 30,0 м. Питомі дебети від 0,017 до 0,090 дм3/с/м.

В період 1989 – 1991 років за заявкою тодішнього Міністерства Оборони СРСР була проведена детальна розвідка Вугринівської ділянки. В цей час пробурені розвідувально-експлуатаційні свердловини №2180-ц, 2181, 2182, 2185-ц середньою глибиною 100,0 м. Згідно Протоколу ДКЗ України №195 від 31.03.1994 р. експлуатаційні запаси підземних мінеральних вод затверджені по 11 свердловинах по категоріях: В – 609 м3/добу та С1 – 387 м3/добу.

Голодьківська ділянка розташована поблизу с. Голодьки і складається з двох ділянок: Василенківського (Суха балка – ”Василенків яр”) і власне Голодьківського (Глибока балка). Перша ділянка територіально примикає до Вугринівської ділянки.

Частина свердловин Василенківської ділянки розкрили обводненні зони тріщинуватості вивітрювання кристалічних порід на глибинах від 2-4 до 31 м. Дебети свердловин знаходяться в межах від 0,43 до 2,0 дм³/с, питомі дебети – від 0,04 до 0,80 дм³/с/м.

Голодьківська ділянка розповсюдження радонових вод розташована в південно-східній частині району біля південної околиці с. Голодьки. Дебети свердловин, які розкривають на ділянці радонові води, змінюються в межах від 0,1 до 4,1 дм³/с, питомі дебети – від 0,004 до 1,9 дм³/с/м.

Обводненні зони тріщинуватості вивітрювання і тектонічної тріщинуватості відрізняються не тільки величиною напору і водозбагаченості (вони більші в зонах тріщинуватості), але і геохімічною обстановкою і концентрацією радону.

За вмістом радіоактивних елементів води ділянки відносяться до слабо-радонових, слабо-середньорадонових. Концентрація радону 40-250 нКи/дм³ За хімічним макрокомпонентним складом води звичайні для Хмільницького родовища радонових вод, прісні, гідрокарбонатні, кальцієво-магнієві. Мінералізація вод – 0,6-0,7 г/дм³. Температура 8-10°С.

На даний час Голодьківську ділянку родовища мінеральних радонових вод розкривають 17 свердловин. В 1987 році санаторієм “Хмільник” побудовано радонопровід та розпочато видобуток мінеральних вод із трьох свердловин № 1981-1, № 1983-д, № 1989 (Суха балка – ”Василенків яр”) з дебітом 367 м³/добу (Протокол ДКЗ СРСР № 8939 від 17.02.1982р.) і вмістом радону 20-60 нКи/дм³. Згідно протоколу запаси по свердловинам: сврд. № 1981-1: А=244, В= - ; С1=94; сврд. № 1983-д: А=123, В= - ; С1=52; Сума А+В = 367 м³/добу.

Свердловини № 1985-1, № 1994 (Глибока балка) являються резервними. Експлуатаційні запаси радонової води даних свердловин складають 948 м³/добу, середній вміст радону 100 нКи/дм³. Згідно протоколу запаси по свердловинам: сврд. № 1985-1: А= 570, В= 58 ; С1 = -; сврд. № 1994: А= 320, В= - ; С1 = 149. Сума А+В = 948 м³/добу.

Експлуатаційні запаси мінеральних лікувальних вод на ділянках родовищ.

| Ділянки родовищ | Номер свердловини, що обґрунтовують запаси | Призначення мінеральних вод | Запаси по категорії, м3/добу | Протокол |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | В | С1 | С2 |  |
| род. Острівне Ділянка №3 | 600-е | мін. лік. рад. д/зовніш. застосув. |  | 90 | 10 |  | ДКЗ Укр. №1512 від 26.05.2008 р. |
|  | 44-е | мін. лік. д/внутр. застосув. |  | 22 | 68 |  |  |
| род. Острівне Ділянка №1 | 603-е | мін. лік. рад. д/зовніш. застосув. |  | 62 | 13 |  |  |
| род. Острівне Ділянка №2 | 11-рк | мін. лік. рад. д/зовніш. застосув. |  | 65 | 25 |  |  |
| род. Острівне Ділянка №4 | 604-е (в ремонті) | мін. лік. рад. д/зовніш. застосув. |  |  |  |  |  |
| Разом по родовищу |  |  |  | 239 | 116 |  |  |
| род. Хмільницьке діл. Курортна | 5-рк, 9-рк, 8-рк, 6-рк | мін. лік. рад. д/зовніш. застосув. |  | 340 |  | 106 | ДКЗ СРСР №3988 від 30.04.1963 р. |
| род. Хмільницьке діл. Лісова | 2-е, 6-е, 10-е, 12-е | мін. лік. рад. д/зовніш. застосув. |  | 390 | 331 | 74 |  |
| род. Хмільницьке діл. Голодьківська | 1981-1, 1983, 1985-1, 1994 | мін. лік. рад. д/зовніш. застосув. | 1315 |  | 295 |  | ДКЗ СРСР №8939 від 17.02.1982 р. |
| род. Хмільницьке діл. Вугринівська | 5-мо, 6-мо, 7-мо, 8-мо, 9-мо, 10-мо, 11-мо, 2180-ц, 2181, 2182, 2185-ц | мін. лік. рад. д/зовніш. застосув. |  | 609 | 387 |  | ДКЗ Укр. №195 від 31.03.1994 р. |
| Разом по родовищу |  |  | 1315 | 1339 | 1013 | 180 |  |
| Всього |  |  | 1315 | 1578 | 1129 | 180 |  |

Згідно протоколів по затвердженню експлуатаційних запасів забезпеченість родовищ визначеними запасами була визначена:

- родовище Острівне, ділянки №1, №2, №3 - на 25 років (протокол ДКЗ Укр. №1512 від 26.05.2008 р.);

- родовище Хмільницьке, ділянки Курортна і Лісова – на 50 років (протокол ДКЗ СРСР №3988 від 30.04.1963 р.);

- родовище Хмільницьке, ділянка Голодьківська – на 50-100 років (протокол ДКЗ СРСР №8939 від 17.02.1982 р.).

Протягом 2013 року видобуток мінеральної радонової води проводився із чотирьох ділянок Острівного родовища та трьох ділянок Хмільницького родовища. Експлуатація свердловин велась відповідно до потреб санаторіїв та оздоровниць курорту Хмільник. Сумарний відбір води за рік, що залежить від кількості відпочиваючих, зі всіх ділянок дорівнює 185392 м3. Порівняно з 2012 роком використання води збільшилось на 18152 м3. Таким чином, видобуток води в останні роки відбувається орієнтовно у кількості 500 м3/добу, що становить біля 16-18% від розвіданих запасів по категоріях А+В, що затверджені у кількості 2893 м3/добу.

Торф’яні грязі

В якості допоміжного лікувального фактору для вирішення бальнеологічних задач використовуються торф’яні грязі Війтівецького родовища. Воно знаходиться в 3 - 5 км на північ від м. Хмільник, в районі сіл Качанівка, Жданівка, Великий і Малий Митник, займає заплавну частину р. Хвоса – лівого притоку Південного Бугу. Відстань від Війтівецького родовища до споживачів лікувальних грязей на курорті Хмільник становить 10 км.

Війтівецьке родовище торф’яних грязей належить до категорії лікувальних (Постанова Кабінету Міністрів України від 11.12.1996р. №1499).

Дане родовище пелоїдів відноситься до торф’яної групи, типу низинних торфів, прісноводних, високозольних. Мінімальна потужність торфовища 3,4 м, максимальна – 10,1 м. Вологість торфу 65,8 - 90,2%. Ступінь розкладу більше 40%, що обумовлює його лікувальні властивості. На основі даних хімічних аналізів торф’яні грязі Війтівецького родовища відносяться до осокових, осоково-гіплових прісноводних високозольних гідрокарбонатних кальцієво-натрієвих торфових грязей низинного типу і відповідають бальнеологічним вимогам для використання в лікувальних цілях.

Лікувальні грязі Війтівецького родовища використовує ТОВ “Санаторій “Поділля”, де споруджена стаціонарна торфолікувальниця, а на базі Медичного центру реабілітації залізничників та обласної фізіотерапевтичної лікарні споруджені кабінети по відпуску грязевих аплікацій.

Використання торфових грязей Війтівецького родовища один з перспективних напрямків розвитку курорту Хмільник.

За даними попередньої розвідки 1974 року запаси прісноводних високозольних торфових грязей Згідно Протоколу НТР ГГП “Укргеокаптажмінвод” від 20.11.1974 р. відображені в кількості – 87,6 тис. м3. В 2002 році фахівцями ГГП “Укргеокаптажмінвод” були проведені додаткові роботи по оцінці експлуатаційних запасів Війтівецького родовища. Згідно Протоколу НТР № 9/1 від 4,09.2002р. за новими даними запаси лікувальної грязі складають близько 32,0 тис. м3. На даний час комплекс бурових та геодезичних робіт відповідно до проекту та кошторису по геологічному вивченню родовища не завершений.

Клінічні спостереження довели, що використання мінеральних радонових вод та лікувальних грязей ефективне та показано при наступних хворобах: захворювання й ушкодження опорно-рухового апарату, захворювання серцево-судинної системи, захворювання нервової системи, захворювання жіночих статевих органів, захворювання шкіри і підшкірної основи, захворювання обміну речовин і ендокринної системи, опікова хвороба, хвороби ротової порожнини.

Наявність курортно-бальнеологічних ресурсів в межах території міста потребує їх охорони. З цією метою був розроблений “Проект округу і зон санітарної охорони курорту Хмільник Вінницької області” (Постанова Кабінету Міністрів України №255 від 2.06.1983 р.) з регламентованим режимом використання та переліком санітарно-оздоровчих заходів в межах їх території. Проект був затверджений Постановою КМУ Про затвердження режиму та округу і зон санітарної охорони курорту Хмільник №63 від 8.02.2012 р. Межі І, ІІ, ІІІ поясів ЗСО нанесені на графічних матеріалах.

Рішення генерального плану враховують наявні межі округу та ЗСО курорту та передбачають подальше функціональне використання територій в їх межах з урахуванням режиму визначеного законом України Про курорти.

До курортно-рекреаційних ресурсів міста відносяться також сприятливі метеорологічні умови, зелені зони, водойми.

Клімат курорту

Клімат формується під впливом сонячної радіації, характеру земної поверхні і циркуляційних процесів атмосфери. Вологість повітря відповідає санітарно-гігієнічним нормам. За температурними показниками клімат Хмільника відноситься до так званого комфортного. Благотворно впливає і навколишнє середовище: ліси та діброви, парки і сквери, повноводий Південний Буг, ставки і озера.

Радіаційний режим території курорту має ряд особливостей. Річна сума тривалості сонячного сяяння складає 1795 годин, при чому взимку місячні суми досягають 40%, а влітку перевищують 60% можливих сум тривалості сонячного сяяння.

Сумарна радіація в середньому для Хмільника складає 97 ккал/см2, в тому числі за тепле півріччя (IV-IX) – 74 ккал/см2, за холодне півріччя (Х-ІІІ) – 23 ккал/см2. Переважна частина цього тепла приходиться на весняно-літній період. Притік тепла весною різко збільшується до 33,9 кал/см2, а влітку до 45 кал/см2 в хвилину.

Велике значення у формуванні сприятливого для здоров’я людини мікроклімату курорту має його розташування в добре виробленій долині ріки Південний Буг, приуроченість більшості оздоровниць до паркових і лісових зон. Повітря в районі лісових масивів насичене фітонцидами, парами скипидару, чудовим ароматом лісових трав, які позитивно впливають на організм людини в будь-який час року.

Річка і великі лісові масиви, чисте високоіонізоване повітря, велика кількість сонячних днів на протязі року створюють сприятливі умови для проведення кліматолікування на курорті Хмільник.

Таким чином, наявні мінерально-сировинні ресурси бальнеологічного профілю, кліматичні та гідрогеологічні умови, вигідне географічне розташування курорту, сучасна діагностично-лікувальна база санаторно-курортних закладів, розвинута інфраструктура сприяють подальшому розвитку курорту.

Інженерно-будівельна оцінка території.

Відповідно схеми інженерно-геологічного районування України територія Хмільника відноситься до території середньої складності будівельних умов освоєння.

Із несприятливих інженерно-геологічних факторів, що впливають на освоєння території та потребують інженерної підготовки, поширені: підтоплення – території з високим рівнем ґрунтових вод (2,5м і вище) з ділянками заболочення; ділянки що зазнають затоплення повеневими водами 1%-забезпеченості; ділянки з ухилами поверхні 8-15% та понад 15%, що зустрічаються на схилах надзаплавних терас і місцями є зсувонебезпечними; порушені ділянки.

Підтоплення території пов’язане як з природними факторами (підпір ґрунтових вод водами ріки в період повеней та паводків, інфільтрація зливових та талих вод та інше), так і техногенними факторами (інфільтрація витоків з водонесучих комунікацій та інше). Даний фактор призводить до порушення режиму вологості ґрунтів, погіршуючи їх фізико-механічні властивості. Агресивні за хімічним складом ґрунтові води впливають на надійність конструкцій, міцність споруд, викликаючи корозію їх підземних частин. За даними відділу цивільного захисту міської ради, високий рівень стояння ґрунтових вод, в період інтенсивного випадання опадів (вище місячних норм), танення снігу особливо в весняний періоди та підняття рівня води в Південному Бузі, постійно існує небезпека підтоплення в районі вулиць Гайдара, І. Франка, пров. І. Франка, вул. І. Богуна, а також по вул. Шевченка, Шолом Алейхема. Підтоплюються також приватні житлові будинки в районі пров. Ворошилова та Чайковського. по вул. Тургенєва, Козицького, Ч. Армійській та інших вулиць. При піднятті рівня води в водоймищі по вул. В. Порика виникає загроза підтоплення житлового масиву по пров. Маяковського.

Процеси заболочення активно розвинуті переважно в заплавах річок, а також на підтоплених ділянках в південно-західній частині міста.

Відповідно карти інженерно-геологічного районування, місто розташоване на території розповсюдження І-го типу ґрунтових умов за просіданням. Просідання ґрунтів пов’язана з наявністю лесовидних ґрунтів, що залягають на вододілі і надзаплавній терасі ріки. При інженерно-будівельному освоєнні території в кожному конкретному випадку необхідно проводити обстеження по фактору просідання ґрунтів.

Затоплення повеневими водами 1%-забезпеченості р. Південний Буг відповідає абсолютним відміткам 246 – 248 мБС. В межі впливу даного фактору потрапляє існуюча житлова забудова, та деякі об’єкти комунально-господарського призначення. Дані території потребують виконання заходів протиповеневого захисту.

Круті ухили території представлені невеликими ділянками в північній та південній частинах міста. Дані ділянки є потенційно зсувонебезпечними і потребують додаткового обстеження та в разі необхідності виконання протизсувних заходів. В південній частині міста на крутих схилах можливий прояв яружної ерозії.

Також на території міста наявні порушені ділянки в північній частині міста, найбільша з яких кар’єр площею орієнтовно 10 га.

В центральній частині міста зафіксовані підроблені території, в районі вул. Шевченко (територія фізіотерапевтичної лікарні) на глибині 5,0 - 7,0 м наявні тунелі, висотою 2,5 м, які очевидно направлені в сторону Південного Бугу. Їх існування підтверджено чисельними провалами інструментів під час буріння, при будівництві та експлуатації споруд за попередні десятиріччя. В метою виявлення точного місцеположення підроблених ділянок в межах території що проектується необхідно виконання спеціалізованих інженерно-геологічних вишукувань.

В сейсмічному відношенні (ДБН В.1.1 - 12/2006 ”Будівництво в сейсмічних районах України”) відповідно карти „А” для проектування та будівництва об’єктів і будівель масового громадського, промислового призначення, різних житлових об’єктів в міській та сільській місцевості, та „В” для проектування та будівництва об’єктів і будівель підвищеного рівня відповідальності, що мають коефіцієнт надійності не менш 1,1 у відповідності з ГОСТ 27751-88, пошкодження або руйнування яких під впливом землетрусу може призвести до надзвичайних ситуацій регіонального рівня, територія міста відноситься до несейсмічної зони (5 балів). Відповідно карти „С” для особливо відповідальних об'єктів і споруд, що мають коефіцієнт надійності за відповідальністю не менш ніж 1,2 у відповідності з ГОСТ 27751-88, пошкодження або руйнування яких під впливом землетрусу може призвести до надзвичайних ситуацій державного рівня, необхідно враховувати 6-бальну сейсмічність території міста.

За умов складності інженерно-будівельного освоєння в межах міста виділяються:

- території сприятливі під забудову. Займають ділянки з ухилами поверхні – 0,5-8,0%, що гарно дренуються. Ґрунтові води залягають на глибинах 3-10 м. Літологічно вони складені переважно піщано-глинистими відкладами. Місцями ймовірна просадність ґрунтів (І тип). При інженерно-будівельному освоєнні в кожному конкретному випадку необхідно проводити обстеження по фактору просідання ґрунтів;

- території малосприятливі під забудову. Вони представлені територіями з ухилами поверхні 8-15%, що займають невеликі за площею ділянки на схилах і днищах балок і долин, а також пониженими ділянками з високим рівнем ґрунтових вод. Ґрунтові води залягають на глибинах 1,0-2,5 м від поверхні, з сезонним коливанням 1,0-1,5 м. Освоєння цих ділянок потребує додаткових капітальних затрат на інженерну підготовку території;

- території несприятливі під забудову. Вони представлені заплавними ділянками що затоплюються повеневими водами при пропуску весняної повені 1% забезпеченості; зниженими заболоченими ділянками в заплавах рік; ділянками крутих схилів з крутизною понад 15%, та порушеними територіями (кар’єри видобутку корисних копалин тощо). Локальні зсувонебезпечні ділянки потребують виконання протизсувних заходів. Освоєння цих ділянок потребує суттєвих додаткових витрат на інженерну підготовку території.

## 4. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ

Гідротехнічні заходи

Місто Хмільник з північного заходу на південний схід пересікає Південний Буг. В річному ході рівнів ріка характеризується високим весняним паводком, низькою літньо-осінньою межінню, щорічно порушеною дощовими повенями і малостійкою, через відлиги, зимовою межінню.

Місто Хмільник з північного заходу на південний схід пересікає р. Південний Буг. В річному ході рівнів ріка характеризується високим весняним паводком, низькою літньо-осінньою межінню, щорічно порушеною дощовими паводками і малостійкою, через відлиги, зимовою межінню.

В період весняного паводку в зону затоплення попадає значна територія міської забудови. Лінія затоплення максимальними паводковими водами показана на «Схемі інженерно-будівельної оцінки території». Захист території в місті виконувався лише частково, а саме на наступних ділянках: парк на острові, парк з житловою забудовою між вулицями Леніна і Червоного Козацтва, ділянка житлової забудови між вулицями 1 Травня і Суворова в районі автодорожнього мосту. Решта затоплюваних ділянок не захищені.

Ріка Південний Буг відноситься до великих річок. Місто розташоване на двох берегах, в її середній течії. Долина ріки V-подібна. Заплава ріки лугова, місцями заболочена. Її середня ширина 100 м, найбільша понад близько 1000 м.

Русло помірно-звивисте, розділяється на два рукави, створюючи острів, де розташоване ”Старе місто”. Русло біля берегів поросле осокою та очеретом. Практично весь стік ріки направлений в ліве русло, ширина якого становить 20÷30м, середня глибина 1÷1,5м, максимальна до 4м. Швидкість течії 0,2-÷0,3 м/с, на розливах до 0,1м/с. Основне живлення ріка отримує за рахунок талих вод, тому її рівневий режим характеризується ясно вираженою весняною повінню і низькою літньо-осінньою меженню. В період весняної повені заплава затоплюється. Максимальні рівні підняття води за даними гідрометеопоста (с. Лелітка) можливі на 2,5 м.

В межах міста русло річки поділяється на два рукави, які утворюють острів, на території якого розташоване так зване «Старе місто».

Відмітка максимального горизонту (межа затоплення 1%-ї забезпеченості) річки прийнята рівною 246-248 м БС. В період паводку функціонують обидва рукави, а в межінь – тільки лівий, а правий перекривається, і на ділянці від вул. 1 Травня до з’єднання з лівим рукавом – розчищений , спрямлений і поглиблений. Лівий рукав – це основне русло річки – підлягає розчистці. Береги річки обривисті, круті. Схили р. Південний Буг забудовані, в основному, одноповерховими будівлями і спорудами, зайняті присадибними ділянками і дворами. У підніжжі схилів, на межі городів,однорідні двох рядові насадження верби і осини.

Заплава р. Південний Буг в межах міста рівна, переважно суха, а в районі вул. Набережної до індивідуальної забудови примикає заболочена ділянка заплави.

В межах міста в р. Південний Буг впадає лівобережна притока – мала річка р. Хвоса.

Стік р. Хвоса регульований ставком, площа водного дзеркала якого при відмітці НПР = 248,8 м складає 17,65 га. Повний об’єм ставка при середній глибині 1,5 м складає 232,5 тис. м³. Ставок замулений, глибина біля греблі 1,5 м до 0,5 м у верхів’ї. До 70 % плеса порослі болотною рослинністю (рогіз,очерет, на мілководді осока, аїр). Потребує розчистки. Берега в основному пологі, що є причиною підтоплення присадибних ділянок в період пропуску повені,порослі на межах з присадибними ділянками верболозом, осиною, вербою та вільхою. Використовується в рекреаційних цілях, як пожежна водойма та для любительської риболовлі.

По північній околиці міста, вздовж залізниці протікає р. Піщанка, що є правою притокою р. Хвоса.

Рельєф території міста горбистий, порізаний пологими балками, деякі ділянки схилів потенційно зсувонебезпечні.

Клімат характеризується теплим літом і помірно м’якою зимою. Середньорічна кількість опадів складає 540 мм.

В геологічній будові території приймають участь кристалічні породи, представлені гранітами, гнейсами і пегматитами, які залягають тут порівняно неглибоко – від декількох метрів до декількох десятків метрів від поверхні.

Четвертинні відклади представлені: глинами червоно-бурими; алювіально-флювіогляціальними нерозчленованими пісками з лінзами супісків і суглинків; еолово-делювіальними суглинками, супісями; алювіальними відкладами першої надзаплавної тераси р. Південний Буг: пісками, суглинками, супісями; алювіальними відкладами заплав рік: пісками різнозернистими, суглинками, супісями, мулами; озерно-болотними відкладами: торф’яниками, мулами, суглинками з домішками рослинних речовин.

Ґрунти тут представлені мало гумусними чорноземами на легко суглинистих лесових породах, а на правому березі р. Південний Буг – чорноземами опідзоленими, місцями є заболочені пониження з луговими і лугово-болотними ґрунтами.

На схилах річки і балок ґрунти підлягають ерозії, місцями спостерігаються ділянки сильно змитих ґрунтів.

На окремих ділянках, в основному , в південній частині міста (в днищах балок) спостерігаються високі рівні ґрунтових вод – підтоплення.

Постійно існує небезпека підтоплення (за даними відділу цивільного захисту міської ради) в районі вулиць Гайдара, І. Франка, пров. І. Франка, вул. І. Богуна, а також по вул. Шевченка, Ш. Алейхема. Підтоплюються також приватні житлові будинки в районі пров. Ворошилова та Чайковського. по вулицях Тургенєва, Козицького, Червоноармійській та інших вулиць.

При піднятті рівня води в водоймищі по вул. В. Порика виникає загроза підтоплення житлового масиву по пров. Маяковського. Підтоплення території пов’язане як з природними факторами (підпір ґрунтових вод водами ріки в період повеней та паводків, інфільтрація зливових та талих вод та інше), так і техногенними факторами (інфільтрація витоків з водонесучих комунікацій та інше).

Заплави річок місцями заболочені. В геологічній будові даної території приймає участь товща лесовидних порід, розташованих на кристалічних породах. Ґрунти території міста мають просадні властивості (І тип по ґрунтових умовах).

В південній частині міста на крутих схилах можливий прояв яружної ерозії.

В центральній частині міста і на території «старого міста» згідно інженерно-геологічного обґрунтування (див. розділ вище) були зустрінуті підроблені території, а саме, підземні ходи на глибині 5,0÷7,0м від поверхні землі - в районі вул. Шевченко (територія фізіотерапевтичної лікарні) наявні тунелі висотою 2,5м, які очевидно направлені в сторону р. Південний Буг). Наявність таких ходів потребує більш ретельних інженерно-геологічних вишукувань при освоєнні цих територій під забудову. В центрі міста береги річки одамбовані, укоси дамб закріплені залізобетонними плитами. В межах міста Хмільник для господарських цілей річка використовується в основному як водозабір для технічних потреб та для облаштування місць відпочинку. Заплава використовується в основному як пасовище, а в місцях з підвищеними формами рельєфу, тимчасово передана підгороди жителям м. Хмільник.

Стариця (старе русло р. П. Буг) шириною від 20 м в місці впадіння в річку – до 1 м в місці витоку, замулена, глибина від 0,5 до 3,0 м, потребує поглиблення та розчистки. Береги в центрі міста одамбовані, укоси дамб закріплені посівом багаторічних трав.

На території міста є зриті і порушені ділянки поверхні землі (найбільша з яких кар’єр площею орієнтовно 10га) внаслідок добування будівельних матеріалів (каменю, глини,піску та ін.) для потреб підприємств; розташовані вони в північній і в південній частині міста.

В сейсмічному відношенні (ДБН В.1.1-12/2006 ”Будівництво в сейсмічних районах України”) необхідно враховувати 6-бальну сейсмічність території міста.

Більш детально природні та інженерно-будівельні умови території м. Хмільника викладені вище в розділі «Природні умови та інженерно-будівельна оцінка території».

Згідно розділу «Природні умови та ресурси» даного проекту у підрозділі «Інженерно-будівельна оцінка території приведена характеристика інженерно-будівельних умов щодо забудови територій міста, які оцінюються як умови освоєння під будівництво - середньої складності.

Із несприятливих інженерно-геологічних факторів, що впливають на освоєння території та потребують інженерної підготовки, тут поширені такі: підтоплення – території з високим рівнем ґрунтових вод (2,5 м і вище) з ділянками заболочення; ділянки що зазнають затоплення повеневими водами 1% забезпеченості; ділянки з ухилами поверхні 8 - 15% та понад 15%, що зустрічаються на схилах надзаплавних терас і місцями є зсувонебезпечними; порушені ділянки.

Коротка характеристика всіх цих факторів приведена у розділі «Природні умови та ресурси» даного проекту вище.

Дощова каналізація

На сьогодні на території Хмільник відведення поверхневих (дощових та талих) вод практично не організоване. В основному дощової води відводяться поверхневим способом (по верхні землі, твердому покритті, рельєфу, тальвегам балок) та скидаються у р. Південний Буг її притоку р. Хвоса та безіменні струмки. Тільки на окремій території в центральній частині міста побудовано локальну дощову каналізацію, яка відводить стоки частково з вулиці Пушкінської, вулиці Леніна та внутрішньо квартальній території, яка прилегла до цих вулиць. Стоки без очищення скидаються у р. Хвоса. Протяжність існуючої дощової каналізації складає близько 1,7 км.

Згідно проведеного аналізу можна зробити висновок, що відсутність мереж дощової каналізації в період опадів створює труднощі для руху транспорту та пішоходів, спричиняє затоплення території, що в своє чергу сприяє перезволоженню ґрунтів, пониженню їх несучих властивостей, подальшому росту балок, підвищенню рівня ґрунтових вод і як наслідок підтопленню територій; забруднює водойми та ґрунти важкими металами та іншими токсичними та канцерогенними речовинами від осідання викидів автотранспорту та промпідприємств, витікання паливо-мастильних матеріалів, руйнування твердого покриття.

Для поліпшення екологічного стану необхідне будівництво розгалужених мереж зливостоків на всій території міста з подачею та очищенням стоків на очисних спорудах.

## 5. ТРАНСПОРТ

Автомобільні дороги

Автомобільні транспортні зв'язки міста забезпечує розгалужена мережа автодоріг державного та місцевого значення.

В східній частині зони впливу міста проходить регіональна автомобільна дорога державного значення Р-31 Бердичів - Хмільник - Літин (до автомобільної дороги М-12), яка є основним зв’язком міста з обласним центром – м. Вінницею та з м. Бердичів. Автомобільна дорога відповідає параметрам ІІІ технічної категорії.

З північного напрямку на південний місто перетинає територіальна автомобільна дорога державного значення Т-06-10 Любар – Хмільника – Нова Ушиця. Автомобільна дорога проходить майже через всю територію Вінницької області зв’язуючи між собою території Житомирської, Вінницької та Хмельницької області. Транзитний транспорт, який рухається по територіальній Т-06-10 проходить по вулицях Порика, Богуна, Столярчука, Леніна, 1 Травня та Курортній, спричиняє дискомфорт (особливо у межах рекреаційних територій) та навантажує вуличну мережу міста.

Зі східного боку до міста підходить територіальна автомобільна дорога державного значення Т-02-19 Стара Гута – Калинівка – Турбів. Автомобільна дорога відповідає параметрам ІІІ технічної категорії.

Також в зоні впливу до Хмільника підходять автомобільні дороги місцевого значення (обласні та районні). Характеристика доріг, які проходять в зоні впливу міста наведені нижче в таблиці.

| Найменування доріг | Технічна категорія | Ширина проїзної частини (м) |
| --- | --- | --- |
| Автодороги державного значення |
| Р-31 Бердичів - Хмільник - Літин (до автомобільної дороги М-12) | ІІІ | 7,5 |
| Т-06-10 Любар – Хмільника – Нова Ушиця | ІІІ | 7,5 |
| Т-02-19 Стара Гута – Калинівка – Турбів | ІІІ | 7,5 |
| Автодороги місцевого значення |
| Обласні |
| Куманівці - Уладівка | IV | 6,0 |
| Хмільник - Жданівка | ІІІ- IV | 7,0 |
| Хмільник – Лозова - Гулі | IV | 6,0 |
| Районні |
| Хмільник - Чудинівці | IV- V | 6,0 |
| Хмільник - Будків | IV | 6,0 |
| Хмільник – Соколова | IV- V | 6,0 |

Відповідно даних наданих Хмільницьким райавтодором середньодобова інтенсивність руху транспорту на під’їздах до міста складає 800 автомобілів за добу.

На перспективу потрібно провести реконструкцію та капітальний ремонт автомобільних доріг, що підходять до міста з підвищенням їх технічної категорії.

Автомобільний зовнішній транспорт

Обслуговування пасажирів забезпечує автостанція 3 класу, яка розташована у північній частині міста по вулиці Василя Порика. Автостанція займає територію 0,54 га, побудована у 1975 році.

За минулий рік з автостанції було відправлено у всіх напрямках 159,6 тис. пасажирів. Середньодобове відправлення автобусів становить 120 рейсів, з них: міжміських – 60, приміських – 45, транзитних – 25 рейсів.

На маршрутах працюють автобуси приватних підприємців.

На сьогодні технічний стан автостанції задовільний, у подальшому автостанція потребує реконструкції та модернізації.

Залізничний транспорт

У напрямку з заходу на схід, через місто проходить одноколійна тепловозна залізнична лінія Старокостянтинів 1 – Хмільник – Калинівка-1 на якій в східній частині міста розташована лінійна залізнична станція «Хмільник».

Обсяг пасажиропотоку по станції «Хмільник» за 2013 рік в прямому та приміському сполучення становить 80,2 тис. пасажирів.

Обсяг вантажних перевезень за 2013 рік по відправленню становить 156,4 тис. т, по прибуттю - 105,4 тис. т.

За добу через станцію проходять 9 пар поїздів, з них пасажирських поїздів – 4 пари, вантажних – 5 пар.

У межі міста на перетині залізничних колій з вуличною мережею функціонує перетини у двох рівнях в створі вулиці Василя Порика.

Магістральна вулично-дорожня мережа

Відповідно до ДБН 360-92** м. Хмільник відноситься до групи малих міст, для яких передбачені наступні категорії вулиць: магістральні та місцевого значення.

Найбільші транспортні потоки (міські та транзитні) концентруються на головних транспортних магістралях міста (ділянка проходження територіальної автомобільної дороги державного значення Т-06-10 Любар – Хмільника – Нова Ушиця): Василя Порика, Івана Богуна, Столярчука, Леніна, 1 Травня, Курортній (ділянки вулиць мають проїзну частину від 10,0 м до 16,0 м).

Також функції магістральних вулиць виконують:

- з шириною проїзної частини 10,0 м: Горького, Пушкіна (ділянка вулиці), Кірова;

- з шириною проїзної частини 7,0 – 8,0 м: Карла Маркса, Комарова, Кутузова, Фрунзе, Пушкіна;

- з шириною проїзної частини 6,0 м: Жданова, Лисенка, Таращанська, Пирогова.

Загальна довжина магістральної вуличної мережі міста дорівнює 36,0 км. Щільність вуличної мережі міста – 3,4 км/км2.

У місті налічується 9 основних штучних споруд, характеристика яких наведена нижче в таблиці.

| Адреса мостової споруди | Призначення мостової споруди | Довжина (м) | Ширина (м) | Площа (тис. м2) | Технічний стан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вулиця 1-го Травня | автомобільно-пішохідний міст | 67 | 18 | 1,206 | задовільний |
| Вулиця Леніна | автомобільно-пішохідний міст | 55 | 18 | 0,99 | задовільний |
| Вулиця Василя Порика | автомобільно-пішохідний міст | 10 | 16 | 0,160 | Потребує ремонту |
| Вулиця Карла Маркса | автомобільно-пішохідний міст | 11 | 12 | 0,132 | задовільний |
| Вулиця Коцюбинського | автомобільно-пішохідний міст | 7 | 5 | 0,035 | задовільний |
| Вулиця Шевченко | пішохідний міст | 35 | 3 | 0,105 | задовільний |
| Вулиця Шевченко | пішохідний міст (арковий) | 34 | 5 | 0,170 | задовільний |
| Вулиця Василя Порика | шляхопровід | 37 | 13 | 0,481 | задовільний |
| Вулиця Коцюбинського | автомобільно-пішохідний міст | 10 | 3,5 | 0,035 | задовільний |

На перспективу необхідно провести реконструкцію та капітальний ремонт всіх мостових споруд міста.

Висновок:

Технічні параметри магістральних вулиць обмежені, мають недостатню ширину проїзної частини; відсутні тротуари вздовж магістральних вулиць у периферійних районах міста; покриття більшості вуличної мережі міста потребує посилення.

Міській пасажирський транспорт

Транспортна мережа міста Хмільника складається з 6-ти автобусних маршрутів загального користування у режимі маршрутного таксі та 1-го автобусного маршруту у звичайному режимі руху.

Міські автобусні маршрути обслуговують автобуси середньої та малої місткості приватних перевізників.

Зберігання рухомого складу відбувається в АТП-10511, яке знаходиться по вулиці Василя Порика та в АТП – 10573 розташоване по вулиці Леніна. Характеристика зазначених АТП відсутня в зв’язку з тим, що вони знаходяться у приватній власності.

Загальна протяжність ліній руху автобуса становить 22,0 км. Щільність – 2,1 км/км2.

| Найменування маршруту | Довжина (км) | Кількість автобусів, що працюють на маршруті | Інтервал руху, хв. | Середня швидкість руху автобусу, км/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Санаторій «Березовий Гай» - Східний ринок | 21,0 | 9 | 10 | 35 |
| Водоканал - Хмільникгаз | 12,6 | 6 | 15 | 35 |
| Санаторій «Березовий Гай» - Мазурівський масив | 15,0 | 9 | 10 | 35 |
| Вулиця Лисенка – Завод ЗБВ | 15,1 | 1 | 60 | 35 |
| Дачні ділянки – Східний ринок | 24,3 | 6 | 12 | 35 |
| Хмільникгаз – Східний ринок | 13,6 | 1 | 60 | 35 |
| Санаторій «Березовий Гай» - Східний ринок | 20,7 | 1 | 60 | 35 |
| Разом |  | 33 |  |  |

Легковий транспорт

За звітними даними УДАІ на 01.01.2014р. у місті налічувалось 5769 одиниць транспорту, із них: 3760 – легкові (індивідуальні легкові - 3636), 1028 – вантажні, 159 – автобуси, інші спеціальні – 712, мотоцикли – 110 одиниць.

Загальний рівень автомобілізації складає 204 авто/1000 мешканців, з них: легкових автомобілів – 133 авто/1000 мешканців (індивідуальні - 128 авто/1000 мешканців); вантажних – 36 авто/1000 мешканців, автобусів – 6 авто/1000 мешканців, інші (причепи, напівпричепи) – 25 од/1000 мешканців, мотоцикли – 4 од/1000 мешканців.

Зберігання індивідуальних легкових автомобілів здійснюється у 6 гаражних кооперативах (боксові гаражі для тривалого зберігання) загальною ємністю 1400 машино-місць.

Забезпеченість місцями зберігання індивідуальних легкових автомобілів власників, що мешкають у районах багатоквартирної забудови становить 100%.

Легкові автомобілі власників, які мешкають в садибній забудові, зберігаються по місцю проживання.

Технічне обслуговування легкового автотранспорту забезпечує мережа станцій технічного обслуговування та автозаправних станцій. В місті налічується 4 автозаправних станції (загальною кількістю 14 колонок) та 1 ГЗС; 6 СТО та декілька малих приватних автомайстерень, що надають широкий спектр послуг з технічного обслуговування легкових автомобілів.

На сьогодні потреби у технічному обслуговуванні легкових автомобілів повністю задоволені.

## 6. ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ

Електропостачання.

Енергопостачальною організацією Хмільника є ПАТ „Вінницяобленерго” структурна одиниця «Хмільницькі електричні мережі». Електропостачання міста на даний час забезпечується по лініях електропередачі 10 кВ через трансформаторні підстанції 10/0,4 кВ (ТП-10/0,4 кВ).

Опорною підстанцією міста Хмільник є ПС 110/35/10 кВ «Хмільник» (два трансформатори потужністю 16 МВА та 10 МВА). ПС-110 кВ «Хмільник» приєднана до електричної мережі повітряними лініями електропередачі 110 кВ «Хмільник – Кожухів» та «Хмільник – Уланів». ПС-110 кВ «Хмільник» з’єднана повітряними лініями електропередачі 35 кВ з ПС «Торчин» та ПС «Кривошеї». Також електропостачання міста здійснюється від ПС 110/10 кВ «Курортна» (з трансформатором потужністю 10 МВА). Живлення ПС 110/10 кВ «Курортна» здійснюється відпайкою ПЛ-110 кВ «Хмільник – Кожухів».

Передавання та розподілення електроенергії між споживачами міста на даний час здійснюється по лініях електропередачі 10 кВ через трансформаторні підстанції 10/0,4 кВ (ТП-10/0,4 кВ).

Споживання електроенергії по місту за даними ПАТ „Вінницяобленерго” за 2013 рік становило 40,972 млн. кВт(годин, що на 8,22972 млн. кВт(годин більше ніж у 2012 році.

Основною проблемою електропостачання міста є те, що існуюча схема живлення ПС «Хмільник» та ПС «Курортна» не відповідає необхідній надійності. ПЛ-110 кВ, від якої живляться ПС 110/10 кВ «Курортна» та ПС 110/35/10 кВ «Хмільник», живить ще сім прохідних підстанцій. За виключенням ПС «Хмільник», всі підстанції 110 кВ однотрансформаторні. При цьому трансформатори на ПС «Курортна» та на ПС «Хмільник» знаходяться в експлуатації 37 - 48 років.

На території Хмільницького району здійснюють електропостачання також дві підстанції 35 кВ, що живляться від шин 35 кВ ПС 110 кВ «Хмільник»: однотрансформаторна ПС «Торчин» та ПС «Кривошиї», яка належить до протяжного транзиту 35 кВ між ПС 110 кВ «Хмільник» та ПС 110 кВ «Калинівка» (всього від ПЛ-35 кВ цього транзиту отримують електроенергію 5 прохідних підстанцій, що обумовлює зниження надійності електропостачання споживачів). Підстанції 35 кВ однотрансформаторні, обладнання знаходиться в експлуатації більше 33 років.

Газопостачання

На даний час газопостачання міста вирішене на базі використання природного мережного газу. Джерелом газопостачання є газорозподільна станція (ГРС) «Хмільник», розташована на відгалуженні від магістрального газопроводу І-го класу (5,5 МПа) “Дашава - Київ”. Система газопостачання у межах міста вирішена трьохступеневою з подачею газу по розподільчих газопроводах високого, середнього та низького тисків.

Нині в місті в експлуатації нараховуються 70 ГРП (ШРП).

В місті здійснюється постачання скрапленого газу споживачам, які не під´єднані до існуючого централізованого газопостачання природного мережного газу. Кількість цих споживачів скорочується відповідно до розширення системи газопостачання природним мережним газом.

Теплопостачання.

На даний час необхідний тепловий потік для споживачів в місті Хмільник забезпечується автономними та індивідуальними системами теплопостачання. Промислові та інші виробничі підприємства мають власні джерела. У зв’язку зі спадом промислового виробництва, негативними змінами у ціновій політиці на енергоносії, суттєво знизилися обсяги теплоспоживання.

В якості палива на котельнях переважно використовують природний газ, але використовуються і інші, доступні види палива.

Санітарне очищення.

Об'єм централізованого накопичення та вивозу твердих побутових відходів по м. Хмільник у 2013 році склав 31,80 тис. м3, з них 8,90 тис. м3 зібрано та вивезено на сміттєзвалище КП „Хмільниккомунсервіс”, населенням – 22,90 тис. м3. По річному об’єму накопичення рідких відходів дані не надане.

Вивезення і знешкодження твердих побутових відходів (ТПВ) здійснюється на міському звалищі, яке розташовано на відстані 1 км від міста у північно-західному напрямку, на території Соколівської сільської ради на місці колишнього піщаного кар’єру. Площа звалища – 4,0 га, експлуатується з 1968 року, на даний час ступень заповнення складає майже 100%. На сміттєзвалищі здійснюється рекультивація шляхом перешарування відходів землею.

Звалище обваловане, існує під’їзна дорога з ґрунтовим покриттям та контрольно-пропускний пункт, але відсутня огорожа, не здійснюється відведення поверхневого стоку. Санітарно-захисна зона 500 м дотримується, проект полігону відсутній.

Система санітарного очищення міста – планово-регулярна, здійснюється за допомогою контейнерів. Вивезення ТПВ здійснюється по графіках, що затверджені у терміни визначені санітарними нормами. У багатоквартирному секторі діє роздільний метод збору побутових відходів. З приватного сектору забудови міста здійснюється щоденний збір, вивезення та захоронення відходів згідно графіка, двічі на місяць. Послугою користується близько 45% населення. Серед решти мешканців проводиться роз’яснювальна робота щодо необхідності укладання договорів на збір та вивезення ТПВ.

Рідкі побутові відходи вивозяться асенізаційним транспортом у місця визначанні міським Водоканалом та знешкоджуються на каналізаційних очисних спорудах.

Для вивезення твердих та рідких побутових відходів використовуються 4 одиниці техніки, з них 2 сміттєвоза (ступень зношеності складає 63% та 72%), 1 трактор (100%), 1 асенізаційна машина (100%).

## 7. АНАЛІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ РІШЕНЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ

Генеральний план м. Хмільник був розроблений інститутом «Діпромісто» у 1994 році на розрахунковий строк до 2015 року, з виділенням першої черги будівництва до 2005 року. Таким чином, строк реалізації рішень генерального плану вичерпався.

Аналіз економічно-соціального розвитку міста, його забудова за ретроспективний період, свідчить про невідповідність існуючих показників щодо показників та рішень, закладених у генеральному плані.

НАСЕЛЕННЯ

На час розроблення проекту чисельність населення міста становила 31,2 тис. осіб. На розрахунковий строк чисельність населення прогнозувалася у 43,0 тис. осіб (37,0 тис. осіб на першу чергу будівництва). На даний час чисельність міста складає 28,3 тис. осіб.

Звідси маємо, що існуюча чисельність населення міста нині є меншою за чисельність населення 1994 року майже на 10%, й, відповідно, прогнозованого зростання чисельності населення міста не відбулося.

ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ В ГОСПОДАРСЬКОМУ КОМПЛЕКСІ МІСТА

Згідно планувальних рішень, на 2015 рік передбачався розвиток курорту до ємності у 11,5 тисяч відпочивальників одночасного знаходження.(на І чергу будівництва – 2005 рік – 7,7 тис. місць). Рішення не виконане. Існуюча ємність (біля 2,6 тис. місць) є меншою на 1,5 тис. місць відносно рівня 1994 року.

В 2011 році був введений в експлуатацію комплекс санаторію «Радон» на 200 місць по вул. 1 Травня (АП НВП «Візит»). Продовжується будівництво другого пускового комплексу санаторію «Візит» на 500 місць (АП НВП «Візит»). Не відбулося розширення до 1000 місць санаторію «Хмільник» Міністерства оборони України, розширення ще на 500 місць профспілкового санаторію «Хмільник», будівництво курортного готелю на 300 місць в першому санаторно-курортному комплексі, будівництво дитячого санаторію на 360 місць, розширення на 200 місць санаторію «Березовий гай».

Також відбулося скорочення працівників у промисловості, будівництві, транспорті. Відбувся ріст малого підприємництва. Нині, чисельність працівників разом з малим підприємництвом складає біля 8,4 тис. осіб (у 1994 році в господарському комплексі міста працювало біля 12,0 тис. осіб).

За ретроспективний період не отримали подальшого розвитку швейна фабрика, завод по виробництву сільгоспмашин (на території 15 га по вул. Пирогова). Припинили своє існування прядильно-ткацька фабрика, взуттєва фабрика, завод «Агромаш»; припинили свою діяльність комбікормовий завод, ремонтно-механічний завод, хлібокомбінат та завод продовольчих товарів.

На одному майданчику заводу продтоварів по вул. Жданова почало функціонувати підприємство по виробництву пива потужністю 30 000 гекалітрів на рік. Новим власником - АП НВП «Візит» повністю в 2013 році був модернізований колишній завод сухого знежиреного молока.

У десятки разів знизили свою потужність завод залізобетонних виробів та меблева фабрика.

Припинили своє існування автопідприємства райспоживспілки, АТП 0100, автобусний автопарк. Перепрофілювала свою діяльність ВАТ «АТП 10573». Ліквідовані 8 крупних будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних організацій, створено та функціонують 11 дрібних приватних підприємств такого профілю. Ринкові умови сприяли тому, що багато об’єктів нерухомого майна на виробничих територіях виділилися в окремі шляхом відчуження, і на виробничих площах яких здійснюється роздрібнена підприємницька діяльність.

На частині виробничої території «ПМК-208» по вул. Лисенка був розміщений м'ясопереробний цех. Також розміщені комплекси по прийманню, зберіганню та відвантаженню зернових та олійних культур на території колишньої нафтобази площею 9,5 га (ТОВ СП «НІБУЛОН», потужність 200,0 тис. т/рік по вул. Богуна) та на господарській території ТОВ «Хмільницьке» (потужність 345, 8 тис. т/рік по вул. Привокзальній).

В повній мірі не були реалізовані заходи по упорядкуванню промислової забудови шляхом виносу із сельбищної території в промислову зону виробничих цехів заводу «Хмільниксільмаш». Більшість територій промислових підприємств використовується не ефективно і не раціонально.

Таким чином, можна констатувати стагнацію розвитку господарського комплексу за останні 20 років.

ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО

Житловий фонд у 1994 році складав 482,6 тис. м2 загальної площі (багатоквартирний – 172,1 тис. м2 загальної площі, садибний – 310,5 тис. м2 загальної площі). Житлова забезпеченість по місту становила 15,5 м2/людину.

На кінець розрахункового строку житловий фонд передбачався у 1161,0 тис. м2 загальної площі (багатоквартирного 525,2 тис. м2 загальної площі (45,2% від усього по місту), садибного 635,8 тис. м2 загальної площі); середня житлова забезпеченість по місту прогнозувалася у 27,0 м2 на людину.

Нині житловий фонд міста становить 585,0 тис. м2 загальної площі (зріс на ~ 21,2%), у тому числі 192,8 тис. м2 багатоквартирної забудови і 392,3 тис. м2 садибної забудови. Середня житлова забезпеченість – 20,7 м2/людину.

За період 2003 – 2013 років в місті відбувалося переважно будівництво садибних (одноквартирних) будинків (див. таблицю нижче).

Усього за останні 11 років збудовано біля 100,9 тис. м2 загальної площі. Середній розмір нових квартир садибних будинків складає біля 140 м2.

Серед регіонів Вінницької області за обсягами житлового будівництва м. Хмільник займає 5 місце (збудовано 3,1% житла від загального обсягу по області).

Серед збудованих квартир за 2013 рік переважають трикімнатні (30,7% загальної кількості). Частка чотирикімнатних квартир становить 22,6%, двокімнатних – 19,4%.

Середня житлова забезпеченість збільшилася на ~ 33,5%. У структурі житлового фонду (за кількістю загальної площі) незначно (на 2,8%) збільшилася частка садибної забудови.

Динаміка житлового будівництва у м. Хмільник у 2003 – 2013 роках

| Роки | Разом по місту | Багатоквартирна забудова | Садибна (одноквартирна) забудова | Середній розмір нової квартири (будинку) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | загальна площа | загальна площа | загальна площа |  |
| за | м2 | м2 | м2 | м2 |
| 2003 | 12799 | — | 12799 | … |
| 2004 | 11624 | — | 11624 | … |
| 2005 | 7396 | 671 | 6725 | … |
| 2006 | 6091 | — | 6091 | … |
| 2007 | 10761 | — | 7852 | 158,3 |
| 2008 | 7852 | — | 2640 | 143,4 |
| 2009 | 2640 | — | 6320 | 149,5 |
| 2010 | 6320 | — | 2640 | 140,3 |
| 2011 | 14883 | 5923 | 8960 | 82,8 |
| 2012 | 9812 | — | 9812 | 166,7 |
| 2013 | 10758 | — | 10758 | 151,1 |
| За період | 100936 | 6594 | 86221 | 141,7 |

ТРАНСПОРТ, ВУЛИЧНА МЕРЕЖА.

Із заходів, що були намічені генеральним планом по розвитку транспортно-дорожнього комплексу Хмільника реалізація є наступною:

| Проектні заходи | Реалізація |
| --- | --- |
| Будівництво нової будівлі залізничного вокзалу на 200 пасажирів | Не здійснено |
| Будівництво шляхопроводу на перетині вулиці Жданова з залізничною лінією Старокостянтинів 1 – Калинівка 1 | Не здійснено |
| Реконструкція вул. Пирогова з розширенням проїзної частини до 10,5 м | Не здійснено |
| Реконструкція вул. Комарова з розширенням проїзної частини до 10,5 м | Не здійснено |
| Реконструкція вулиці Горького з розширенням проїзної частини до 10,5 м | Здійснено |
| Реконструкція вулиць Кутузова та Лисенка з розширенням проїзної частини до 10,5 м | Не здійснено |
| Будівництво магістральних вулиць Проектної №1, №3, №4, №5 | Не здійснено |
| Організація автобусного руху по вулицям Лисенка, Кутузова, 1 Травня, Пирогова, Леніна (від вул. Жданова до вул. Коцюбинского) та вул. Кірова | Здійснено частково |

ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ.

Гідротехнічні заходи

Генеральним планом 1995 року намічався ряд заходів з інженерної підготовки та захисту території: протиповіневий захист; заходи по зниженню рівня ґрунтових вод; регулювання русла р. Південний Буг і приток – 3,7 км, благоустрій існуючих ставків – 16,3 га, ліквідація заболоченостей; протиерозійні заходи – 1,0 км; протизсувні заходи; рекультивація порушених територій – 13,4 га; влаштування дамб обвалування (ремонт) – 0,4 км; благоустрій пляжу – 0,7 га; рекомендації по ліквідації просідання ґрунтів.

Із вище перерахованих заходів з інженерної підготовки території виконувалися лише деякі з них і то частково, а саме: при освоєнні окремих ділянок під забудову виконувалися заходи по водовідведенню на цих ділянках; в заплаві р. Південний Буг частково проводилася розчистка берегів від рослинності (комиші, очерет, дерева та чагарники) на окремих ділянках.

Дощова каналізація

Рішеннями діючого генерального плану на території міста передбачалось будівництво мережі дощової каналізації (основних колекторів), та будівництво очисних споруд дощової каналізації, у кількості 3 об’єкти. Враховуючі наявність існуючих мереж дощової каналізації у обсязі, що побудовано на сьогодні та відсутність очисних споруд дощової каналізації можна зробити висновок, що рішення генерального плану практично не реалізовані.

ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ

Водопостачання

| Пропозиції генерального плану | Реалізація |
| --- | --- |
| Будівництво магістральних мереж водопроводу 14,00 км | Виконано частково |
| Реконструкція водозабору зі збільшенням виробничої продуктивності на 5,00 тис. м3/добую | Виконано |
| Будівництво на водопровідній ділянці фільтрувальної станції та освітлювачів. | Виконано |
| Ремонт РЧВ об’ємом 2000 м3. | Виконано |

Каналізація

| Пропозиції генерального плану | Реалізація |
| --- | --- |
| Будівництво самопливних колекторів 3,00 км | Виконане частково |
| Реконструкція КНС-3 | Не виконана |
| Будівництво третьої черги КОС з доведенням загальної продуктивності до 90,00 тис. м3/добу. | Не виконане |
| Реконструкція та будівництво нових каналізаційних колекторів та мереж, у тому числі самопливного колектору по вул. Краснодарській Ø600 мм. | Виконана |
| Будівництво зливної станції в районі КОС. | Не виконане |

Санітарне очищення

| Пропозиції генерального плану | Реалізація |
| --- | --- |
| Облаштування полігону ТПВ на місці існуючого звалища | Не виконано |

Електропостачання

| Пропозиції генерального плану | Реалізація |
| --- | --- |
| Електропостачання м. Хмільник на весь розрахунковий період зберегти від існуючих підстанцій «Хмільник» та «Курортна». | Виконане |
| В зв’язку ростом навантаження на ПС «Хмільник» на першу чергу встановити два трансформатори потужністю по 25,0 МВА, а на розрахунковий період, з урахуванням споживачів на напрузі 35 кВ - 2(40 МВА. На ПС «Курортна» встановити два трансформатори потужністю по 25 МВА, передбачивши конструктивну можливість заміни їх на трансформатори потужністю по 40 МВА. | Не виконане |
| Згідно Схеми розвитку Вінницької енергосистеми передбачається спорудження ліній 110 кВ від ПС «Хмільник» до ПС «Торчин», ПС «Уланів», ПС «Порик» | Виконане частково |
| Протягом всього проектного періоду проводити розширення та реконструкцію електричних мереж та споруд 10 кВ та 0,4 кВ. | Виконані |

Газопостачання.

Генеральним планом міста були намічені: обсяг газоспоживання по населенню – 26,45 млн. м3/рік, будівництво 7 ГРП, прокладання 3,5 км розподільчих газопроводі високого та середнього тисків. Зазначенні проектні рішення реалізовані. Збудовано 70 ГРП та ШРП, прокладені газопроводів високого, середнього та низького тисків.

Теплопостачання.

Рішенням генерального плану міста для житлово-комунального сектору було намічено збільшення теплового потоку до 85,7 МВт,а будівництво 2 котелень, прокладання 1 км теплових мереж. Зазначені проектні рішення не реалізовані. Теплопостачання житлово-комунального сектору здійснюється автономними системами.

# ІІ. ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

## 1. ЕКОЛОГО-МІСТОБУДІВНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

Розділ розроблений відповідно до вимог ДБН 360-92*, ДБН Б.1.1-15:2012, ДСН 173-96. При цьому використані дані: Хмільницького міськрайонного управління держсанепідслужби України, департаменту екології та природних ресурсів Вінницької облдержадміністрації, інформація районних і міських відділів, регіональних управлінь, висновки галузевих спеціалістів, натурні обстеження.

Матеріал представлений на «Схемах планувальних обмежень», масштабу 1:5000. Санітарно-захисні зони (далі СЗЗ) підприємств і об’єктів наведені відповідно нормативних параметрів, визначених ДСН 173-96. Інші планувальні обмеження визначені відповідно до законів України, нормативно-правових та нормативних актів у сфері забезпечення санітарно-епідеміологічних норм та охорони навколишнього природного середовища.

В проекті використані дані, наявні станом на час розроблення проекту, що обумовлено в тому числі графіком його виконання, а також режимом роботи, термінами та умовами надання звітної інформації місцевими, районними та регіональними управліннями.

Матеріали генерального плану вирішують основні принципові питання з планування територій і не можуть бути використані замість спеціальних проектів, схем та програм розвитку галузей економіки, охорони навколишнього середовища та здоров’я населення, пам’яток історії культури, інженерного захисту й підготовки території, розвитку систем транспорту, безпеки та організації дорожнього руху, інженерного обладнання тощо. При складанні зазначеної документації повинні враховуватись пропозиції відповідних розділів генерального плану (ДБН Б.1.1-15:2012, п. 4.5.).

Повітряний басейн

За метеорологічними умовами місто відноситься до територій з помірним природним потенціалом забруднення атмосферного повітря, та характеризується менш сприятливими умовами розсіювання промислових викидів в атмосферу (районування України за потенціалом забруднення).

Джерелами забруднення повітряного басейну є стаціонарні та пересувні джерела викидів забруднюючих речовин, при цьому основним забруднювачем повітря є автотранспорт.

Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря по м. Хмільник приведена нижче, за даними «Доповіді про стан навколишнього природного середовища у Вінницькій області за 2013 рік».

| м. Хмільник | Обсяги викидів | Викидів на 1 км2, т | Викиди на 1 особу, кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тис. т | у % до 2012 року | % до загального по області |  |  |
| Викиди від стаціонарних джерел | 0,496 | 233,5 | 0,3 | 23,624 | 17,6 |
| Викиди від пересувних джерел (автотранспорту) | 1,281 | 106,0 | 1,7 | 61 | 61 |

За даними «Паспорту м. Хмільника» (Головне управління статистики у Вінницькій області, 2014р.) протягом 2013р. в довкілля м. Хмільника від стаціонарних джерел забруднення (11 підприємств) потрапило 496,1 т забруднюючих речовин, що на 283,7 т або у 2 рази більше порівняно з 2012 роком. Даний показник є одним з найменших серед міст Вінницької області. У розрахунку на одне підприємство в середньому викинуто 45,1 т забруднюючих речовин.

Основними токсичними компонентами, якими забруднювалося повітря міста від стаціонарних джерел у 2013 році, є метан – 450,2 т (90,7% у загальних викидах забруднюючих речовин), оксид вуглецю – 25,2 т (5,1%), діоксид азоту – 11,5 т (2,3%), речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 5,5 т (1,1%) та неметанові леткі органічні сполуки – 2,4 т (0,5%). Крім того, обсяги викидів діоксиду вуглецю склали 8,2 тис. т.

Стаціонарні джерела забруднення атмосферного повітря розташовані переважно на промислових підприємствах, які зосереджені в межах промислово-комунальних зон, розташованих переважно на околицях в північній частині міста, що мінімізує ймовірний вплив на житлову забудову та оздоровчо-рекреаційну інфраструктуру міста.

В більшій мірі на стан атмосферного повітря на території житлової забудови впливають викиди від автотранспорту, частка якого від загального об’єму викидів забруднюючих речовин по місту становить близько 72%. Інтенсивність впливу даного фактору обумовлена технічним станом транспортних засобів та якістю доріг. Найбільш несприятлива ситуація може виникати на центральних магістральних вулицях, з великою інтенсивністю руху яка можлива на ділянках: по вул. Пушкіна, Столярчука, І.Богуна, В.Порика, Леніна, Сиротюка, 1-го Травня, Жданова, К.Маркса.

Стаціонарні пости Державної гідрометеорологічної служби по контролю за станом атмосферного повітря в місті відсутні. За даними Головного управління Держсанепідслужби у Вінницькій області фахівцями Держсанепідслужби щоквартально проводиться соціально-гігієнічний моніторинг за станом атмосферного повітря в санітарно-захисній зоні промпідприємств та на автомагістралях. В ході досліджень перевищення ГДК забруднюючих речовин у повітрі не встановлено.

Інтенсивність негативного впливу викидів від автотранспорту може зростати з причин експлуатації технічно зношеного транспорту, використання пального сумнівної якості, недосконалої організації вуличної магістральної мережі міста та дорожнього руху, стану дорожнього покриття.

Ситуацію по частині з перелічених причин можна покращити завдяки проектним рішенням, що прийняті в даному проекті (див. розділ Транспорт).

Для забезпечення відповідності стану атмосферного повітря санітарним нормам на території житлової та санаторно-курортної забудови необхідно впровадження контролю щодо розробки та виконання на діючих промислово-комунальних підприємствах міста планів заходів по зниженню викидів забруднюючих речовин, раціональної організації системи дорожнього руху та виконання заходів з планувальної організації території.

Водний басейн

Гідрологічна мережа міста представлена річкою Південний Буг, що протікає з заходу на схід, з лівою притокою р. Хвоса, що протікає по північній околиці міста, декількома безіменними струмками та невеликими штучними водоймами.

Джерелом забруднення природної гідросфери є поверхневий стік, який формується на території міста, виробничих майданчиках промислових підприємств. Випуски існуючих мереж зливової каналізації не мають очисних споруд і виходять в р. Південний Буг. Додатковим джерелом забруднення водного басейну є проблема стихійних звалищ сміття та вигрібні ями приватної забудови.

Каналізаційні очисні споруди господарсько-побутової каналізації розташовані за межами міста, у південно-східному напрямку від міста. За даними Департаменту екології та природних ресурсів Вінницької ОДА, у 2013 році містом скинуто в поверхневі водні об'єкти 1,149 млн. м3, з них 0,901 млн. м3 – нормативно очищені та 0,248 млн. м3 - нормативно-чисті без очищення.

Періодичний контроль якості поверхневих вод ведеться фахівцями Хмільницького міськрайонного управління ГУ Держсанепідслужби України. Моніторинг р. П.Буг здійснюється на 3-х контрольних створах (500м вище водозабору, 500м вище і 500м нижче КОС): по санітарно-хімічних та бактеріологічних показниках. Відхилення від нормативних показників фіксується періодично по бактеріологічних показниках (колі-фаги, БСКповне).

Відповідно даних департаменту екології та природних ресурсів Вінницької ОДА (лист №5951/08 від 12.11.2014 р.) протягом 2010-2014 років якість води р. Південний Буг залишалась стабільною і за більшістю показників задовільною. Стан води ріки за даними Басейнового управління водних ресурсів протягом 2013-2014 років характеризувався наступними показниками: кисневий режим річки задовільний, жорсткість води – середня, сухий залишок – в межах норма, вміст сульфатів, хлоридів, кальцію, магнію є стабільним, знаходиться в межах норми для водойм господарсько-побутового призначення. Спостерігалось забруднення води органічними сполуками. Проте, за більшістю хімічних показників вода ріки безпечна і може бути використана для господарсько-питних та культурно-побутових потреб.

Радіоактивне забруднення води р. П. Буг (вміст радіонуклідів цезію-137 та стронцію-90) протягом 2010-2014 років в створі питного водозабору міста знаходилось значно нижче допустимих рівнів згідно Державних гігієнічних нормативів (ДР-97).

Джерелом централізованого господарсько-питного водопостачання міста є поверхневі води р. Південний Буг. Водозабірна ділянка розташована на західній околиці міста. Крім того, деякі організації мають відомчі підземні джерела господарсько-питного водопостачання, в т.ч. санаторно-курортні заклади (Сидорихська ділянка). Також у місті наявні близько 130 шахтних колодязів громадського користування. Частина населення садибної забудови використовує питну воду шахтних колодязів.

Фахівцями Хмільницького міськрайонного управління держсанепідслужби України проводяться дослідження якості питної води комунального водопроводу за мікробіологічними та санітарно-хімічними показниками джерел водопостачання.

В цілому в санітарно-гігієнічному відношенні якість води поверхневого джерела відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10. Проте, в залежності від технічного стану мереж і споруд водопостачання, можливо виявлення незначного проценту нестандартних проб по деяких показниках, що не відповідають вимогам нормативів. Таких проб у 2014р. було мікробіологічних показниках – 5%, по санітарно-хімічних показниках – 2,5%.

За результатами лабораторного контролю якості води в шахтних колодязях, фіксуються перевищення ГДК по нітратах до 65-200 мг/дм3, при нормі до 50 мг/дм3 та жорсткості загальній до 14 ммоль/дм3 при нормі до 10 ммоль/дм3.

Для забезпечення охорони водного оьєкту в районі забору води для централізованого водопостачання населення встановлені зони санітарної охорони (ЗСО) згідно проекту, який розроблений Дочірнім підприємством ”Хмільникводоканал” та погоджений головним санітарним лікарем міста у 2010 році.

Для забезпечення якості питної води у місті діє Програма «Забезпечення населення міста якісною питною водою на 2013-2020 роки» затверджену рішенням № 979 міської ради 34 сесії 6 скликання від 21 грудня 2012 року.

Проектом передбачається 100% охоплення міста централізованим водопостачанням і водовідведенням, технологічне покращення подачі води, забезпечення якості питної води у системі централізованого водопостачання, належна організація зон суворого режиму для джерел водопостачання, формування, озеленення та благоустрій прибережних захисних смуг водойм міста.

Стан ґрунтів

Геохімічне обстеження ґрунтового покриву міста не проводилось. Регулярних спостережень за санітарним станом ґрунтів не ведеться.

Джерелами забруднення ґрунтів є господарсько-побутові відходи, викиди від автотранспорту, відсутність розвинутої системи зливової каналізації, неповне охоплення садибної забудови господарсько-фекальною каналізацією.

В межах території що проектується наявні 5 кладовищ. Всі діючі кладовища в межах міста, після остаточного заповнення їх площ, мають бути закриті органами місцевого самоврядування, з забороною послідуючого їх повторного використання (проведення підзахоронення на місці існуючих поховань).

Зберігання та видалення відходів та більшості підприємств здійснюється відповідно до вимог екологічної безпеки та способами, що забезпечують максимально можливе використання відходів та передачу їх іншим споживачам в вигляді вторинної сировини.

В даний час знешкодження твердих побутових відходів проводиться на загальноміському сміттєзвалищі, що розташоване на відстані близько 800м від північно-західної межі міста, на землях району. Сміттєзвалище не відповідає вимогам “Санітарні правила обладнання і утримання полігонів для твердих побутових відходів” №2811-83 від 16.05.1983. Санітарно-захисна зона 500 м витримана.

З 2011 році у місті запроваджена система роздільного збору побутових відходів, якою охоплено 42,4% населення міста.

Невирішеним залишається питання утилізації небезпечних відходів, що утворюються населенням: відпрацьованих акумуляторних батарей, масел та шин від експлуатації приватного автотранспорту, відпрацьованих люмінесцентних ламп від освітлення житлових приміщень та ін. Необхідно відкрити пункти прийому небезпечних відходів від населення з метою запобігання потрапляння їх на полігони побутових відходів та довкілля.

Додаткової шкоди ландшафтам (ґрунтам) завдали земляні роботи при розробленні корисних копалин, після чого лишилися порушені території, що потребують рекультивації. Найбільша за площею розташована у північній частині міста.

Проектним рішенням передбачається 100% охоплення міста планово-подвірною системою санітарного очищення, централізованого водопостачання та водовідведення, рекультивація порушених територій, заборона будь-яких ландшафтних перетворень та земляних робіт у межах зон охорони пам’яток та історичних ареалів а також у межах зон санітарної охорони курорту, згідно вимог Закону України Про курорти. Рекомендовано виконання комплексного геохімічного обстеження території міста, з виконанням при необхідності інженерних заходів з оздоровлення ґрунтів на ділянках житлової та санаторно-курортної забудови.

Радіаційний стан території

Згідно постанов Кабінету Міністрів України №106 від 23.07.1991 р. і №600 від 29.08.1994 р., місто не входить у перелік територій, забруднених в результаті аварії на ЧАЕС.

За даними Українського центру радіаційних і гідрометеорологічних спостережень рівні гамма-фону не перевищують контрольних для Вінницької області.

За даними Хмільницького міськрайонного управління держсанепідслужби України рівні потужності експозиційної дози (ПЕД) знаходиться на рівні природного фону 13-15 мкР/годину.

При будівництві та реконструкції будівель проводиться лабораторний контроль на вміст газу-радону у приміщеннях. За результатами досліджень випадків перевищення еквівалентної рівноважної об’ємної активності (ЕРОА) радону-222 не виявлено.

При проведенні будівельно-проектних робіт необхідно керуватись вимогами радіаційної безпеки щодо будівельних матеріалів та будівельної сировини (сертифікація радіологічної якості) відповідно НРБУ 97 і “Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України”, затверджені МОЗ України № 54 від 02.02.2005 р.

Електромагнітне забруднення

Основними джерелами електромагнітного випромінювання на території міста є: станції мобільного зв’язку. За даними Головного управління Держсанепідслужби у Вінницькій області, випромінювання від об’єктів не перевищує встановлених гранично допустимих рівнів.

На дані об’єкти оформлюються санітарні паспорти та проводяться інструментальні дослідження рівнів ЕМВ. Контроль за додержанням параметрів визначених СЗЗ та зон обмеження забудови від даних об’єктів, які враховуються при їх розміщенні для запобігання впливу на житлову забудову, здійснюється державними санітарно-епідеміологічними службами.

Акустичний режим

Джерелом акустичного забруднення території міста є магістральні вулиці з найбільшою інтенсивністю транспортних потоків, залізниця.

Основними ділянками значних акустичних навантажень з можливим перевищенням ГДР є вулиці з підвищеною інтенсивністю руху яка може утворюватись по вулицях: Пушкіна, Столярчука, І.Богуна, В.Порика, Леніна, Сиротюка, 1-го Травня, Жданова, К.Маркса.

За даними Головного управління Держсанепідслужби у Вінницькій області, в точках спостереження перевищення ГРД шуму не відмічалось.

Система організації дорожнього руху, яка намічена комплексом заходів генерального плану (див. розділ Транспорт) направлена на вирішення питання розподілення інтенсивності транспортних потоків.

Для забезпечення нормативних рівнів шуму на території житлової та рекреаційної забудови, на ділянках існуючої забудови та вздовж проектних доріг передбачається формування зелених насаджень в межах червоних ліній.

Природно-заповідний фонд

В існуючих межах міста природно-заповідний фонд (ПЗФ) представлений двома парками-пам’ятками садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення.

За даними Управління держземагенства у Хмільницькому району Вінницької області, лист №3969 від 31.10.2014 р. Хмільницька міська рада замовляла та одержала від ПП ”Лабораторія заповідної справи Поділля” технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж даних об’єктів ПЗФ:

- ”Парк ім. 50-річчя Жовтня”, площею 20,5965 га, створений Постановою Держкомприроди УРСР від 30.08.1990 р. №18. Розташований на території Медичного центру реабілітації залізничників.

- ”Парк ім. Леніна”, площею 49,5328 га, створений Постановою Держкомприроди УРСР від 30.08.1990 р. №18. Розташований на території Центрального військового клінічного санаторію Хмільник.

Виготовлена технічна документація із землеустрою затверджена рішенням 71 сесії Хмільницької міської ради 5 скликання від 28.10.2010 р. В проекті враховані площі згідно державних актів на право постійного користування земельними ділянками, згідно даних Управління держземагенства у Хмільницькому району.

На прилеглій території, південно-східна околиця міста, на землях Голодьківської та Широкогребельської сільських рад, наявний загальнозоологічний заказник місцевого значення ”Сандрацький”, площею 498,1 га, що створений Рішенням Облради 9 сесії 22 скликання 28.03.97 р.. Користувач об’єкту Хмільницька районна рада (УТМР). Розмір охоронної зони складає 200 м по периметру всієї території (рішення 5 сесії 23 скликання Вінницької облради від 29.04.1999 р. “Про зміни мережі території та об’єктів ПЗФ області”). Межі даного об’єкту на схемі відображені згідно картографічних матеріалів, наданих Департаментом екології та природних ресурсів Вінницької ОДА.

Створення нових території та об’єктів ПЗФ в межах міста та його околиць на час розробки даного проекту не передбачається.

Проектні рішення враховують наявний об’єкт ПЗФ та передбачає його подальшу охорону щодо функціонального використання.

Екологічна мережа міста представлена системою зелених насаджень, акваторіями та прибережними захисними смугами водойм. Проектні рішення щодо планувальної організації даних територій, направлені на їх ландшафтно-інженерне впорядкування. Дані заходи сприяють оздоровленню середовища міста та підвищують його екологічну стійкість до техногенних навантажень.

Планувальні обмеження

Система планувальних обмежень представлена санітарно-захисними зонами (СЗЗ) від промислових підприємств і виробництв, об’єктів комунального призначення, природоохоронними територіями.

Параметри нормативно-фіксованих санітарно-захисних зон промислово-комунальних підприємств і виробництв представлені відповідно санітарної класифікації ДСН №173-96.

Найбільші території охоплюють санітарно-захисні зони (СЗЗ) промислово-комунальних підприємств І, ІІ та ІІІ класу шкідливості, які мають параметри відповідно 1000 м, 500 м та 300 м. До них відносяться:

- в межах міста: ТОВ ”Ритон” (забійний пункт ВРХ) 500 м, ФГ ”Камелот” (розведення свиней) 500м, діючі кладовища 300 м;

- на прилеглих територіях: асфальтний завод 1000 м (на прилеглій території, східна околиця міста), хімбаза мінеральних добрив ”Уркагроторг” максимум до 1000 м (на прилеглій території, східна околиця міста), сміттєзвалище ТПВ 500м (північно-західна околиця), КОС 400м (південно-східна околиця), ГРС 300м (північна околиця), діючі кладовища 300м.

Інші промислово-комунальні підприємства відносяться до 4 та 5 класів шкідливості із СЗЗ відповідно 100 і 50м. Території гаражів, автостоянок та СТО в залежності від потужності мають СЗЗ 15 – 50 м.

Території складів, баз а також екологічно нешкідливих виробництв відповідно діючих нормативів мають 50-метрові санітарні розриви ( ДБН 360-92, п.4.5).

Основні утворення ділянок промислово-виробничого та комунально-складського призначення розташовані у північній та північно-східній частинах міста. У південній частині міста, на правому березі р. П. Буг, промислово-комунальні підприємства розташовані дисперсно з СЗЗ переважно 50м.

Нормативні параметри СЗЗ частини промислових підприємств та комунальних об’єктів не витримані і охоплюють житлову забудову.

Проекти СЗЗ промислових підприємств і виробництв необхідно розробляти відповідно ДСН 173-96 (п. 5.14) в комплексі з проектом будівництва (реконструкції) підприємств, з першочерговою реалізацією заходів, передбачених в СЗЗ, тобто проблема організації СЗЗ є складовою виробничо-технологічного процесу самих підприємств. Враховуючи те, що в умовах сформованого міста витримати вимоги по територіальних розривах СЗЗ неможливо, головне завдання підприємств, які їх створюють, полягає в впровадженні новітніх технологій з подальшим погодженням скорочення даних нормативів СЗЗ до мінімально-можливих розмірів. Головним механізмом реалізації даних вимог є законодавча база по охороні довкілля через механізм приписів, штрафів, компенсаційно-соціальних виплат та закриття виробництв державними контролюючими органами.

В першу чергу вирішення питання організації санітарно-захисних зон потребують підприємства ІІ класу шкідливості (нормативна СЗЗ 500м), розташування яких є несумісним з житловою забудовою за санітарно-гігієнічними умовами.

З метою забезпечення санітарно-гігієнічних умов проживання, пропозиції по розвитку та удосконаленню територіальної організації виробничо-комунальних утворень включають: скорочення виробничих потужностей, перепрофілювання, реструктуризацію виробничих ділянок, зміна функціонального використання ділянок комунального призначення, передислокацію окремих об’єктів.

В межах території проектування наявні 5 кладовищ. За даними Головного управління Держсанепідслужби у Вінницькій області 2 кладовища (по вул. Леніна і Пушкіна) з закінченим кладовищним періодом, проте в останній час на них проводяться поховання. СЗЗ від всіх кладовищ міста прийняті 300 м. Дані параметри частково не витримані.

Всі діючі кладовища в межі міста, після остаточного заповнення їх площ, мають бути закриті органами місцевого самоврядування, з забороною послідуючого їх повторного використання (проведення підзахоронення на місці існуючих поховань). СЗЗ закритих кладовищ після закінчення кладовищного періоду може бути зменшена до 50 м.

Від об’єктів комунальної інфраструктури враховуються охоронні зони. Відповідно ЗУ Про правовий режим земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів №3041-VI від 17.02.2011 р., охоронна зона ГРС, що розташована на північній околиці міста становить 150 м.

Від ЛЕП напругою 35 кВ та 110 кВ, з метою обмеження впливу на суміжні ділянки та об’єкти, встановлюються охоронні зони відповідно 15м та 20м в обидві сторони, згідно ДБН 360-92**, табл. 8.5*.

Природоохоронні території представлені системою прибережних захисних смуг водойм міста, зеленими насадженнями загального користування, об’єктами природно-заповідного фонду. Дані ділянки потребують ландшафтно-планувальної організації та відповідного благоустрою.

Для річок Південний Буг, Хвоса та Піщанка в межах міста виготовлений та затверджений “Проект із землеустрою щодо визначення прибережних захисних смуг по р. Південний Буг та р. Хвоса в межах м. Хмільник” (Командитне товариство ”Земреформа”, Вінниця – 2005 р.). Проект затверджений рішенням Міської ради 20 сесії 5-го скликання 26.04.2007 р. і врахований в даному проекті.

Окрім того, на частині території що приєднується в межі міста, надані пропозиції щодо встановлення прибережних захисних смуг р. Південний Буг. Для точного визначення меж ПЗС в межах нової території міста необхідно розробити спеціальний проект щодо їх встановлення, з урахуванням проектних рішень даної містобудівної документації, та подальшим їх винесенням в натуру.

Дані території відносяться до земель водного фонду. Господарське використання регламентується дією Земельного, Водного Кодексів України та постановою КМУ № 502 від. 13.05.96р. Об’єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть експлуатуватися, якщо при цьому не порушується її режим. Непридатні для експлуатації споруди, а також ті, що не відповідають встановленим режимам господарювання, підлягають винесенню з прибережних захисних смуг.

Території прибережних захисних смуг є складовою екологічної мережі міста і підлягають упорядкуванню, озелененню та благоустрою.

Також в проекті враховуються зони санітарної охорони поверхневого джерела централізованого водопостачання на р. Південний Буг, які відображені у графічних матеріалах згідно проекту. Проект “Границі зон санітарної охорони водопровідної станції м. Хмільник” розроблений Дочірнім підприємством ”Хмільникводоканал” та погоджений головним санітарним лікарем міста у 2010 році.

Для захисту природних бальнеологічних ресурсів і лікувальних засобів від псування, бактеріального і хімічного забруднення, а також створення належних умов для відпочинку і лікування на території курорту Хмільник встановлені округ та зони санітарної охорони, згідно розробленого “Проекту округу і зон санітарної охорони курорту Хмільник Вінницької області” (Постанова Кабінету Міністрів України №255 від 2.06.1983 р.) який затверджений Постановою КМУ Про затвердження режиму та округу і зон санітарної охорони курорту Хмільник №63 від 8.02.2012р.

Згідно даної постанови: перша зона (зона суворого режиму) встановлюється для захисту території родовища лікувальних торф’яних грязей, свердловин мінеральних радонових вод № 604е, 11рк, 1е і 2е, 603е (коло з радіусом 60 метрів), № 1098, 605е, 1463, 1450, 600е (коло з радіусом 30 метрів), № 6мо, 5мо, 7мо (коло з радіусом 15 метрів), № 8мо, 9мо, 1992, 12, 10мо, 11мо, 6рк, 9рк, 18рк, 21рк, 8р, 26рк, 5рк, 23рк, 2е, 12е, 10е, 6е, 1982, 11, 1981, 1981-1, 1989, 13, 1983, 3, 4, 5, 1991, 14, 1994, 1984, 15,16, 1985, 1985-1, 1988, 7, 8 (розміром 60х60х60 метрів); друга зона складається з 2-х ділянок; межі третьої зони співпадають з межами округу курорту Хмільник. Дія режиму другої зони (зони обмежень) поширюється на територію, з якої відбувається стік поверхневих і ґрунтових вод до місця виходу на поверхню мінеральних радонових вод або до родовища лікувальних торф’яних грязей, а також територію, на якій розміщені санаторно-курортні заклади та заклади відпочинку, і територію, призначену для їх будівництва згідно з генеральним планом міста та містобудівною документацією.

Проект округу і зон санітарної охорони курорту розроблений 1983 році на картографічних матеріалах переважно великих масштабів що спричинило некоректності для меж 1-го поясу деяких свердловин. Окрім того, за 30-ти річний період експлуатації родовища деякі свердловини були виведені з експлуатації, пробурені нові свердловини в т.ч. господарсько-питного водопостачання. Враховуючи що наданий час відбувається оновлення містобудівної документації, яке передбачає подальший розвиток санаторно-курортних закладів необхідно виконати коригування меж 1-го та 2-го поясів ЗСО курорту у встановленому законодавством порядку з метою охорони бальнеологічних ресурсів і інженерних споруд та недопущення господарської діяльності в зоні їх впливу, що може призвести до їх пошкодження, бактеріального або хімічного забруднення.

Таким чином, система планувальних обмежень, що регламентує проектне рішення представлена СЗЗ, природоохоронними зонами, системою зелених насаджень різного виду використання. При прийнятті проектних рішень враховуються існуючі та перспективні планувальні обмеження, режими господарської діяльності в їх межах.

## 2. РОЗВИТОК КУРОРТУ

На даний час в Хмільнику на площі біля 132,3 га розміщено 8 санаторно-оздоровчих закладів загальною ємністю біля 2786 місць

| Назва, підпорядкування | Площа, га | Ємність, місць |
| --- | --- | --- |
| Санаторій «Поділля» | 10,3 | 400 |
| Санаторій «Хмільник» (ДП ЗАТ ЛОЗПУ «Укрпрофоздоровниця») | 23,0 | 854 |
| Обласний медичний центр реабілітації залізничників Південно-Західної залізниці | 21,2 | 400 |
| Санаторій ЦВКС «Хмільник» | 55,8 | 450 |
| Медичний реабілітаційний центр «Південний Буг» МВС України | 8,8 | 170 |
| Санаторій «Березовий Гай» | 7,3 | 112 |
| Санаторій «Радон» (АПНВП «Візит») | 3,3 | 200 |
| Обласна фізлікарня (санаторій) | 2,6 | 200 |
| РАЗОМ | 132,3 | 2786 |

Існуюча ємність закладів складає біля 30% від нормативного рівня (враховуючи усереднену нормативну величину щодо санаторіїв 150 м2 на 1 місце). Обмежуючими факторами щодо розбудови існуючих санаторії (центр реабілітації залізничників та найбільшого з санаторіїв – ЦВКС «Хмільник») є те, що їх території співпадають з парками садово-паркового мистецтва.

Передбачається, що на розрахунковий строк ємність існуючих оздоровчих закладів Хмільника з урахуванням раціонального і ефективного використання території повинна відповідати нормативному показнику (згідно таблиці 6.1 ДБН 360-92** усередненому показнику щодо санаторіїв 150 м2/місце).

Таким чином, ємність існуючих оздоровчих установ, враховуючи їх можливу реконструкцію, на розрахунковий строк може зрости на 1845 місць до 4631 місць.

Нові оздоровчі заклади (санаторії, дитячі санаторії), загальною ємністю біля 3169 місць передбачаються на площі біля 48,6 га. Із них 24,7 га територій в існуючій межі міста (16,1 га під санаторії ємністю 1070 місць, 8,6 га під дитячі санаторії ємністю 505 місць) і 23,9 на територій за існуючою межею міста (проектна ємність санаторіїв біля 1594 місць)

Передбачається, що оздоровчі заклади будуть функціонувати цілий рік.

Таким чином, на розрахунковий строк, оздоровчі заклади міста будуть мати загальну ємність біля 7800 місць і займатимуть площу 180,9 га.

Оздоровчі заклади м. Хмільник на розрахунковий строк (з розширенням існуючих)

| Оздоровчі установи (цілорічного функціонування) | усереднений норматив | Існуючий стан | Розширення існуючих | Нове будівництво | Проектний стан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | територія, га | ємність, місць | ємність, місць | територія, га | ємність, місць | територія, га | ємність, місць |
| І. В межі міста: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cанаторії, санаторії для батьків з дітьми: | 150 м2/місце |  |  |  |  |  |  |  |
| «Поділля» | 150 м2/місце | 10,3 | 400 | 290 | – | – | 10,3 | 690 |
| «Хмільник («Укрпрофоздоровниця») | 150 м2/місце | 23,0 | 854 | 680 | – | – | 23,0 | 1534 |
| ОМЦ реабілітації залізничників ПЗЗ | 150 м2/місце | 21,2 | 400 | – | – | – | 21,2 | 400 |
| «Хмільник» ЦВКС | 150 м2/місце | 55,8 | 450 | – | – | – | 55,8 | 450 |
| МРЦ «Південний Буг» | 150 м2/місце | 8,8 | 170 | 420 | – | – | 8,8 | 590 |
| «Березовий Гай» | 150 м2/місце | 7,3 | 112 | 375 | – | – | 7,3 | 487 |
| «Радон» | 150 м2/місце | 3,3 | 200 | 20 | – | – | 3,3 | 220 |
| Обласна фізлікарня (санаторій-профілакторій) | 100 м2/місце | 2,6 | 200 | 60 | – | – | 2,6 | 260 |
| Площадка «Лісова» | 150 м2/місце | – | – | – | 16,1 | 1070 | 16,1 | 1070 |
| Дитячі санаторії) | 170 м2/місце | – | – | – | 8,6 | 505 | 8,6 | 505 |
| РАЗОМ |  | 132,3 | 2786 | 1845,0 | 24,7 | 1575 | 157,0 | 6206 |
| ІІ. За межею міста: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Санаторії | 150 м2/місце |  |  |  | 23,9 | 1594 | 23,9 | 1594 |
| РАЗОМ |  | 132,3 | 2786 | 1845 | 48,6 | 3169 | 180,9 | 7800 |

Території загальнокурортного користування

В оздоровчо-рекреаційній зоні передбачені території загального користування, до яких відносяться: території об’єктів загальнокурортного обслуговування; озеленені території.

Згідно п.5.26. ДБН 360-92** прийняті розміри територій об’єктів загальнокурортного обслуговування з розрахунку 10 м2 на 1 відпочивальника; озеленених територій — 100 м2 на 1 відпочивальника.

Таким чином, розміри територій об’єктів загальнокурортного обслуговування становитимуть 7,8 га.

Склад та розміщення об’єктів загальнокурортного обслуговування виконується на наступній стадії проектування – детальному плані визначеної для проектування території.

Необхідна площа озеленених територій для відпочивальників становить у 78,0 га.

Чисельність обслуговуючого персоналу

Згідно ДБН 360-92** кількість персоналу для обслуговування оздоровчих установ приймається у 0,5 одиниць постійного персоналу на одне місце. Для обслуговування оздоровчих закладів потреба у персоналі на розрахунковий строк складе 3,9 тис. осіб.

Крім того, передбачається організація об’єктів загальнокурортного обслуговування, кількість персоналу яких складе 25-30% від загальної кількості персоналу, зайнятого в оздоровчих установах або біля 1,0 – 1,1 тис. осіб.

Таким чином, на розрахунковий строк загальна чисельність працівників курорту Хмільник буде складати ≈ 4,9 – 5,0 тис. осіб.

Існуючий на даний час медико-обслуговуючий персонал проживає переважно в місті.

Враховуючи зростання чисельності населення міста (на 1,2 тис. осіб) та наявність досить великої кількості незадіяного в економічній діяльності населення працездатного віку, припускається, що персонал курорту буде проживати переважно в місті Хмільнику.

## 3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ

Рішення діючого генерального плану, які були направлені на ліквідацію диспропорцій в плануванні і забудові міста більшою мірою не були реалізовані, оскільки зникли навіть дієві механізми здійснення значних заходів по реконструкції садибної забудови під комплексну багатоквартирну і середньо поверхову забудову, винесення окремих об’єктів промисловості за межі сельбищної зони, забезпечення необхідних розривів між міськими функціями і об’єктами курортного господарства, розбудови раціональної вуличної мережі.

Натомість найбільшого розвитку набуло садибне житлове будівництво за рахунок вільних територій – реалізовано на 293%.

Територія аграрного ліцею – головний резерв територій для розвитку садибного будівництва (83 га) не може розглядатися як такий згідно вимог Земельного кодексу України як ділянка особливо цінних сільськогосподарських земель.

Виходячи з усталених тенденцій, характеру розвитку і потреб в територіях нового житлового будівництва завданнями проекту внесення змін до генерального плану міста є:

- визначення територій для вирішення нагальних потреб в багатоквартирному житловому будівництві для родин та одинаків, які перебувають на квартирному обліку тощо;

- резервування територій безумовного багатоквартирного будівництва з міркувань архітектурно-планувальних і композиційних;

- мобілізація ділянок в межах міста для нагальних потреб в садибному будівництві;

- вибір напрямку територіального розвитку міста для потреб міста, а саме – садибного будівництва, розвитку курортного господарства, резервування територій для промислової зони, вдосконалення мережі магістральних і місцевих (житлових) вулиць, пішохідних шляхів і алей з найменшими збитками для будівництва, що склалася і, таким чином, збільшення вірогідності реалізації намічених закладів.

З метою реалізації даних принципів, в проекті внесення змін до генерального плану пропонується наступне:

- освоєння під багатоквартирну житлову забудову «залишкових» ділянок по вулицях Суворова, Котовського, Ватутіна і тим самим доформування існуючих груп по вул. 1 Травня;

- ділянки по вул. Автодромній, Садовського намічені під садибну забудову в розвиток району, що склався західніше по вулицях Левадній, Молодіжній, Довженка.

Враховуючи нагальні потреби і відсутність в межі міста інших ділянок, як район садибної забудови, розглядається також південна ділянка 40 га на пагорбі в районі вул. Данила Нечая, де було намічене розміщення санаторно-лікувальних закладів.

Розміщення проектних курортних закладів, як більш віддалена перспектива, передбачається за існуючою межею міста в наближенні до перспективних джерел радонових мінеральних вод – свердловин Голодківського родовища.

Розміщення ділянок садибної житлової забудови за існуючою межею міста під порядкове, з одного боку, розвитку планувальної структури і функцій прилеглих міських територій по вул. Фрунзе і І. Богуна, з другого боку, трасуванню об’їзної дороги, а фактично проектної магістральної вулиці Проектна-1.

Дана вулиця, крім обслуговування проектних житлових районів, є безпосереднім зв’язком південної курортної зони з в’їздом до міста із зовні в об’їзд його центральних кварталів і передбачає додатковий мостовий перехід через Південний Буг в районі очисних споруд.

За межами міста намічені також резервні території для промислової зони і розміщення об’єктів комерційного призначення на зовнішніх виходах вулиць Василя Порика і Івана Богуна, що передбачене протоколом попереднього розгляду проекту.

Даним проектом передбачається територіальний розвиток міста. В проектну межу міста включається біля 406,2 га території під розвиток курорту та житлово-громадське будівництво за рахунок прилеглих до міста сільських рад Хмільницького району – Великомитницької, Голодківської, Соколівської, Широкогреблівської.

## 4. ПРОГНОЗ ЧИСЕЛЬНОСТІ ТА СТАТЕВОВІКОВОГО СКЛАДУ НАСЕЛЕННЯ

Особливості демографічної ситуації в м. Хмільник

Чисельність населення та його вікова структура

Чисельність наявного населення в м. Хмільник протягом післяпереписного періоду збільшилась з 27,9 тис. осіб у 2001 р. до 28,3 тис. осіб на початок 2014 р. Основним чинником збільшення людності в Хмільнику є низька смертність, значно нижча за середньообласну та дуже низька частка людей похилого віку. Статевовікова структура населення міста є сприятливою. Так, частка дітей до 16 років більша ніж середня по Україні і області, питома вага осіб у працездатному віці є значно вищою, а осіб похилого віку – відповідно нижчою за середні показники по Україні та Вінницькій області (табл. 1).

Таблиця 1. Питома вага укрупнених вікових груп наявного населення за даними перепису населення 2001 р. (%)

| Вік | Україна | Вінницька область | м. Хмільник |
| --- | --- | --- | --- |
| До 16 років | 18.2 | 18.9 | 19.0 |
| 16–59 | 60.4 | 57.1 | 63.9 |
| 60 і старше | 21.4 | 24.0 | 17.1 |
| Разом | 100 | 100 | 100 |
| в т.ч.: |  |  |  |
| Жінки 15–49 років | 26.0 | 24.2 | 28.5 |
| Джерело: обчислено за даними Держстату України |

Населення Хмільника має досить особливий розподіл за віком і статтю. Хоча частка жінок репродуктивного віку (умовно 15–49 років) більша, ніж в Україні в цілому, проте у найбільш активному дітородному віці жінок явно менше (мал. 1). Тому цей фактор статевовікової структури позначатиметься на природному русі, а отже, загальній динаміці чисельності населення.

Мал. 1. Статевовікові піраміди населення м. Хмільник (ліворуч) та населення України за даними перепису населення 2001 р.

Джерело: побудовано за даними Держстату України

Народжуваність

Загальні коефіцієнти в Вінницькій області близькі до середніх по Україні. Коефіцієнти народжуваності у Хмільнику дещо нижчі обласних (мал. 2).

Мал. 2. Загальні коефіцієнти народжуваності у м. Хмільник, Вінницькій області й Україні

Джерело: за даними Держстату України

Показник сумарної народжуваності (середня кількість дітей, яких народила б жінка упродовж усього життя, якби рівень народжуваності зберігався такий, як у певному календарному році), який не залежить від вікової структури і є кращим мірилом народжуваності, ніж загальні коефіцієнти, в 2010–13 роках у Хмільнику знаходився близько 1.4 дитини на жінку в середньому, що незначно нижче за середній рівень по області й Україні в цілому (мал. 3).

Мал. 3. Показник сумарної народжуваності у м. Хмільник, Вінницькій області й Україні

Джерело: оцінка за даними Держстату України

Смертність і природний приріст населення

Загальні коефіцієнти смертності у Хмільнику значно нижчі за відповідні показники не лише по Вінницькій області, а й по Україні в цілому (мал. 4). Частково це зумовлено низькою питомою вагою осіб похилого віку, що за інших рівних умов дає меншу кількість померлих.

Мал 4. Загальні коефіцієнти смертності у м. Хмільник, Вінницькій області й Україні

Джерело: за даними Держстату України

Підбір повікової функції дожиття, яка б відповідала віковій структурі населення міста та зареєстрованій кількості померлих показує, що середня очікувана тривалість життя при народженні в 2013 р. становила близько 72 років для чоловіків і близько 80 років – для жінок, що значно вище за середні показники по Україні (66.3 та 76.2 років для чоловіків і жінок відповідно).

Саме завдяки низьким коефіцієнтам смертності у Хмільнику відмічається високий природний приріст населення, в окремі роки навіть додатний (мал. 5).

Мал 5. Загальні коефіцієнти природного приросту населення у м. Хмільник, Вінницькій області й Україні

Джерело: за даними Держстату України

Прогноз народжуваності

За реалістичним варіантом показник сумарної народжуваності до кінця прогнозного періоду поступово зростатиме і досягне 1.65 дитини на жінку в середньому (табл. 2).

Таблиця 2. Прогноз показника сумарної народжуваності в м. Хмільник, дітей на жінку в середньому

| Варіант | 2014 р. | 2015 р. | 2020 р. | 2025 р. | 2030 р. | 2035 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реалістичний | 1.44 | 1.51 | 1.58 | 1.61 | 1.63 | 1.65 |
| Оптимістичний | 1.44 | 1.54 | 1.80 | 1.86 | 1.88 | 1.90 |
| Джерело: авторська оцінка |  |  |  |

Загальний коефіцієнт народжуваності, за цим варіантом, після 2014 р. знижуватиметься до 7.2‰ в 2035 р. через скорочення у віковій структурі частки жінок репродуктивного віку.

Оптимістичний варіант прогнозу передбачає можливість пришвидшеного зростання показника сумарної народжуваності в найближчі роки та досягнення рівня 1.90 наприкінці прогнозного періоду (табл. 2). Загальні коефіцієнти народжуваності найближчі роки зростатимуть до 11.4‰ в 2017–18 рр., після чого структурний фактор, про який уже згадувалося, переважить зростання інтенсивності дітонародження і загальні коефіцієнти знизяться до 8.9–9.2‰ наприкінці прогнозного періоду (мал. 6).

Мал. 6. Прогноз загальних коефіцієнтів народжуваності в м. Хмільник

до 2035 р.

Прогноз кількості народжених за обома варіантами наведено в Додатках.

Прогноз смертності й очікуваної тривалості життя

Оскільки середня очікувана тривалість життя населення Хмільника вища, ніж у середньому по Україні, то темпи її приросту, на відміну від народжуваності, доцільно очікувати порівняно низькими. Проте, з огляду на величезне відставання України від європейських країн в еволюції структури та сили смертності, потенціал зростання все ж залишається.

За реалістичним варіантом прогнозу середня очікувана тривалість життя при народженні досягне в 2035 р. 73.5 та 81.1 року для чоловіків і жінок відповідно (табл. 3). Загальний коефіцієнт смертності зростатиме майже лінійно до 16.1‰ через поступове демографічне старіння населення міста.

Таблиця 3. Прогноз середньої очікуваної тривалості життя при народженні в м. Хмільник, років

|  | 2014 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реалістичний варіант |  |  |  |  |  |  |
| Чоловіки | 71.9 | 71.7 | 73.0 | 73.7 | 74.5 | 75.3 |
| Жінки | 80.0 | 79.9 | 80.3 | 80.6 | 80.9 | 81.1 |
| Оптимістичний варіант |  |  |  |  |  |  |
| Чоловіки | 71.9 | 72.2 | 75.2 | 76.4 | 77.3 | 78.1 |
| Жінки | 80.0 | 80.2 | 81.9 | 82.6 | 83.1 | 83.6 |
| Джерело: авторська оцінка |  |  |  |  |  |  |

Згідно з оптимістичним варіантом, є можливим більш швидке зростання середньої очікуваної тривалості життя при народженні – на 0.28 та 0.17 року на рік в середньому за прогнозний період. А сам цей показник у 2035 р. з таких умов досягне 78.1 та 83.6 року для чоловіків і жінок відповідно (табл. 3). Загальний коефіцієнт смертності буде знаходитися на рівні близько сучасного до середини 2020-х, після чого підвищення частки осіб похилого віку все ж переважить, і загальний коефіцієнт смертності досягне 13.1‰ в 2035 р. (мал. 7).

Мал 7. Прогноз загальних коефіцієнтів смертності в м. Хмільник до 2035 р.

Прогноз кількості померлих за обома варіантами наведено в Додатках.

Прогноз міграційних переміщень

Міграційні переміщення населення міста Хмільник у 2002-2014 роках характеризувалися стрибкоподібною динамікою. Так, падіння величини міграційного сальдо чергувалося з підйомами, а різниця між максимальними і мінімальними показниками коливалась у межах від 66 до 96 тис. осіб. При цьому максимальний міграційний приріст спостерігався у 2009 році, а мінімальний – у 2005 році (0,15 та -0,05 тис. осіб відповідно) (мал. 8).

Хмільник є містом обласного значення, адміністративним центром Хмільницького району Вінницької області. На міграційну привабливість міста впливає наявність низки оздоровниць, санаторних комплексів, лікувальних мінеральних родовищ. Зараз місто розвивається як бальнеологічний курорт державного значення. Промисловість тут представлена підприємствами сільськогосподарського машинобудування, меблевою, легкою та харчовою галузями. В майбутньому дані характеристики і визначатимуть атрактивність населеного пункту.

Мал. 8. Сальдо міграцій населення м. Хмільник протягом 2002-2035 рр. за варіантами прогнозу

Згідно реалістичного варіанту прогнозу, до кінця прогнозного горизонту сальдо міграції поступово набуватиме від’ємних значень. Так, переважання кількості прибулих над кількістю вибулих зменшиться з 0,05 тис. осіб у 2014 році до 0,003 тис. осіб у 2023 році. Починаючи з 2024 року тенденція зниження даного показника ще більше посилиться і на кінець прогнозного періоду сальдо міграцій населення міста знаходитиметься на рівні -0,06 тис.осіб. Показник міграційного сальдо спадатиме в середньому на 0,05 тис.осіб на рік.

За оптимістичним варіантом прогнозу, протягом усього досліджуваного періоду в місті спостерігатиметься додатний міграційний баланс. Сальдо міграції щорічно збільшуватиметься в середньому на 0,003 тис. осіб і на кінець періоду становитиме 0,12 тис. осіб.

Прогноз чисельності та вікової структури наявного населення м. Хмільник

За реалістичним варіантом прогнозу чисельність населення м. Хмільник на кінець прогнозного горизонту суттєво зменшиться. Протягом 2014-2018 рр. спостерігатиметься незначне зростання чисельності населення: в середньому 0,03 тис. осіб щорічно. З 2019 року відбуватиметься поступове зменшення кількості населення. Протягом 2019-2036 рр. місто втрачатиме в середньому 0,17 тис. осіб щорічно. Очікується, що на початок 2036 р. кількість мешканців становитиме 25 294 осіб, що на 10,5% менше, ніж на початку прогнозного періоду (мал. 9)

Мал. 9. Динаміка чисельності населення м. Хмільник у 2002–2036 рр. за варіантами прогнозу

Статевий розподіл мешканців м. Хмільник демонструє перевагу жінок у загальній чисельності населення. На початок прогнозного періоду (2014 р.) їх частка становила 53,9%. Змін у диспропорції між представниками різних статей на кінець прогнозного горизонту майже не відбудеться: чисельна перевага жінок у загальній структурі жителів міста збережеться і становитиме 53,3%.

Відбуватимуться трансформації у віковій структурі населення. На кінець прогнозного періоду на 1,8 в.п. зменшиться частка дітей віком до 14 років порівняно з 2014 р. (13,8% у 2014 р. і 12,0% у 2036 р.). Посилюватиметься процес старіння населення. Якщо у 2014 р. частка осіб віком 60 років і старше складала 23,3%, то у 2036 р. вона збільшиться на 11,4 в.п. і становитиме вже 34,7%.

Погіршиться ситуація з абсолютним числом і питомою вагою у загальній структурі населення осіб працездатного віку, яке на 2036 р. скоротиться на 8,4 в.п. і становитиме менше половини всього населення (48,7%) (мал. 9).

Оптимістичний варіант прогнозу передбачає незначне збільшення кількості мешканців міста (на 4,3% до 2036 р., що в абсолютному вимірі становить 1,2 тис. осіб). Середньорічне зростання чисельності населення м. Хмільник протягом усього прогнозного періоду складатиме 0,1 тис. осіб щороку.

Різниця між чоловічим і жіночим населенням дещо вирівняється, однак переважання жінок серед мешканців міста залишиться (52,9% у 2036 р. проти 53,9% у 2014 р.).

Основні зміни, що характеризують вікову структуру населення міста, стосуватимуться збільшення питомої ваги осіб віком 60 років і старше, а також зменшення частки осіб працездатного віку. Так, частка осіб віком 60 років і старше зросте на 9,4 в.п. і у 2036 р. їх кількість складатиме 9,6 тис. осіб (або 32,7% від усього населення міста). Значно скоротиться кількість населення працездатного віку (на 8,5 в.п.): у 2036 р. дана категорія осіб становитиме 48,6% населення у порівнянні з 57,1% у 2014 р. Частка дітей віком до 14 років на кінець прогнозного періоду збільшиться незначною мірою – на 0,5 в.п. і складатиме 14,3% від загальної кількості населення.

Згідно Протоколу попереднього розгляду проекту, для розрахунку об’ємів нового житлового будівництва, необхідної місткості установ обслуговування, а також інженерної та транспортної інфраструктури на розрахунковий строк дії генерального плану чисельність населення м. Хмільник приймається за оптимістичним варіантом прогнозу у 29,5 тис. осіб.

Особливості статевовікової структури населення м. Хмільник на перспективу (реалістичний варіант прогнозу)

|  | 2014 | 2016 | 2021 | 2026 | 2031 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ч | ж | всього | ч | ж | всього | ч | ж | всього | ч | ж | всього | ч | ж | всього | ч | ж | всього |
| 0 | 154 | 131 | 285 | 149 | 143 | 292 | 133 | 128 | 261 | 111 | 106 | 217 | 96 | 92 | 188 | 93 | 89 | 182 |
| 1-2 | 286 | 270 | 556 | 304 | 275 | 579 | 279 | 267 | 546 | 234 | 224 | 458 | 197 | 189 | 386 | 186 | 178 | 364 |
| 3 | 158 | 140 | 298 | 142 | 143 | 285 | 145 | 139 | 284 | 124 | 118 | 242 | 103 | 98 | 201 | 93 | 89 | 182 |
| 4 | 170 | 149 | 319 | 145 | 128 | 273 | 147 | 141 | 288 | 129 | 122 | 251 | 107 | 101 | 208 | 93 | 90 | 183 |
| 5 | 140 | 121 | 261 | 158 | 140 | 298 | 150 | 143 | 293 | 133 | 127 | 260 | 111 | 105 | 216 | 95 | 90 | 185 |
| 6 | 133 | 125 | 258 | 170 | 150 | 320 | 151 | 144 | 295 | 138 | 131 | 269 | 114 | 109 | 223 | 96 | 92 | 188 |
| 7-14 | 1008 | 929 | 1937 | 1057 | 997 | 2054 | 1176 | 1079 | 2255 | 1167 | 1100 | 2267 | 1065 | 1020 | 2085 | 891 | 850 | 1741 |
| 15 | 122 | 100 | 222 | 99 | 77 | 176 | 127 | 107 | 234 | 153 | 135 | 288 | 144 | 137 | 281 | 127 | 121 | 248 |
| 16 | 115 | 117 | 232 | 110 | 84 | 194 | 127 | 120 | 247 | 158 | 136 | 294 | 138 | 130 | 268 | 125 | 117 | 242 |
| 17 | 89 | 93 | 182 | 103 | 77 | 180 | 123 | 101 | 224 | 115 | 92 | 207 | 129 | 103 | 232 | 115 | 106 | 221 |
| 18 | 109 | 90 | 199 | 96 | 93 | 189 | 80 | 77 | 157 | 101 | 86 | 187 | 108 | 104 | 212 | 111 | 99 | 210 |
| 19-54 | 6851 | 7614 | 14465 | 6629 | 7270 | 13899 | 6175 | 6488 | 12663 | 6004 | 6075 | 12079 | 5846 | 5651 | 11497 | 5578 | 5237 | 10815 |
| 19-59 | 7914 | 9023 | 16937 | 7743 | 8710 | 16453 | 7170 | 7778 | 14948 | 6749 | 7051 | 13800 | 6607 | 6615 | 13222 | 6395 | 6178 | 12573 |
| 60 і старше | 2639 | 3950 | 6589 | 2788 | 4263 | 7051 | 3217 | 4990 | 8207 | 3472 | 5442 | 8914 | 3438 | 5467 | 8905 | 3391 | 5381 | 8772 |
| Працездатного віку | 8227 | 7914 | 16141 | 8052 | 7524 | 15576 | 7500 | 6786 | 14286 | 7123 | 6389 | 13512 | 6982 | 5988 | 12970 | 6746 | 5559 | 12305 |
| Старше працездатного | 2639 | 5359 | 7998 | 2788 | 5703 | 8491 | 3217 | 6280 | 9497 | 3472 | 6418 | 9890 | 3438 | 6431 | 9869 | 3391 | 6322 | 9713 |
| В т. ч. до 70 | 1538 | 3486 | 5024 | 1678 | 3780 | 5458 | 1883 | 3935 | 5818 | 1880 | 3555 | 5435 | 1556 | 3100 | 4656 | 1368 | 2776 | 4144 |
| Всього | 13037 | 15238 | 28275 | 13064 | 15280 | 28344 | 13025 | 15214 | 28239 | 12784 | 14870 | 27654 | 12357 | 14270 | 26627 | 11811 | 13480 | 25291 |

Особливості статевовікової структури населення м. Хмільник на перспективу (оптимістичний варіант прогнозу)

|  | 2014 | 2016 | 2021 | 2026 | 2031 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ч | ж | всього | ч | ж | всього | ч | ж | всього | ч | ж | всього | ч | ж | всього | ч | ж | всього |
| 0 | 154 | 131 | 285 | 159 | 152 | 311 | 164 | 156 | 320 | 144 | 138 | 282 | 134 | 127 | 261 | 139 | 134 | 273 |
| 1-2 | 286 | 270 | 556 | 308 | 277 | 585 | 333 | 318 | 651 | 301 | 288 | 589 | 271 | 259 | 530 | 273 | 262 | 535 |
| 3 | 158 | 140 | 298 | 142 | 143 | 285 | 166 | 160 | 326 | 158 | 150 | 308 | 139 | 132 | 271 | 135 | 129 | 264 |
| 4 | 170 | 149 | 319 | 145 | 128 | 273 | 165 | 157 | 322 | 161 | 154 | 315 | 143 | 136 | 279 | 136 | 129 | 265 |
| 5 | 140 | 121 | 261 | 158 | 140 | 298 | 161 | 153 | 314 | 166 | 158 | 324 | 146 | 140 | 286 | 136 | 129 | 265 |
| 6 | 133 | 125 | 258 | 170 | 150 | 320 | 155 | 147 | 302 | 168 | 160 | 328 | 150 | 144 | 294 | 137 | 131 | 268 |
| 7-14 | 1008 | 929 | 1937 | 1057 | 997 | 2054 | 1184 | 1086 | 2270 | 1262 | 1189 | 2451 | 1314 | 1256 | 2570 | 1199 | 1146 | 2345 |
| 15 | 122 | 100 | 222 | 99 | 77 | 176 | 128 | 108 | 236 | 156 | 138 | 294 | 159 | 151 | 310 | 164 | 156 | 320 |
| 16 | 115 | 117 | 232 | 111 | 84 | 195 | 127 | 122 | 249 | 161 | 139 | 300 | 146 | 137 | 283 | 160 | 151 | 311 |
| 17 | 89 | 93 | 182 | 103 | 77 | 180 | 125 | 103 | 228 | 119 | 96 | 215 | 136 | 109 | 245 | 150 | 139 | 289 |
| 18 | 109 | 90 | 199 | 96 | 93 | 189 | 83 | 80 | 163 | 106 | 92 | 198 | 116 | 112 | 228 | 143 | 131 | 274 |
| 19-54 | 6851 | 7614 | 14465 | 6632 | 7271 | 13903 | 6291 | 6597 | 12888 | 6307 | 6367 | 12674 | 6395 | 6195 | 12590 | 6461 | 6123 | 12584 |
| 19-59 | 7914 | 9023 | 16937 | 7747 | 8713 | 16460 | 7299 | 7894 | 15193 | 7076 | 7359 | 14435 | 7199 | 7188 | 14387 | 7342 | 7108 | 14450 |
| 60 і старше | 2639 | 3950 | 6589 | 2802 | 4272 | 7074 | 3312 | 5079 | 8391 | 3672 | 5646 | 9318 | 3740 | 5801 | 9541 | 3788 | 5855 | 9643 |
| Працездатного віку | 8227 | 7914 | 16141 | 8057 | 7525 | 15582 | 7634 | 6902 | 14536 | 7462 | 6694 | 14156 | 7597 | 6553 | 14150 | 7795 | 6544 | 14339 |
| Старше працездатного | 2639 | 5359 | 7998 | 2802 | 5714 | 8516 | 3312 | 6376 | 9688 | 3672 | 6638 | 10310 | 3740 | 6794 | 10534 | 3788 | 6840 | 10628 |
| В т. ч. до 70 | 1538 | 3486 | 5024 | 1682 | 3782 | 5464 | 1917 | 3963 | 5880 | 1949 | 3615 | 5564 | 1648 | 3192 | 4840 | 1484 | 2906 | 4390 |
| Всього | 13037 | 15238 | 28275 | 13097 | 15303 | 28400 | 13402 | 15563 | 28965 | 13650 | 15707 | 29357 | 13793 | 15692 | 29485 | 13902 | 15600 | 29502 |

Природний та механічний рух населення м. Хмільник (реалістичний варіант прогнозу)

|  | чисельність населення | загальний приріст, осіб | механічний приріст | природний приріст | кількість народжених | кількість померлих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тис. осіб | осіб | осіб | осіб | осіб | осіб |
| 2014 - 2015 | 28,3 | 70 | 99 | -29 | 588 | 617 |
| 2016 - 2020 | 28,3 | -106 | 138 | -244 | 1385 | 1629 |
| 2021 - 2025 | 28,2 | -580 | 12 | -592 | 1176 | 1768 |
| 2026 - 2030 | 27,7 | -1030 | -121 | -909 | 991 | 1900 |
| 2031 - 2035 | 26,6 | -1334 | -249 | -1085 | 922 | 2007 |
| 2036 | 25,3 |  |  |  |  |  |

Природний та механічний рух населення м. Хмільник (оптимістичний варіант прогнозу)

|  | чисельність населення1 | загальний приріст | механічний приріст | природний приріст | кількість народжених | кількість померлих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тис. осіб | осіб | осіб | осіб | осіб | осіб |
| 2014 - 2015 | 28,3 | 123 | 98 | 25 | 612 | 587 |
| 2016 - 2020 | 28,4 | 565 | 412 | 153 | 1615 | 1462 |
| 2021 - 2025 | 29,0 | 394 | 476 | -82 | 1489 | 1571 |
| 2026 - 2030 | 29,4 | 129 | 522 | -393 | 1332 | 1725 |
| 2031 - 2035 | 29,5 | 18 | 567 | -549 | 1328 | 1877 |
| 2036 | 29,5 |  |  |  |  |  |

## 5. ПРОЕКТНИЙ ЖИТЛОВИЙ ФОНД

При визначенні обсягів та структури житлового будівництва на розрахунковий строк були враховані такі фактори: проектна чисельність населення; кількість родин, які перебувають в черзі на отримання житла; наявність територій, які можливо використати для забудови.

На квартирному обліку на поліпшення житлових умов за місцем проживання (лист управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради від 29.09.2014 р. №01-07/106) станом на 1.09.2014 року перебувають 86 сімей та одинаків, у тому числі: 2 – позачергово, 6 – в першу чергу. Крім цього, на обліку бажаючих вступити до житлово-будівельного кооперативу при виконкомі міської ради перебувають 16 сімей та одинаків, в тому числі: 4 – в першу чергу та 2 - позачергово.

У секторі з питань регулювання земельних відносин виконавчого комітету Хмільницької міської ради станом на 13.10.2014 р. знаходиться 706 заяв громадян, бажаючих отримати земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.

Також враховане нове населення міста (29,5 тис. осіб (населення на розрахунковий строк) – 28,3 тис. осіб (населення існуюче)) або 480 родин при середньому коефіцієнті сімейності КСІМ. = 2,5.

Орієнтовний розрахунок необхідного обсягу нового житлового будівництва

1. Багатоквартирне житлове будівництво:

Для населення, яке перебуває на квартирному обліку:

з них 86 родин та одинаків, які є на квартирному обліку міської ради, передбачається будівництво багатоквартирного житла категорії «соціальне житло» з середнім розміром квартири у 62,5 м2 загальної площі:

86 родин х 62,5 м2 = 5,4 тис. м2 загальної площі

для 16 родин та одинаків кооперативного обліку (передбачається, що вони інвестуватимуть власні кошти в будівництво квартир поліпшеного планування), тому орієнтовно середній розмір квартири збільшений до 75 м2 загальної площі:

16 родин х 75 м2 = 1,2 тис. м2 загальної площі

для біля 30% родин та одинаків нового населення (при орієнтовному середньому розмірі квартири у 75 м2 загальної площі):

150 родин х 75 м2 = 11,3 тис. м2 загальної площі

збільшення житлової забезпеченості населення існуючої багатоквартирної забудови на 3 м2 на людину (з 17,5 м2/люд. до 20,5 м2/люд.):

3,0 м2/люд. х 11,0 тис. осіб =  33,0 тис. м2 загальної площі

Таким чином, загальна потреба в новому багатоквартирному будівництві складає біля 50,9 тис. м2 загальної площі.

2. Садибне житлове будівництво:

706 ділянок для родин, які зареєстровані у секторі з питань регулювання земельних відносин виконавчого комітету Хмільницької міської ради.

330 ділянок для 70% нового населення: 1,2 тис. осіб.

Усього необхідно біля 1036 ділянок.

Багатоквартирне житлове будівництво

Нова багатоквартирна забудова на розрахунковий строк запроектована на площі біля 9,8 га. Це вільні від забудови території.

| Перелік площадок (з експлікацією) | Всього |
| --- | --- |
|  | територія | житловий фонд | квартири | населення |
|  | га | тис. м2 | одиниць | осіб |
| вул. Суворова | 0,4 | 2,08 | 30 | 83 |
| вул. Котовського | 1,7 | 8,84 | 130 | 354 |
| вул. Ватутіна | 1,4 | 7,28 | 100 | 291 |
| вул. 1 Травня | 6,3 | 32,76 | 470 | 1310 |
| ВСЬОГО | 9,8 | 50,96 | 730 | 2038 |

Загальний обсяг багатоквартирного будівництва становитиме біля 51,0 тис. м2 загальної площі.

Щільність забудови для усіх площадок будівництва прийнята у 5,2 тис. м2/га, що відповідає щільності населення 208 осіб/га.

Щорічне введення багатоквартирного житла на протязі розрахункового строку складатиме біля 2,6 тис. м2 загальної площі.

Крім того, по вул. 1 Травня зарезервована площадка під багатоквартирне будівництво площею біля 6,3 га (на якій можливе розміщення житлового фонду загальною площею біля 32,8 тис. м2).

Садибне будівництво

Даний тип забудови є найбільш привабливим для проживання, особливо враховуючи тип населеного пункту та комфортні кліматичні умови.

Для забезпечення населення, яке має можливість за свої кошти побудувати житло, були проаналізовані територіальні можливості міста і визначені площадки під нове садибне будівництво.

Розміщення нового садибного будівництва в межі міста передбачене на території біля 59 га (519 ділянок) та за існуючою межею міста на площі біля 77,3 га (680 ділянок) на землях Великомитницької та Голодьківської сільських рад, які включаються в проектну межу міста.

Усього садибне будівництво буде здійснюватися на площі біля 136,3 га. Це 1199 ділянок при середньому розмірі присадибної ділянки у 0,10 га.

Перелік площадок та обсяги нового садибного будівництва

| Площадки (назва) | Всього | у тому числі: |
| --- | --- | --- |
|  |  | в існуючій межі міста | за межею міста |
|  | територія | загальна площа | кількість садиб | населення | територія | загальна площа | кількість садиб | населення | територія | загальна площа | кількість садиб | населення |
|  | га | тис. м2 | одиниць | осіб | га | тис. м2 | одиниць | осіб | га | тис. м2 | одиниць | осіб |
| вул. Садовського | 6,0 | 8,48 | 53 | 132 | 6,0 | 8,48 | 53 | 132 |  |  |  |  |
| вул. Автодромна | 12,8 | 18,08 | 113 | 282 | 12,8 | 18,08 | 113 | 282 |  |  |  |  |
| вул. Данила Нечая | 40,2 | 56,48 | 353 | 884 | 40,2 | 56,48 | 353 | 884 |  |  |  |  |
| вул. Фрунзе | 16,5 | 23,2 | 145 | 363 |  |  |  |  | 16,5 | 23,2 | 145 | 363 |
| вул. Богуна | 60,8 | 85,6 | 535 | 1338 |  |  |  |  | 60,8 | 85,6 | 535 | 1338 |
| РАЗОМ | 136,3 | 191,84 | 1199 | 2999 | 59,0 | 83,04 | 519 | 1298 | 77,3 | 108,8 | 680 | 1701 |

Обсяг нового садибного будівництва на протязі розрахункового строку складе біля 192,0 тис. м2 загальної площі (при середньому розмірі нового садибного будинку біля 160 м2 загальної площі), що становитиме ~ 9,2 тис. м2 загальної площі щорічного введення садибного житла.

Проектний житловий фонд

Таким чином, на розрахунковий строк житловий фонд м. Хмільник зросте орієнтовно на 41,5% і складе біля 827,7 тис. м2 загальної площі.

Із нього біля 29,4% буде припадати на багатоквартирну забудову і 70,6% на садибну забудову.

Житлова забезпеченість по місту збільшиться на 35,8% і досягне рівня 28,1 м2 на одного мешканця: у багатоквартирній забудові – орієнтовно 22,2 м2/людину, в садибній забудові 31,6 м2/людину.

Такі показники дозволять підняти рівень проживання в місті до комфортного і сприяти підвищенню рівня життєдіяльності його мешканців.

Треба прийняти до уваги, що генеральний план визначає стратегію розвитку міста. При розробці детальних планів територій на окремих ділянках структура та обсяги житлового будівництва будуть уточнюватися.

Нижче у таблиці наведена динаміка житлового фонду міста у цілому.

Динаміка житлового фонду по м. Хмільник на розрахунковий строк

| Тип забудови | Станом на 1.01.2014 | Нове будівництво | Проектний житловий фонд | Населення, осіб | Житлова забезпеченість, м2/людину |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тис. м2 | квартир | тис. м2 | квартир | тис. м2 | квартир | існуюче | проектне | існуюча | проектна |
| Багатоквартирна | 192,773 | 4090 | 50,96 | 730 | 243,7 | 4820 | 11,0 | 11,0 | 17,5 | 22,2 |
| Садибна | 392,276 | 6078 | 191,8 | 1199 | 584,0 | 7277 | 17,3 | 18,5 | 22,7 | 31,6 |
| РАЗОМ | 585,049 | 10168 | 242,76 | 1929 | 827,7 | 12097 | 28,3 | 29,5 | 20,7 | 28,1 |

## 6. ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Хмільник – одне з найбільш давніших міст України (засноване 1362 року). На його території збереглися численні історичні пам’ятки.

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. за №878 «Про затвердження Списку історичних населених місць України» місто Хмільник віднесене до історичних населених пунктів.

Постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року за №318 «Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць», а також Постановою Кабінету Міністрів України від 3 липня 2006 року за №909 (п. 2) визначена необхідність розроблення науково-проектної документації для визначення, використання і збереження історичного ареалу міст, селищ та сіл, занесених до списку історичних населених пунктів.

Згідно діючої нормативної документації розробляється два види науково-проектної документації: «Історико-архітектурний опорний план, межі історичних ареалів міста»; «Зони охорони пам’яток архітектури та містобудування» у масштабі розроблення генерального плану.

Перелічена документація є окремими видами робіт, а не розділами генерального плану.

При розробці проекту внесення змін до генерального плану була врахована науково-проектна документація «Історико-архітектурний опорний план з визначенням історичного ареалу та зон охорони пам'яток м. Хмільник Вінницької області», (Київ, інститут "УкрНДІпроектреставрація" 2010 р.).

Історичний ареал Хмільника охоплює територію Старого міста в межах острова між протоками Південного Бугу, тобто межі історичного ареалу міста визначаються берегом острову (див. основне креслення).

Враховані також межі та режими охоронної зони пам’яток архітектури та містобудування національного значення, межі зон регулювання забудови, межі зони охоронюваного ландшафту.

Згідно досліджень історико-архітектурного опорного плану в місті налічується пам’ятки культурної спадщини: 5 пам’яток архітектури і містобудування національного значення; 2 пам’яток, запропоновані до взяття на облік як пам’ятки національного значення; 2 пам’ятки садово-паркового мистецтва національного значення; 10 пам’яток історії місцевого значення; 3 пам’ятки монументального мистецтва місцевого значення; 3 пам’ятки архітектури і містобудування місцевого значення.

Запропоновані до взяття на облік як щойно виявлені об’єкти культурної спадщини: об’єкти археології – 1; об’єкти історії – 6; об’єкти архітектури і містобудування – 5.

Вимоги та обмеження щодо використання земель історико-культурного призначення мають бути викладені в плані зонування території міста (зонінгу).

## 7. ЗЕЛЕНІ НАСАДЖЕННЯ

Згідно ДБН 360-92** (п. 5.4, табл. 5.1) потреба в зелених насадженнях загальноміського значення для населення м. Хмільник, виходячи з розрахункової чисельності населення 29,5 тис. осіб, складає 26,6 га (при нормативі 9 м2/люд.).

На даний час зелені насадження загального користування представлені: центральним парком ім. Шевченка (5,0 га); сквером майдану Свободи (0,5 га); сквером на площі Перемоги (0,8 га). Загальна площа зелених насаджень загального користування складає біля 6,3 га.

Для покриття дефіциту в зелених  насадженнях загального користування (20,3 га), проектом пропонується нові зелені насадження загального користування на площі 38,1 га:

- розбудова ЦПКіВ ім. Шевченка на площу 20,0 га за рахунок його розвитку в західному напрямку лівого берега ріки і приєднання до структури парку ділянок острівної частини;

- організація парку по вул. 1 Травня – вул. Курортній площею 15 га (згідно пропозицій діючого генерального плану);

- організація парку на р. Хвоса в районі млина площею 2,7 га;

- організація скверу по вул. Дзержинського біля проектної культової споруди площею 0,4 га.

Таким чином, площа зелених насаджень загального користування на розрахунковий строк становитиме біля 44,4 га або 15 м2 на 1 мешканця.

Крім того, згідно розрахунків, для відпочивальників оздоровчих закладів курорту необхідно біля 78,0 га зелених насаджень загального користування.

Враховуючи специфіку розташування оздоровчих закладів в Хмільнику, забезпеченість курортних комплексів на півдні по вул. Курортній здійснюватиметься за рахунок лісопаркової зони держлісфонду площею біля 90 га й інших озеленених територій площею біля 40 га, які включаються в проекту межу міста.

При проектній ємності оздоровчих установ цієї частини курорту 6330 місць, на 1 відпочивальника припаде понад 200 м2 загальнокурортних зелених насаджень.

Оздоровчі заклади острівної частини (проектною ємністю 1470 місць) пропонується забезпечити загальнокурортними зеленими насадженнями шляхом влаштування і належного благоустрою луко-паркових ландшафтів острівної частини і прибережних територій Південного Бугу на площі біля 70 га.

Також, проектом передбачена організація зелених насаджень спеціального користування. Озеленені території спеціального призначення не нормуються; їх організація згідно з проектом передбачає:

- створення озеленених санітарно-захисних зон навколо промислових підприємств, об’єктів транспорту, складів та об’єктів технічної інфраструктури, охоронних зон артезіанських свердловин питної води;

- формування захисних насаджень в зонах акустичного дискомфорту, спричиненого впливом автотранспорту, озеленення вулиць;

- озеленення навколо ставу; озеленення прибережних захисних смуг річок Південний Буг, Хвоса, струмків, ярів.

Передбачені також зелені насадження біля нових громадських установ (навчальні заклади, об’єкти охорони здоров’я тощо).

## 8. КЛАДОВИЩА

Згідно даних управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради на території міста існує 6 кладовища та 2 міські кладовища розташовані за межею міста:

| Кладовища (адреса або назва) | Площа, га | Статус |
| --- | --- | --- |
| В межі міста | 13,2 |  |
| католицьке «Мостовського» (1-й пров. Пушкіна) | 2,8 | закрите |
| православне «Стеселя» (по вул. Леніна) | 3,0 | закрите |
| єврейське (вул. Некрасова) | 1,2 | підлягає закриттю |
| «Мазурівське» (вул. Пушкіна) | 1,4 | закрите |
| «Вугришівське» (вул. Чайковського) | 3,0 | підлягає закриттю |
| «Порубинецьке» (вул. Лисенка) | 1,8 | підлягає закриттю |
| За межею міста | 11,7 |  |
| «Північне» (по дорозі на Бердичів (вул. В. Порика) | 6,7 | діюче |
| «Західне» (вихід за межу міста вул. Пушкіна) | 5,0 | діюче |

В межі міста 3 кладовища є закриті, а 3 кладовища підлягають закриттю (на них здійснюється під захоронення).

Діючі кладовища розташовані за існуючою межею міста. Мають резерви для поховання біля 9,3 га (із 6,7 га Північного кладовища заповнені 1,7 га та із 5,0 га Західного кладовища заповнені 0,7 га).

На розрахунковий строк потреба в територіях під кладовища традиційного поховання складе 7,08 га (виходячи з нормативного розрахунку - 0,24 га на 1 тис. мешканців згідно таблиці 6.1 "ДБН 360-92**").

Таким чином, на розрахунковий строк територіальні резерви діючих кладовищ задовольняють потреби в територіях під традиційне поховання.

## 9. ПРОЕКТНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ

На даний час площа міста складає 2049,34 га.

Даним проектом передбачається територіальний розвиток міста. В проектну межу міста включається біля 406,2 га території під розвиток курорту та житлово-громадське будівництво за рахунок прилеглих до міста сільських рад Хмільницького району – Великомитницької, Голодківської, Соколівської, Широкогреблівської.

З них нині на 41,6 га розташовані промислові об’єкти, кладовище, зелені насадження, частина зайнята акваторіями, вулицями і проїздами.

На 364,6 га сільськогосподарських земель (159 га ріллі та 205,6 га сіножатей і пасовищ), що включаються в нову межу міста, передбачається розміщення оздоровчих закладів (23,9 га), садибної (77,3 га) та громадської (20,0 га) забудови; 24,3 га будуть використані під вулиці і проїзди; 107,1 га резервується під розміщення промислових об’єктів, решта – 113,0 га – під зелені насадження, з яких 101,2 га зелені насадження спец призначення.

Території сільських рад, що приєднуються до м. Хмільник

| Категорії земель | Велико-митницька | Голодьківська | Соколівська | Широко-гребельська | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Існуючі території: | 8,6 | 24,8 | 7,0 | 1,2 | 41,6 |
| вулиці, проїзди | 5,6 | 0,5 | 0 | 1,2 | 7,3 |
| промислові території | 0 | 12,6 | 0 | 0 | 12,6 |
| зелені насадження | 3,0 | 7,2 | 0 | 0 | 10,2 |
| кладовище | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 1,0 |
| акваторії | 0 | 3,5 | 7,0 | 0 | 10,5 |
| Проектні території: | 143,8 | 139,0 | 57,0 | 24,8 | 364,6 |
| садибна забудова | 60,8 | 16,5 | 0 | 0 | 77,3 |
| громадські забудова | 9,0 | 26,9 | 0 | 8,0 | 43,9 |
| заклади обслуговування | 9,0 | 3,0 | 0 | 8,0 | 20,0 |
| оздоровчі заклади | 0 | 23,9 | 0 | 0 | 23,9 |
| вулиці, проїзди | 7,0 | 12,0 | 2,5 | 2,8 | 24,3 |
| резерв промислових територій | 42,2 | 11,4 | 41,5 | 12,0 | 107,1 |
| зелені насадження | 24,8 | 72,2 | 13,0 | 2,0 | 113,0 |
| у т.ч. спец призначення | 24,8 | 58,4 | 13,0 | 2,0 | 101,2 |
| Всього | 152,4 | 163,8 | 64,0 | 26,0 | 406,2 |

Проектом передбачене як збільшення території міста, так і ефективне використання територій в існуючій межі.

На розрахунковий строк передбачаються наступні трансформації територій в існуючій межі Хмільника. За рахунок сільськогосподарських земель передбачаються:

- нова багатоквартирна забудова на площі 9,8 га,

- нова садибна забудова на площі 59,0 га;

- нові оздоровчі заклади на площі 24,7 га;

- зелені насадження

- громадську забудову – 11,2 га

Таким чином, проектна площа Хмільника на розрахунковий строк збільшиться на 19,8% і складе біля 2455,5 га:

На розрахунковий строк на 1 мешканця у середньому буде припадати 832,5 м2 міських земель.

Слід зазначити, що площа земель, які включаються в межі Хмільника та їх розподіл на розрахунковий строк, потребують уточнення під час проведення додаткових робіт (встановлення в натурі межі міста та ін.).

Проектна межа міста для більш чіткого визначення на місцевості підпорядкована трасуванню східної магістральної вулиці Проектна-1, яка з’єднує вул. І. Богуна з вул. Кірова. У зв’язку з цим значні ділянки ріллі в якості зони зелених насаджень спеціального призначення (санітарно-захисні зони і розриви від очисних споруд та кладовища), але із збереженням характеру сільськогосподарського використання власниками.

Згідно з п. 3 ст. 173 Земельного кодексу України включення земельних ділянок у межі населеного пункту не тягне за собою припинення прав власності і права користування цими ділянками, якщо не буде проведено їх вилучення

Трансформація території міста та проектний розподіл земель Хмільника

| Категорії земель | Існуючий стан | Трансформація в існуючій межі міста, га («+»- додається, «-» відходить) | Приєднується до міста | Розрахунковий строк |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | га | га | га | % |
| Садибна забудова | 466,88 | +59,0 | 77,3 | 603,18 | 24,56 |
| Багатоквартирна забудова | 71,12 | +9,8 | 0 | 80,92 | 3,30 |
| Землі промисловості, транспорту та зв’язку, технічної інфраструктури | 163,23 | -4,0 | 12,6 | 171,83 | 7,00 |
| Резерв промислово-складських територій | 0 | 0 | 107,1 | 107,1 | 4,36 |
| Громадська забудова | 168,07 | +4,0 +7,2 | 43,9 | 223,17 | 9,09 |
| Вулиці | 160,02 | +15,0 | 31,6 | 206,62 | 8,41 |
| Кладовища | 13,0 | 0 | 1,0 | 14,0 | 0,57 |
| Зелені насадження | 247,22 | +183,1 | 123,2 | 553,52 | 22,54 |
| у т.ч. загального користування | 6,3 | +38,1 +78,0 | 0 | 122,4 | 4,98 |
| Сільськогосподарські землі | 464,33 | -59,0 -9,8 -7,2 -15,0 -183,1 | 0 | 190,23 | 7,75 |
| Ліси та лісовкриті площі | 240,11 | — | 0 | 240,11 | 9,78 |
| Відкриті землі без рослинного покриву | 4,95 | 0 | 0 | 4,95 | 0,20 |
| Болота | 1,66 | — | 0 | 1,66 | 0,07 |
| Акваторії | 48,76 | — | 10,5 | 59,26 | 2,41 |
| УСЬОГО | 2049,34 |  | 406,2 | 2455,54 | 100,00 |

## 10. ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ

Згідно листа Головного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області від 16.01.20015 р. №04-407/16 на  даний час у місті по провулку Леніна, 18  розташована одна пожежна частина (9-ДРПЧ), на території якої знаходиться 4 автоцистерни, 1 аварійно-рятувальний автомобіль та 1 автодрабина.

Виходячи з цілорічного функціонування оздоровчих закладів на розрахунковий строк у Хмільнику необхідно 9 пожежні автомобілі:

- 8 автомобілі (автоцистерни або авто насоси), згідно вимог табл. 6.1 ДБН 360-92** (для населених пунктів з населенням від 21 до 50 тис. осіб - 1 пожежна автомашина на 5 тис. осіб);

- 1 спеціальна пожежні машина (автодрабина або автопідйомник) згідно таблиці 3 додатку 3.1 ДБН 360-92**, так як в місті є будинки заввишки 4 поверхи і більше

Таким чином, додаткова потреба у пожежних автомашинах складає 4 пожежні автомобілі – автоцистерни або автонасоси.

Враховуючи масштаби міста, його розміри та необхідність забезпечення нормативних вимог (радіус обслуговування пожежними депо прийнятий у 3 км по дорогах загального користування), проектом пропонується розміщення нового пожежного депо в комунальній зоні по вул. Кірова – вул. Проектна-1.

Необхідна під нього площа складає 0.8 - 1.2 га на об’єкт згідно табл.6.1 ДБН 360-92**. Пріоритетність будівництва нового пожежного депо вирішується планами соціально-економічного розвитку міста.

У разі розміщенні нових виробничих об’єктів (промислових, сільськогосподарських та н.) враховувати при розміщення нових пожежних депо вимоги п. 3.37 СНиП ІІ-89-80* та п. 3.31 ДБН Б.2.4-3-95.

Розміщення 100% резерву основних пожежних машин (машин, які подають на пожежу вогнегасні речовини) слід передбачати у гаражних приміщеннях будівель пожежних депо (згідно вимог п.2.35 ДБН В.1.2-4-2006).

Протипожежні відстані між житловими, громадськими та адміністративно-побутовими будівлями до виробничих будинків промислових підприємств і сільськогосподарських будівель приймати згідно вимог п. 1 додатку 3.1 «Протипожежні вимоги» (обов'язкового) ДБН 360-92**.

Ступінь вогнестійкості виробничих, складських будівель споруд, у залежності від категорії об’єктів з цивільного захисту (цивільної оборони), повинна бути не нижче ІІІа ступеня вогнестійкості. Кількість будівель нижче ІІІа ступеня вогнестійкості на категорованому об’єкті другої категорії з цивільного захисту (цивільної оборони) не повинна перевищувати 50% загальної кількості будівель на об'єкті.

Даним проектом також передбачені протипожежні містобудівні заходи, спрямовані на попередження і боротьбу з пожежами.

Згідно вимозі п.5 додатку 3.1 «Протипожежні вимоги» (обов’язкового) ДБН 360-92** відстань від межі забудови населеного пункту до лісових масивів повинні бути не менше 50 м.

При проектуванні проїздів і пішохідних шляхів у місті необхідно забезпечувати можливості проїзду пожежних машин до житлових і громадських будинків, в тому числі із вбудовано-прибудованими приміщеннями, і доступ пожежних з автодрабин і автопідйомників у будь-яку квартиру чи приміщення.

Крім того, з метою забезпечення пожежогасіння, передбачається закільцювання водопровідних мереж, влаштування на них пожежних гідрантів на відстані не більше 150 м один від одного, створення запасу води, яку необхідно зберігати в спеціальних резервуарах на територіях водопровідних споруд. На територіях зелених насаджень загального користування та місць відпочинку створюються штучні водойми, що одночасно можуть використовуватися для зберігання аварійних запасів води. У районах садибної забудови передбачається встановлення водопровідних колонок.

Береги річки Південний Буг та ставу облаштовуються пірсами через кожні 500 м, що забезпечить зручний забір води у будь-яку пору року не менше, ніж трьома пожежними машинами водночас. Пірси повинні бути обладнані зручними під’їздами.

На даний час водопровідна мережа господарсько-протипожежна, низького тиску, має протипожежні гідранти, а також арматуру для аварійного відключення ділянок мережі.

На розрахунковий строк система водопостачання передбачається другої категорії надійності подачі води, магістральні та розподільчі мережі кільцеві, протипожежні низького тиску з встановленням пожежних гідрантів згідно ДБН В.2.5-74:2013, а також арматури для аварійного відключення ділянок мережі. Елементи системи, що відносяться до протипожежного водопостачання – першої категорії.

Протипожежні потреби водопроводу у цілому по місту при двох розрахункових пожежах для населення по 25 л/с та 50% від 40 л/с - для промпідприємств зовнішнє і 2х5 л/с - внутрішнє пожежогасіння, складе 864 м3. Максимальний строк відновлення протипожежного запасу води у даному населеному пункті – 24 години. Відновлення пожежного об’єму води забезпечується при знижені подачі води на інші потреби на 7%, що не перевищує допустимих показників згідно ДБН В.2.5-74:2013 п. 6.2.14.

Протипожежний запас намічається зберігати в резервуарах чистої на водопровідних ділянках. Протипожежні потреби для кожної зони водопостачання визначаються на стадії розробки спеціалізованої схеми відповідно до розрахункової чисельності населення, категорії виробництв та ступеню вогнестійкості будинків окремих зон (витрати води на зовнішнє пожежогасіння в населеному пункті повинно бути не менше кількості води на пожежогасіння житлових та громадських будівель, вказаних у табл. 4, ДБН В.2.5-74:2013).

Існуючі водозабірні свердловини для систем водопостачання міста та промислових підприємств повинні мати пристрої, які дозволяють подавати воду на господарсько-питні потреби шляхом розливу у переносну тару, а свердловини з дебітом 5 л/с і більше повинні мати, крім того, пристрої для забору води з них пожежними автомобілями.

## 11. УСТАНОВИ ТА ПІДПРИЄМСТВА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Розрахунок ємності установ і підприємств обслуговування населення селища виконаний на розрахунковий строк згідно до норм ДБН 360-92**.

Чисельності населення Хмільника на розрахунковий строк прийнята у 29,5 тис. осіб (див. розділ «Прогноз чисельності та статевовікового складу населення»).

Чисельність населення зони впливу м. Хмільник – Хмільницький адміністративний район приймалася згідно «Схеми планування території Вінницької області» у 25,7 тис. осіб (оптимістичний варіант прогнозу).

Розрахунок ємності установ і підприємств обслуговування для населення міста здійснений за таблицею 6.1, для населення зони впливу за таблицею додатку 6.1 (рекомендований) ДБН 360-92**.

Виходячи із прийнятої проектно-планувальної структури міста проектом закладена раціональна організація та розміщення мережі установ та підприємств обслуговування, які забезпечують поряд з іншими факторами найбільш сприятливі умови для проживання та відпочинку населення.

При цьому особливу увагу приділено „соціальним” закладам, що є на утриманні громади міста та забезпечують належний рівень обслуговування населення: закладам освіти, закладам охорони здоров’я, соціального забезпечення, спортивним і фізкультурним установам, установам культури й мистецтва, житлово-комунального господарства.

Нижче в таблиці наводиться розрахунок необхідної місткості установ та підприємств обслуговування на розрахунковий строк.

РОЗВИТОК СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ МІСТА

Заклади освіти

У дошкільній освіті працює 4 дошкільних навчальні заклади, розраховані на 860 місць: ДНЗ №1 «Пролісок» (вул. Декабристів, 13; 320 місць за проектом), ДНЗ №3 «Сонечко» (вул. Пушкіна, 87; 100 місць), ДНЗ №5 «Вишенька» (вул. Кутузова, 5; 280 місць), ДНЗ №7 «Ромашка» (вул. Пушкіна, 79; 160 місць). Нині їх відвідує 1130 дітей. Тобто існуюча ємність ДНЗ є недостатньою.

Кількість вихователів складає біля 100 осіб.

Втім, на розрахунковий строк ємність існуючих дошкільних навчальних закладів буде недостатньою (див. таблицю розрахунку). Дефіцит біля 500 місць передбачено ліквідувати за рахунок будівництва нових дитячих навчальних закладів в районі нової житлової забудови.

Під розміщення нових ДНЗ зарезервовані території нової громадської забудови.

Загальну освіту надає чотири загальноосвітні школи (І – ІІІ ступенів), розраховані на 3240 місць: навчально-виховний комплекс - гімназія №1 (вул. Леніна, 62; 964 місць за проектом), ЗОШ №2 (вул. Столярчука, 29; 460 місць), ЗОШ №3 (вул. Некрасова, 2; 640 місць), ЗОШ №4 (вул. 1 Травня, 39; 1176 місць). На 1.09.2014 року відвідували школи 2809 учнів.

Кількість педагогічно-обслуговуючого персоналу становить 634 осіб.

На розрахунковий строк існуюча ємність шкіл повністю задовольнить потребу при зростанні чисельності школярів.

Міжшкільні центри комп’ютерного та виробничого навчання у місті відсутні. Тому їх потребу можливо вирішити за рахунок використання резервів існуючих шкіл та на базі існуючих професійного ліцею сфери послуг, аграрного центру професійно-технічної освіти .

З позашкільних навчальних закладів в Хмільнику працює центр дитячої та юнацької творчості (вул. Червоного козацтва, 26; 390 місць). Ємності позашкільних закладів на розрахунковий строк є недостатньою.

Будинки-інтернати психоневрологічні інтернати, спеціальні житлові будинки і групи квартир для інвалідів на кріслах-колясках та їх сімей.

В межах міста зазначені соціальні заклади відсутні. Ємність та розміщення соціальних є доцільним розглядати комплексно, з урахуванням системи розселення (на рівні Хмільницького району).

При цьому, розміщення зазначених закладів є позитивним в «депресивних» населених пунктах району, в яких є значний рівень незадіяного в економічній діяльності населення, задовільний рівень екологічного стану, наявність комфортних природних умов проживання (наприклад, наявність поруч лісу) та можливості забезпечення продуктами харчування місцевого виробництва (м’ясо-молочна продукція, місцеві овочі, фрукти).

Спеціальні житлові будинки і групи квартир для інвалідів на кріслах-колисках та їх сімей передбачається розміщувати на перших поверхах нових багатоквартирних будинків.

Установи охорони здоров’я, спортивні і фізкультурно-оздоровчі установи.

Установи охорони здоров’я. У Хмільнику послуги з охорони здоров’я надають Хмільницька центральна районна лікарня (проектна потужність 510 ліжок), поліклініка (250 відвідувань в зміну), 2 амбулаторії сімейної медицини (№1 і №2 по вул. Пушкіна, 64 на 200 та 220 відвідувань в зміну), районна стоматологічна поліклініка (вул. Пушкіна, 66; 70 відвідувань в зміну).

На розрахунковий строк ємність лікарні є достатньою. Проте, виникає потреба щодо недостатньої ємності поліклінічних закладів. Враховуючи віддалі обслуговування, є доцільним в кварталах нової житлової забудови розмістити центр або декілька центрів сімейної медицини. Це дозволить поліпшити рівень медичної допомоги, наблизивши її до населенню міста.

Також необхідно придбати необхідну кількість автомобілів швидкої медичної допомоги.

Розрахунок потреб в закладах і підприємств обслуговування м. Хмільник на розрахунковий строк

| Заклади і підприємства обслуговування | Одиниця виміру | Норма на 1 тис. осіб для мешканців | Потреба для мешканців | Загальна потреба | Наявність придатних для подальшої експлуатації закладів | Необхідне нове будівництво |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | міста | зони впливу | міста | зони впливу |  |  |  |
| 1. УСТАНОВИ ОСВІТИ |
| Дитячі дошкільні заклади | місце | 85% дітей | — | 1357 | — | 1357 | 860 | 497 |
| Загальноосвітні школи І – ІІІ ступенів | місце | 100% дітей | — | 3265 | — | 3265 | 3240 | — |
| Міжшкільні центри комп’ютерного й виробничого навчання | місце | 8% | — | 261 | — | 261 | — | 261 |
| Позашкільні заклади | місце | 15,3% | 2,3 | 227 | 59 | 286 | 390 | — |
| 2. УСТАНОВИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, СПОРТИВНІ І ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧІ УСТАНОВИ |
| Інтернати, будинки-інтернати для осіб похилого віку, ветеранів війни і праці | місце на 1 тис. осіб (з 60 років) | 28 | 6 - 8 | 270 | 180 | 450 | — | 450 |
| Інтернати, будинки-інтернати для дорослих інвалідів з фізичними порушеннями | місце на 1 тис. осіб (з 18 років) | 28 | 3 | 672 | 77 | 749 | — | 729 |
| Сімейні дитячі інтернати, будинки-інтернати | місце на 1 тис. осіб (від 4 до 17 років) | 3 | — | 10 | — | 10 | — | 10 |
| Психоневрологічні інтернати | місце на 1 тис. осіб (з 18 років) | 3 | — | 24 | — | 24 | — | 24 |
| Спеціальні житлові будинки і групи квартир для ветеранів війни і праці, одиноких старих | місце на 1 тис. осіб (з 60 років) | 60 | — | 580 | — | 580 | — | 580 |
| Спеціальні житлові будинки і групи квартир для інвалідів на кріслах-колясках та їх сімей | особа | 0,5 | — | 15 | — | 15 | — | 15 |
| Стаціонари усіх типів | ліжко | 14,15 | 1 - 3,6 | 417 | 59 | 476 | 510 | — |
| Поліклініки, диспансери | відвідувань у зміну | 24 | 6,5 | 708 | 167 | 875 | 740 | 135 |
| Станції швидкої медичної допомоги | автомобіль | 1 на 10,0 тис. осіб | 0,1-0,2 | 3 | 4 | 7 | — | 7 |
| Аптеки | об’єкт | 0,09 | 0,1 | 3 | 3 | 6 | 12 | — |
| Територія фізкультурно-спортивних споруд | га | 0,7 | 0,1 | 20,65 | 2,57 | 23,22 | 2,76 | 20,46 |
| Спортивні зали загального користування | м2 загал. площі | 98,0 | 6 - 10 | 2891 | 206 | 3097 | 2919 | 178 |
| Басейни криті і відкриті загального користування | м2 дзеркала води | 48,0 | 2 - 3 | 1416 | 64 | 1480 | 120 | 1360 |
| Приміщення реабілітаційного призначення | м2 загал. площі | 15 | — | 443 | — | 443 | — | 443 |
| 3. УСТАНОВИ КУЛЬТУРИ Й МИСТЕЦТВА |
| Приміщення для культурно-масової роботи, дозвілля й аматорської діяльності | місце | 15 | — | 443 | — | 443 | 1003 | — |
| Танцювальні зали | місце | 6 | — | 177 | — | 177 | — | 177 |
| Клубні заклади і центри дозвілля | місце | 60 | 30 | 1770 | 770 | 2540 | 900 | 1640 |
| Кінотеатри | місце | 12 | — | 354 | — | 354 | — | 354 |
| Бібліотеки | тисяч одиниць | 4,0 | 0,5 - 1,0 | 118,0 | 19,3 | 137,3 | 92,1 | 45,2 |
|  | місць для читачів | 3 | — | 89 | — | 89 | 103 | — |
| 4. ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ, ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ Й ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ |
| Магазини (в тому числі спеціалізовані, кулінарії) | м2 торгової площі | 236 | 20 | 6962 | 514 | 7476 | 7970 | — |
| Ринкові комплекси | м2 торгової площі | 40 | — | 1180 | — | 1180 | 6500 | — |
| Підприємства харчування | місце | 40 | 1,5 | 1180 | 39 | 1219 | 1802 | — |
| Підприємства побутового обслуговування | робочих місць | 9 | 1 - 3 | 266 | 51 | 317 | д.в. | 317 |
| Фабрики-пральні | кг білизни за зміну | 110 | 40 | 3245 | 1028 | 4273 | — | 4273 |
| Фабрики - хімчистки | кг речей за зміну | 7,4 | 3,0 | 218 | 77 | 295 | — | 295 |
| Бані і душові | місць | 5 | — | 130 | — | 130 | — | 130 |
| 5. ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ УПРАВЛІННЯ, КРЕДИТНО-ФІНАНСОВІ УСТАНОВИ ТА ПІДПРИЄМСТВА ЗВ’ЯЗКУ |
| Відділення зв’язку | об’єкт | 0,16 | — | 5 | — | 5 | 3 | 2 |
| Відділення банків | опер. місце | 1 на 10-30 тис. осіб | — | 3 | — | 3 | 6 | — |
| Відділення і філії ощадбанку | опер. місце | 1 на 1-2 тис. осіб | — | 15 | — | 15 | 30 | — |
| Районі (міські) суди | робочих місць | 1 на 30 тис. осіб | — | 1 | — | 1 | 1 | — |
| Юридичні консультації | робочих місць | 1 на 10 тис. осіб | — | 3 | — | 3 | 5 | — |
| Нотаріальні контори | робочих місць | 1 на 30 тис. осіб | — | 1 | — | 1 | 1 | — |
| 6. УСТАНОВИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА |
| Житлово-експлуатаційні організації | об’єкт | 1 на 20 тис. осіб | — | 1 | — | 1 | 1 | — |
| Пункти прийому вторинної сировини | об’єкт | 1 на 20 тис. осіб | — | 1 | — | 1 | 1 | — |
| Будинок траурних обрядів | об’єкт | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | — |
| Бюро похоронного обслуговування | об’єкт | 1 на 50 тис. осіб | — | 1 | — | 1 | 1 | — |
| Готелі | місце | 4,8 | — | 142 | — | 142 | — | 142 |
| Громадські вбиральні | прибор | 1 | — | 30 | — | 30 | 1 | 29 |

Фізкультурно-спортивні установи

Нині в місті налічуються 93 фізкультурно-спортивні об’єкти: міський стадіон з трибунами для глядачів по вул. Столярчука, 23 (ДЮСШ), стадіон АЦПТО; 11 майданчиків з тренажерним обладнанням, 3 тенісні корти, 3 футбольні поля, 42 ігрових спортивних майданчиків, 7 спортивних залів площею не менше 162 м2, 3 плавальні басейни (не стандартні), 5 стрілецьких тирів.

13 спортивних залів загального користування (включаючи шкільні та профтехосвіти) мають загальну площу 2919 м2 площі підлоги (крім того є 4 спортивні зали дитячих дошкільних закладів, 2 відомчі спортзали лікувальних закладів).

Плавальні басейни є в ЗОШ №4 (120 м2 дзеркала води), ВНПЗ «Медичний центр реабілітації залізничників» (150 м2 дзеркала води), санаторії «Поділля» (б басейни: 25х15 метрів та 11х6 метрів).

На розрахунковий строк є потреба в будівництві одного спортивного залу та декілька басейнів по території міста. А також будувати площинні спортивні споруду в громадських центрах біля нових кварталів житлової забудови, в нових парках міста.

Приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять є доцільним будувати вбудовано-прибудованими в кварталах багатоквартирної забудови.

Установи культури і мистецтва

Представлені клубами (900 місць), приміщеннями для культурно-масової роботи з населенням, дозвілля і аматорської діяльності (1003 місць відвідувань), музеєм (161 м2 площі підлоги), бібліотеками (92,1 тис. книг, 103 читацькі місця).

Хмільницький історичний музей (відкритий 8.11.1976 р.), знаходиться у вежі колишньої фортеці на Замковій горі. Музейні експонати знайомлять з історією краю з найдавніших часів до сьогодення. У березні 1982 р. музею було присвоєно звання „Народний музей", у 1988 р. та 2005 р. це звання було двічі підтверджено. За весь час було прийнято 500000 відвідувачів, проведено близько 1000 екскурсій.

Музей історії обласної фізіотерапевтичної лікарні. У фотодокументах музею розповідається про першу свердловину, яку пробурили у 1934 р., про першого доцента Одеського наукового-дослідницького інституту курортології і фізіотерапії М.М. Бабаджана, який вивчав і досліджував радонову воду, про відкриття водолікарні, про ветеранів лікарні, відомих лікарів. Відвідувачі музею зможуть побачити дерев’яний стетоскоп, голку Франко. Про правдивість історії свідчать більше 700 фотографій. Відкриття музею відбулося 1987 року.

Музей історії та становлення Медичного центру 
реабілітації залізничників Південно-Західної залізниці. Музей сприяє популяризації курорту Хмільник, а також продовженню славних трудових традицій медичного центру.

Існуючі ємності будинку культури та бібліотек на розрахунковий строк є є недостатніми (ємність клубів буде трохи більше 1/2, книжковий фонд бібліотек треба збільшити на 1/3).

Слід зазначити, що існуючий рівень попиту населення в закладах культури та мистецтва, які є обов’язковими при проектуванні, значно знизився через науково-технічний поступ. Відсутня потреба в кінотеатрах, танцювальних залах, приміщеннях для культурно-масової роботи, дозвілля й аматорської діяльності (під які мало використовуються наявні потужності будинку культури), знижується попит щодо бібліотек.

Тому існування та будівництво нових культурно-мистецьких закладів буде залежати від попиту і, відповідно, від підприємницьких ініціатив.

Осередком культурного життя в місті на розрахунковий строк залишиться будинок культури. Бібліотеки трансформуються в інформаційні центри, де зберігатимуться місцева преса, бази даних, інформаційні довідники, навчально-освітня література.

Інші об’єкти культури і мистецтва можуть бути розміщені на запроектованих житлово-громадських територіях.

Підприємства торгівлі, харчування і побутового обслуговування.

На 1 січня 2014 року в Хмільнику діяло 25 підприємств – юридичних осіб, які здійснювали роздрібну торгівлю та ресторанне господарство через спеціально організовану торгову мережу.

Торгова мережа міста на 1.01.2014 р. налічувала 38 об’єктів роздрібної торгівлі, з них 10 продовольчих та 21 непродовольчих магазинів. З 10 продовольчих магазинів 9 - з універсальним асортиментом товарів.

На території міста діють 12 аптек з торговою площею 843 м2, 3 аптечних пунктів.

Мережа ресторанного господарства на 1.01.2014 р. налічувала 12 об’єктів на 1802 місця. У місті діяло 3 ресторани на 809 посадочних місць, три кафе, закусочні, буфети на 61 місце та 6 їдалень на 932 місця.

У задоволенні потреб населення у товарах значне місце належить ринкам. Нині функціонує 6 ринків загальною площею 43,9 тис. м2, з них 6,5 тис. м2 торгової площі.

Підприємства цих видів послуг є в основному у приватній власності, їхня кількість регулюється попитом та наявністю територій для розміщення. В Хмільнику є прийнятний рівень забезпечення населення закладами торгівлі. Перевищує також нормативну кількість місткість закладів харчування.

Щодо підприємств побутового обслуговування. Нині вони усі працюють в секторі малого підприємництва, тому кількість робочих місць в них коливається відповідно попиту (облік статистикою не ведеться). На даний час зареєстровано 80 підприємств обслуговування (перукарень, майстерень з пошиття та ремонту одягу, взуття, ремонту годинників, побутової та цифрової техніки тощо).

Проектом передбачені нові заклади торгівлі, підприємства побутового обслуговування, бані й душові, як в місцях реконструкції не працюючих об’єктів, так і в нових житлових районах, а фабрик-пралень та фабрик-хімчисток в промислово-комунальній зоні міста.

Організації та установи управління, кредитно-фінансові установи та підприємства зв’язку.

На даний час фінансова сфера міста представлена відділеннями банків, що повністю задовольняє потреби в них.

Установи житлово-комунального господарства

Нині в місті працює 1 житлово-експлуатаційна організація. Готелі та громадські вбиральні відсутні. Розміщення необхідних ємностей установ житлово-комунального господарства передбачено в нових громадських центрах.

## 12. ЗАХОДИ З ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

З метою охорони і оздоровлення навколишнього середовища та для забезпечення екологічної стійкості території до техногенного навантаження у проекті рекомендовано виконати ряд планувальних і технічних заходів. Намічений комплекс заходів повинен реалізовуватись через дію законів України щодо екологічного стану та санітарно-епідеміологічного контролю території, місцевого самоуправління з урахуванням заходів визначених місцевими та регіональними програмами санітарно-гігієнічного та природоохоронного спрямування.

Для територіально-планувальної організації міста з урахуванням планувальних обмежень як зон регулювання та обмеження забудови:

В умовах сьогодення питання формування і зменшення СЗЗ виробництв є надзвичайно складним питанням. У відповідності з ДСН 173-96 (п. 5.14) проекти організації СЗЗ слід розробляти в комплексі з проектом будівництва (реконструкції) підприємства з першочерговою реалізацією заходів передбачених в СЗЗ, тобто проблема організації СЗЗ є складовою виробничо-технологічного процесу самих підприємств. Враховуючи те, що в умовах сформованого населеного пункту витримати вимоги по територіальних розривах СЗЗ у більшості випадків неможливо, головне завдання підприємств що їх створюють полягає у впровадженні новітніх технологій які впроваджуються при розробці спеціалізованих проектів з подальшим погодженням скорочення даних нормативів СЗЗ до мінімально-можливих розмірів центральними державними санітарно-епідеміологічними службами МОЗ України. Механізмом реалізації даних вимог є законодавча база по охороні довкілля через механізм приписів, штрафів, компенсаційно-соціальних виплат та закриття виробництв державними контролюючими органами.

Слід зазначити, що розміри санітарно-захисної зони можуть бути зменшені, коли в результаті розрахунків та лабораторних досліджень, проведених для району розташування підприємства або іншого виробничого об'єкта, буде встановлено, що на межі житлової забудови та прирівняних до неї об'єктів концентрації шкідливих речовин у атмосферному повітрі, рівні шуму, вібрації, ультразвуку, електромагнітних та іонізуючих випромінювань, статичної електрики не перевищуватимуть гігієнічні нормативи. У випадку, коли неможлива організація СЗЗ в конкретних умовах, необхідно приймати рішення про зміну технології виробництва, що передбачає зниження викидів шкідливих речовин в атмосферу, його перепрофілювання або закриття. Контроль за виконанням цих заходів здійснюють державні санітарно-епідеміологічні служби МОЗ України.

Рекомендується органам виконавчої влади і місцевого самоврядування визначити своїм розпорядженням перелік підприємств, що межують із житловою забудовою та прирівняними до неї об’єктами, що потребують розробки і погодження проектів скорочення їх СЗЗ. Як правило, для цих підприємств санітарно-захисні зони необхідно повністю або частково (в зонах, які прилягають до житлової забудови) формувати значною мірою за рахунок внутрішнього простору земельної ділянки.

Для забезпечення санітарно-гігієнічних умов на території житлової забудови пропонується:

- першочергове вирішення питання організації СЗЗ підприємств ІІ класу шкідливості (нормативна СЗЗ 500м), розташування яких є несумісним з житловою забудовою за санітарно-гігієнічними умовами:

1) ФГ ”Камелот” сільськогосподарське підприємство тваринницького напрямку, розташоване на східній околиці міста, СЗЗ якого згідно проектних потужностей становить 500 м і охоплює житлову забудову (вул. Івана Богуна). З метою забезпечення комфортних умов проживання на території прилеглої житлової забудови органам місцевого самоврядування відповідним розпорядженням необхідно зобов’язати суб’єкта що веде господарську діяльність, розробити проект організації СЗЗ з метою її скорочення у встановленому законодавством порядку (ДСН 173-96 п.5.6-5.9). Для цього, окрім впровадження інженерно-технологічних заходів, в тому числі доцільно виконати реструктуризацію ділянки в напрямку компактного зосередження виробничих потужностей та використання лише тієї частини, що найбільш віддалена від житлової забудови. У випадку неможливості скорочення СЗЗ шляхом здійснення інженерно-планувальних заходів, необхідно приймати рішення про зменшення потужностей виробництва (не більше 100 голів свиней та загального поголів’я ВРХ до 150 голів), що забезпечить дотримання СЗЗ до існуючої та проектної забудови (за діючими санітарними нормами ДСН 173-96, дод. №5 - 150м). Після затвердження скороченої СЗЗ головним управлінням санітарно-епідеміологічної служби України необхідно виконати максимальний благоустрій та озеленення території СЗЗ, згідно вимог ДБН 360-92** п.10.13. Лише після цього можливе містобудівне освоєння проектних ділянок житлової забудови;

2) ТзОВ «Ритон» (забійний пункт) розташоване на західній околиці міста, СЗЗ якого згідно санітарних норм ДСН 173-96 (дод. №5, п.3) становить 500 м і охоплює житлову забудову (вул. Лисенка, пров. Лисенка 2, вул. Лелітська, пров. Кутузова, Кутузова 2). З метою забезпечення комфортних умов проживання на території прилеглої житлової забудови необхідна розробка проекту організації СЗЗ з метою її скорочення у встановленому законодавством порядку (ДСН 173-96 п.5.6-5.9). У випадку неможливості скорочення СЗЗ шляхом здійснення інженерно-планувальних заходів, необхідно приймати рішення про його перепрофілювання або винесення на інші ділянки промислового призначення з дотриманням розмірів СЗЗ. Лише після цього можливе містобудівне освоєння проектних ділянок житлової забудови в районі вул. Автодромної;

- застосування нових технологій та обладнання, в тому числі очисного устаткування, які дозволять зменшити шкідливий вплив на оточуюче середовище;

- реконструкції та перепрофілювання окремих технологічних дільниць, з ліквідацією екологічно небезпечних технологій;

- реструктуризація виробничої території з перенесенням окремих джерел забруднення із зон, суміжних з житловою забудовою, вглиб виробничих ділянок;

- додаткового озеленення внутрішнього простору земельної ділянки підприємства між джерелами викидів та житловою забудовою;

- закриття органами місцевого самоврядування всіх діючих кладовищ в межах міста, СЗЗ яких не витримуються, після остаточного заповнення їх площ, з забороною послідуючого їх повторного використання (проведення підзахоронення на місці існуючих поховань). СЗЗ закритих кладовищ після закінчення кладовищного періоду може бути зменшена до 50м. Відповідно вимогам ДБН 360-92** (табл. 6.2, Примітка2), в умовах міської забудови що склалася, рішення щодо розміщення нових об’єктів в зонах, що примикають до закритих кладовищ приймаються за узгодженням з місцевими органам санітарного надзору в залежності від природних умов (рельєф місцевості, гідрогеологія та ін.) та ступеню інженерного обладнання території;

- дотримання параметрів планувальних обмежень при реалізації рішень передбачених даним проектом: розробка проектів організації СЗЗ при будівництві нових (реконструкції існуючих) комунальних, промислових та сільськогосподарських підприємств; дотримання параметрів обмежень визначених санітарними нормами та екологічним законодавством: при будівництві об’єктів та мереж інженерної інфраструктури - СЗЗ від очисних споруд зливової каналізації тощо; при проведенні інженерної підготовки території – прибережних захисних смуг водойм та смуг відведення меліоративних каналів.

Для охорони природних лікувальних ресурсів курорту Хмільник:

- з метою захисту природних лікувальних ресурсів від забруднення та передчасного виснаження виконання заходів передбачених Плану санітарно-оздоровчих заходів по охороні природних лікувальних ресурсів курорту Хмільник відповідно сучасному санітарно-екологічному стану на період 2010-2015рр. (ТОВ ”ГЕРМЕОН”, м. Хмельницький, 2010 р.);

- коригування 1-го поясу ЗСО курорту на оновленій топографічній зйомці УСК-2000 для ділянок № 19 та встановлення 1-го поясу ЗСО для свердловин № 2180ц, 2181, 2182, 2185ц Вугринівської ділянки;

- коригування 2-го поясу ЗСО курорту на оновленій топографічній зйомці УСК-2000 з метою охорони та недопущення господарської діяльності що може негативно впливати на лікувальні ресурси та призвести до пошкодження інженерної інфраструктури курорту.

Для охорони атмосферного повітря:

- виконання заходів передбачених Програмою екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища міста Хмільника на 2012-2015 роки;

- інвентаризація всіх джерел викидів, забезпечення контролю за нештатними ситуаціями, запровадження сучасних технологій на підприємствах, що здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря з планувальною організацією території підприємства і упорядкуванням та озелененням їх СЗЗ;

- екологічно спрямовані напрямки розвитку зовнішніх і внутрішніх транспортних зв’язків, вулично-магістральної мережі та транспортних засобів міста: створення нових магістральних вулиць з метою раціональної організації руху транспорту; будівництво мостових переходів; подальший розвиток вуличної мережі – будівництво нових та реконструкція існуючих з сучасними технічними параметрами вулиць та доріг (див. розділ Транспорт);

- упорядкування системи АЗС, СТО, гаражів із дотриманням санітарних вимог щодо їх СЗЗ;

- створення зелених насаджень вздовж вулиць для захисту від шуму та загазованості житлових та оздоровчо-рекреаційних територій;

Для охорони водного басейну:

- проведення комплексу заходів щодо благоустрою та захисту водойм з організацією та благоустроєм рекреаційних зон; оздоровлення водойм з ліквідацією анофелогенних ділянок;

- розробка проекту землеустрою щодо встановлення меж прибережних захисних смуг водойм з винесенням їх меж в натуру та ландшафтним благоустроєм на частині території що приєднується в межі міста та коригування даного проекту в існуючих межах міста в частині ділянок новобудов ;

- створення та благоустрій, інженерне облаштування територій міських пляжів;

- впровадження комплексу заходів щодо екологізації всього водогосподарського комплексу міста: реконструкція та оновлення на сучасному рівні всього водопровідного господарства (мереж, насосних станцій тощо), з урахуванням заходів передбачених Програмою “Забезпечення населення міста якісною питною водою на 2006-2020 роки”; реконструкція та розширення мереж централізованого водопостачання та водовідведення з підключенням всіх не каналізованих об’єктів до централізованої системи водовідведення; та інші заходи (див. розділ Водопостачання);

- на промислових та комунальних підприємствах міста забезпечити контроль щодо відповідності показників стічних вод нормативним показникам для приймання стічних вод в мережу централізованого водовідведення, в разі перевищення - забезпечити попередню очистку стоків перед випуском в міську каналізацію;

- виконання заходів передбачених Програмою екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища міста Хмільника на 2012-2015 роки;

- забезпечення відведення поверхневого стоку з усієї території міста, будівництво очисних споруд зливової каналізації в існуючих та проектних місцях випуску стічних вод; (див. розділи Водовідведення, Дощова каналізація);

- інженерна підготовка при освоєнні територій, що зазнають впливу несприятливих природних процесів: регулювання поверхневого стоку, протипаводковий захист території, ліквідація підтоплення та заболочення, рекультивація порушених ділянок тощо (див. розділ Інженерна підготовка території).

Для охорони ґрунтів:

- виконання заходів передбачених Програмою екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища міста Хмільника на 2012-2015 роки;

- проведення геохімічного обстеження території міста, та при необхідності, проведення санації забруднених ділянок;

- дотримання вимог щодо санітарного очищення території, забезпечення 100% охопленням селищної території планово-подвірною санітарною очисткою, подальший розвиток системи роздільного збору сміття, ліквідація несанкціонованих звалищ побутових відходів та інші (див. розділ «Санітарна очистка території»);

- будівництво підприємства промислової переробки твердих побутових відходів на основі сучасних технологій та виконання інших заходів щодо поводження з ТПВ (див. розділ Санітарні очистка території);

- проведення рекультивації порушених ділянок; бережливе ставлення до родючого шару ґрунтів які зазнають його механічного зняття, залуження та закріплення його на ділянках поверхневого змиву тощо;

- впровадження комплексу заходів з інженерної підготовки території: захист від підтоплення, благоустрій і розчищення водойм; розчистка русел струмків з ліквідацією штучних перепон для поверхневого стоку і ін. (див. “Інженерна підготовка та захист території”).

Для зменшення впливу фізичних факторів на навколишнє середовище (шум, електромагнітне випромінювання):

Основним джерелом шумового забруднення є залізничний транспорт. При прийнятті проектних рішень враховується фактор акустичного впливу.

По території міста проходить залізниця. Дотримання нормативних рівнів шуму забезпечується смугою охоронних зелених насаджень та санітарно-захисною зоною, яка для основних колій складає 100 м, а на під’їзних і пристанційних шляхах – 50 м (ДБН 360-92**, п. 7.8).

Для забезпечення нормативних рівнів шуму на території житлової забудови пропонується:

- на вільних територіях організація комунально-промислової зони;

- на територіях сформованої житлової забудови, де неможливо досягти нормативних рівнів звуку шумозахисним озелененням - спорудження шумозахисних екранів на ділянках впливу залізниці на існуючу житлову забудову (частково по вул. Привокзальна, Чапаєва);

- забезпечення нормативного санітарно-гігієнічного стану по фактору акустичного впливу на прилеглих до магістральних вулиць територіях забезпечується переважно за рахунок створення придорожніх захисних зелених насаджень;

- решта джерел шумового забруднення, такі як промислові підприємства, трансформаторні підстанції мають локальний вплив, що не виходить за межі охоронної зони об`єктів.

Джерелами електромагнітного випромінювання в місті є станції мобільного зв’язку, радіотелевізійні антени. Зазначені об`єкти підлягають санітарно-гігієнічному нагляду щодо їх розміщення та експлуатації, а також щодо захисту населення від впливу даного фактору.

Ландшафтно-планувальні заходи:

- проведення інвентаризації системи зелених насаджень населеного пункту у відповідності з вимогами п. 6.8 „Правил утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів”;

- формування зелених насаджень спеціального призначення (санітарно-захисні зони, протишумове озеленення транспортних коридорів; формування насаджень обмеженого використання: озеленення та ландшафтне впорядкування територій рекреаційних закладів в межах їхнього відводу;

- формування зелених насаджень загального користування: локальних місць рекреаційного використання (скверів, парків) з їх благоустроєм та ландшафтною організацією (дендрологічний склад, малі архітектурні форми);

- створення та формування декоративних та ефективних в екологічному відношенні зелених насаджень різного призначення: зелених насаджень загального користування – лугопарків, бульварів, пішохідних зв’язків; обмеженого користування – ділянки зеленого будівництва санаторно-оздоровчих закладів, міжквартальне озеленення; спеціального призначення – санітарно-захисні зони промислово-комунальних підприємств, смуги відведення залізничних та автомобільних доріг, озеленення магістральних вулиць і доріг тощо;

- організація та благоустрій системи природно-пізнавальних маршрутів;

- організація екологічної мережі за рахунок зелених насаджень загального користування, лугопарків, об’єктів ПЗФ, гідрографічної мережі з її прибережними захисними смугами тощо, як джерел відновлення і збереження екологічного балансу та забезпечення сталого розвитку території міста.

Для підвищення якості оцінки антропогенного впливу урбанізованої території на навколишнє природне середовище, прогнозування стану екосистем та досягнення їх екологічної рівноваги проектом рекомендоване розширення та налагодження в місті системи моніторингу навколишнього природного середовища (повітряний та водний басейни, ґрунт, надра) з організацією стаціонарних постів та пунктів контролю в межах житлової, промислової та рекреаційно-курортної зон.

Впровадження вищезазначених заходів сприятиме покращенню умов проживання, оздоровленню міського середовища та підвищенню його екологічної стійкості до техногенних навантажень.

## 13. ТРАНСПОРТ

Проект передбачає суттєве посилення існуючої системи зовнішнього транспорту міста Хмільника та покращення умов транспортного обслуговування перевезень пасажирів.

Автомобільні дороги

Проектом передбачені заходи:

- на південь від міста, на відстані 6,0 км, згідно Концепції створення та функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні (затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 1998 р. №346), передбачене проходження міжнародного транспортного коридору Європа – Азія Косини – Івано-Франківськ – Тернопіль – Вінниця – Кіровоград – Дніпропетровськ – Донецьк – Ізварине, який намічений до будівництва. Зв'язок міста з транспортним коридором буде виконуватись по існуючий регіональній автодорозі Р-31 Бердичів - Хмільник – Літин;

- заборона проїзду транзитного транспорту, що рухається по територіальній автомобільній дорозі Т-06-10 Любар – Хмільника – Нова Ушиця безпосередньо через місто. Зазначений захід можливо реалізувати шляхом його відводу по регіональній автодорозі Р-31 Бердичів - Хмільник - Літин (до автомобільної дороги М-12) та територіальній автодорозі Т-02-19 Стара Гута – Калинівка – Турбів з подальшим виходом на автодорогу Т-06-10 Любар – Хмільника – Нова Ушиця;

- для відведення транзитного транспорту, що прямує до оздоровчих закладів, передбачене будівництво магістральної вулиці Проектної №1, яка працюватиме на зв’язку оздоровчих територій з регіональною дорогою Р-31 Бердичів - Хмільник – Літин, оминаючи та не навантажуючи при цьому центральну частину міста;

- реконструкція регіональної автомобільної дороги державного значення Р-31 Бердичів - Хмільник – Літин в межах впливу міста з підвищенням її до ІІ технічної категорії;

- реконструкція та капітальний ремонт автомобільних доріг місцевого значення на під’їздах до Хмільника з підвищенням їх технічної категорії;

- будівництво пункту автосервісу та стоянки для відстою вантажного транспорту на в’їзді зі сторони м. Бердичів, на перетині автомобільних доріг державного значення Р-31 Бердичів - Хмільник – Літин та Т-06-10 Любар – Хмільника – Нова Ушиця.

Автомобільний зовнішній транспорт

Передбачається реконструкція автостанції (заміна покрівлі, ремонт фасадної частини, проведення ремонту внутрішніх приміщень, капітальний ремонт дорожнього покриття); благоустрій автостанцій до належного технічного стану з впровадженням сучасного інформаційного забезпечення; подальша оптимізація мережі автобусних маршрутів у всіх видах сполучення; модернізація та придбання нового рухомого складу великої та середньої місткості.

Залізничний транспорт

При умові розвитку нових оздоровчих територій очікується збільшення пасажиропотоку на залізничному транспорті. Проектом передбачені реконструкція та модернізація залізничної станції, а також благоустрій прилеглої території (відкриття магазинів, створення місць відпочинку, озеленення).

Повітряний транспорт

Для вирішення питання повітряного сполучення Хмільника з обласним центром, іншими районними центрами області, аеропортом та з рекреаційними районами, передбачене розміщення гелікоптерного майданчику в східній частині міста, який забезпечить налагоджену роботу аварійно-рятувальних, медичних та санітарних служб. Більш детальне розміщення гелікоптерного майданчику повинно вирішуватись на наступних стадіях проектування.

Магістральна вулично-дорожня мережа

Виходячи із запроектованої планувальної структури, проектом передбачені заходи по розвитку та удосконаленню магістральної вуличної мережі міста:

1. Будівництво магістральних вулиць:

- Проектної №1, яка забезпечить безпосередній зв'язок оздоровчих територій з регіональною автомобільною дорогою державного значення Р-31 Бердичів - Хмільник – Літин в обхід центральної частини міста. Вулиця запроектована з шириною проїзної частини 12,0 м, протяжністю 5,5 км;

- Проектної №4 для зв’язку магістральної вулиці Таращанської з проектною рекреаційною зоною та з вул. Лисенка. Магістральна вулиця запроектована з шириною проїзної частини 8,0 м, протяжністю 0,9 км;

- Проектної №2, №3, №5, №6 для зв’язку нових площадок садибного та багатоквартирного будівництва з існуючими магістральними вулицями. Ширина проїзної частини нових магістральних вулиць становить 8,0 м, загальна протяжність – 5,7 км;

- Проектної №7 та №8 для зв’язку перспективних ділянок оздоровчих територій з існуючою магістральною вулицею Курортна. Ширина проїзної частини проектних магістральних вулиць передбачена 7,0 м, загальна протяжність становить 2,2 км.

2. Реконструкція та капітальний ремонт магістральних вулиць:

- вул. Івана Богуна (ділянка від вул. Карла Маркса до виходу з міста) та вул. Василя Порика (ділянка від автостанції до виходу з міста) з розширенням проїзної частини до 14,0 м. Протяжність реконструкції становить: вул. І. Богуна – 2,0 км, вул. В.Порика – 0,7 км;

- вул. Кутузова (ділянка від вул. 1 Травня до вул. Лисенка) та вул. Лисенка з розширенням проїзної частини до 8,0 км. Протяжність реконструкції становить: вул. Кутузова – 0,8 км, вул. Лисенка – 1,2 км;

- вул. Пушкіна з розширенням проїзної частини до 10,0 м, протяжністю 2,3 км;

- вул. Таращанська, вул. Жданова та вул. Пирогова з розширенням проїзної частини до 8,0 м. Протяжність реконструкції становить: вул. Таращанська – 2,7 км, вул. Жданова – 2,5 км, вул. Пирогова – 0,8 км;

3. Реконструкція та капітальний ремонт житлових вулиць: Кутузова (ділянка вулиці), Коцюбинського, Тімірязєва, Чапаєва, Суворова, Котовського, Свердлова та Чайковського.

4. Встановлення зовнішнього освітлення на вулицях: Паркова, 1 Травня, Столярчука, Леніна (частково), Василя Порика та Курортна.

5. Будівництво тротуарів вздовж вулиць Пушкіна та Курортної.

6. Будівництво нових мостів через річку Південний Буг в створі вулиць: Проектної №1, Проектної №4 (2 мости), Шевченка (подовження до вул. Тургенєва).

7. Будівництво нових пішохідних мостів через річку Південний Буг в новій рекреаційній території, яка розташована вздовж річки. На перспективу передбачено побудувати 9 пішохідних мостів.

8. Реконструкція та капітальний ремонт існуючих мостів (автомобільних та пішохідних) в створі вулиць: Івана Богуна, Карла Маркса та в районі краєзнавчого музею.

Загальна протяжність магістральної вуличної мережі міста на розрахунковий строк – 50,0 км. Щільність вуличної мережі міста – 3,7 км/км2.

Велосипедні доріжки

Передбачається влаштування велосипедних доріжок вздовж вулиць: Івана Богуна, Столярчука, Леніна, 1 Травня, Курортній та Проектній №1. Визначення ширини велосипедних доріжок та кількість смуг руху передбачається на подальших стадіях проектування

Міській пасажирський транспорт

Передбачений проектом розвиток магістральної вуличної мережі і підвищення її пропускної спроможності сприятиме покращенню роботи міського пасажирського транспорту.

Обслуговування міських пасажирських перевезень передбачається за існуючою схемою.

Додатково до існуючих ліній автобусу на розрахунковий строк передбачається організація нових ліній, призначених для обслуговування районів проектної житлової забудови та зв’язку периферійних районів з центральною частиною міста. Нові лінії пройдуть по вулицях Проектній №1, №4, №5, №6 (від вул. Курортна до вул. 1 травня), №7, №8 та ділянці вулиці 1 Травня.

Загальна довжина ліній руху автобусу на розрахунковий період становитиме 38,0 км. Щільність транспортної мережі складатиме 2,8 км/км2.

На розрахунковий період передбачений обсяг міських автобусних пасажирських перевезень забезпечать 40 одиниць рухомого складу малої та середньої місткості (при розрахунках враховувався маршрутний коефіцієнт). Прийнятий інтервал руху у годину «пік» – 15-20 хвилин.

Зберігання та технічне обслуговування автобусів буде виконуватись по існуючий схемі – на території підприємств приватних перевізників.

Легковий транспорт

Розрахунок проектного автомобільного парку міста виконаний на основі закладеного загального рівня автомобілізації на розрахунковий строк – 380 автомобілів на 1000 мешканців, з них: легкових автомобілів – 287 авто/1000 мешканців (індивідуальні - 280 авто/1000 мешканців); вантажних – 45 авто/1000 мешканців, автобусів – 10 авто/1000 мешканців, інші (причепи, напівпричепи) – 30 од/1000 мешканців, мотоцикли – 8 од/1000 мешканців.

Загальна кількість легкових автомобілів становитиме 11211 одиниць, з них: 8467 – легкові (індивідуальні легкові - 8260), 1328 – вантажні, 295 – автобуси, інші спеціальні – 885, мотоцикли – 236 одиниць

У таблиці наведені орієнтовні прогнозні показники кількості легкового індивідуального транспорту на розрахунковий період за типами забудови.

| Тип забудови: | Населення /тис. осіб/ | Кількість легкових індивідуальних автомобілів |
| --- | --- | --- |
|  | Існуючий стан | Розрахунковий строк | Існуючий стан | Розрахунковий строк |
| Садибна | 17,3 | 19,0 | 2214 | 5320 |
| Багатоквартирна | 11,0 | 10,5 | 1422 | 2940 |
| Разом | 28,3 | 29,5 | 3636 | 8260 |

У подальшому приватний автотранспорт мешканців міста передбачається повністю забезпечити місцями постійного зберігання, але це потребує виконання окремого проекту.

Легкові автомобілі власників, що мешкають у садибній забудові, будуть зберігатися на території цих земельних ділянок.

Нижче у таблиці приведені кількість місць зберігання та відповідні площі під їх будівництво, для зберігання легкових автомобілів власників нового багатоквартирного будівництва.

| Площадки | Чисельність населення | Кількість машино-місць | Площа під машино-місця |
| --- | --- | --- | --- |
|  | осіб | одиниць | га |
| вул. Суворова | 83 | 23 | 0,06 |
| вул. Котовського | 354 | 99 | 0,25 |
| вул. Ватутіна | 291 | 81 | 0,20 |
| вул. 1 Травня | 1310 | 367 | 0,92 |
| Разом | 2038 | 570 | 1,43 |

Зберігання індивідуальних легкових автомобілів мешканців нового багатоповерхового буде здійснюватись: по вул. Суворова, Котовського та Ватутіна - у цокольних поверхах житлових будинків; по вулиці 1 Травня – багатоповерховий гараж.

Для нового багатоквартирного будівництва передбачено організація мережі гостьових стоянок загальною кількістю 60 машино-місць.

На подальших стадіях проектування необхідно розробити проект облаштування автостоянок для тимчасового зберігання легкових автомобілів, центральної частини міста.

Зберігання легкових приватних автомобілів відпочивальників оздоровчої зони передбачене на автостоянках біля закладів.

Розрахунок кількості місць та територій під автостоянки для тривалого зберігання індивідуальних легкових автомобілів відпочивальників та обслуговуючого персоналу біля оздоровчої територій.

| Оздоровчі установи | Ємність, (проектний стан) | Кількість машино-місць | Площа під автостоянку |
| --- | --- | --- | --- |
|  | місць | одиниць | га |
| В межі міста: | 6206 | 621 | 1,55 |
| Санаторії, санаторії для батьків з дітьми: |  |  |  |
| «Поділля» | 690 | 69 | 0,17 |
| «Хмільник («Укрпрофоздоровниця») | 1534 | 153 | 0,38 |
| ОМЦ реабілітації залізничників ПЗЗ | 400 | 40 | 0,10 |
| «Хмільник» ЦВКС | 450 | 45 | 0,11 |
| МРЦ «Південний Буг» | 590 | 59 | 0,15 |
| «Березовий Гай» | 487 | 49 | 0,12 |
| «Радон» | 220 | 22 | 0,06 |
| Обласна фізлікарня (санаторій-профілакторій) | 260 | 26 | 0,07 |
| Площадка «Лісова» | 1070 | 107 | 0,27 |
| Дитячі санаторії) | 505 | 51 | 0,13 |
| Санаторії за межею міста: | 1594 | 159 | 0,40 |
| Разом | 7800 | 780 | 1,95 |

На розрахунковий строк, місту для обслуговування парку автотранспорту (легкових приватних та державних автомобілів, вантажних автомобілів, транзитного транспорту), потрібно:

- виходячи з кількості розрахункового парку автомобілів, транзитного автотранспорту, при середній нормі обслуговування – 450 автомобілів на 1 паливно-роздавальну колонку на добу, на перспективу необхідно додатково до існуючих ще 4 АЗС в середньому по 4 колонки

- при середній нормі обслуговування – 300 автомобілів на 1 пост СТО, на перспективу необхідно додатково до існуючих ще 5 СТО в середньому по 4 поста на кожну.

## 14. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ

### 1. ГІДРОТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ

Внаслідок вивчення наявного планового і картографічного матеріалів, природних умов, режиму р. Південний Буг і її приток, а також враховуючи перспективи розвитку міста визначився комплекс гідротехнічних заходів по інженерні й підготовці та захисту даної території:

- протиповіневий захист; берегоукріплення, влаштування набережної;  благоустрій зони відпочинку та пляжу.

- захист території від підтоплення;

- регулювання (розчистка) русла р. Південний Буг та її приток;

- розчистка та благоустрій існуючих водойм.

- ліквідація заболоченостей; протималярійні заходи;

- протиерозійні заходи;

- протизсувні заходи;

- рекультивація порушених територій;

- рекомендації по ліквідації просідання ґрунтів.

На всіх ділянках будівництва, необхідно виконувати вертикальне планування та організацію поверхневого стоку (відповідно рішень розділу “Вертикальне планування та дощова каналізація ”).

Даний розділ розроблений відповідно до ДБН 360-92**, ДБН Б. 1.1-15:2012, з урахуванням основних положень Земельного і Водного кодексів України, СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления» та ДБН В.2.4-3:2010 „Гідротехнічні споруди. Основні положення” на стадії схеми і не може служити документом для виконання робіт.

При цьому використані дані: Вінницького управління Облводресурсів, міжрайонного управління водного господарства (МУВГ), відділу надзвичайних ситуацій міста, Держземагенства, інформація районних і міських відділів, регіональних управлінь, висновків галузевих спеціалістів, натурні обстеження.

В цьому проекті використані дані, наявні станом на час розробки проекту, що обумовлено в тому числі графіком його виконання, а також режимом роботи, термінами та умовами надання звітної інформації місцевими, районними та регіональними управліннями.

Розділ підтверджує технічну можливість та економічну доцільність виконання планувальних рішень прийнятих в даному генеральному плані щодо проектної території.

При опрацюванні схеми інженерної підготовки та захисту території міста були вирішені наступні основні питання:

- виконання протиерозійних заходів на крутосхилах;

- покращення стану земель і водних об’єктів в межах міста шляхом розчистки русел р. Південний Буг, р. Хвоса та каналів і струмків в заплавах річок; водойм в межах міста і на прилеглих до міста територіях ;

- способи та напрями відведення ґрунтових вод з території існуючої житлової забудови, вулиць та територій, по ділянках, намічених під освоєння генпланом.

В межах міста мають прояв такі несприятливі фактори для будівельного освоєння території: ерозія, кар’єри і окремі ділянки заболоченостей, затоплення і підтоплення по місту, окремі зсувонебезпечні крутосхили. Територія м. Хмільник відноситься до сейсмічної зони (6 балів).

Протиповіневий захист; берегоукріплення, влаштування набережної, благоустрій зони відпочинку та пляжу

Протиповіневий інженерний захист берегів – це комплекс гідротехнічних споруд (дамби захисні, берегоукріплення, влаштування прогулянкової набережної) та інших інженерно-технічних заходів, що забезпечують захист житлової забудови, об’єктів народного господарства та території від підтоплення, затоплення, та інших небезпечних природних явищ. Протяжність дамб захисних складатиме біля 1,7 км. На окремих ділянках берегової лінії р. Південний Буг траса дамби захисної, набережної і берегоукріплення співпадає.

Конструктивні рішення щодо укріплення річкових берегів та берегів водойм приймаються залежно від мети передбаченого використання території; з урахуванням інженерно-будівельної оцінки ділянки забудови та інженерно-геологічних і гідрологічних умов берегової і прибережної смуги. На ставках пропонується виконати берегоукріплення мокрих відкосів гребель. В межах міста пропонується виконувати берегоукріплення на окремих ділянках там, де є або намічається забудова загальною протяжністю 3,26 км.

Даним розділом генерального плану також пропонується влаштувати набережну на березі ріки Південний Буг відкісного типу полегшеної конструкції з парапетом в зоні відпочинку біля пляжу. Загальна протяжність набережної буде складати 0,40 км. В межах міста на березі річки розташована зона відпочинку, необхідно виконати благоустрій зони відпочинку.

Також необхідно виконати благоустрій існуючого пляжу та влаштування нової ділянки пляжу загальною протяжністю 0,45 км, і загальною площею 1,8 га. Для цього необхідно виконати підсипку піску із ухилом в бік р. П. Буг - 1:7÷1:10.

Після відсипки піску необхідно провести вертикальне планування його та обладнати територію пляжу роздягалками, грибками та іншими інженерними мережами (питною водою, водовідведення, туалет та ін.). Благоустрій пляжу передбачається виконати шляхом облаштування грибками, роздягальнями та іншим оснащенням. Загальна площа пляжу складатиме 1,8 га.

Захист території від підтоплення

Особливості ландшафту території міста та відповідні кліматичні умови створюють небезпеку виникнення надзвичайних ситуацій природного характеру при повенях, та надмірному випаданні опадів. За таких умов можливі підтоплення територій міста, прибудинкових територій, та об’єктів господарської діяльності.

Високий рівень стояння ґрунтових вод, в період інтенсивного випадання опадів (вище місячних норм), танення снігу особливо в весняний періоди та підняття рівня води в р Південний Буг. в районі вулиць Гайдара, І. Франка, пров. І. Франка, вул. І. Богуна постійно існує небезпека підтоплення цього району міста, площею, це є найбільша площа підтоплення.

Існує зона підтоплення ґрунтовими водами в разі підвищення рівня води в р. П. Буг (вул. Шевченка, Ш. Алейхема). Підтоплюються також приватні житлові будинки в районі пров. Ворошилова та Чайковського. по вул. Тургенєва, Козицького, Ч. Армійській та інших вулиць. При піднятті рівня води в водоймищі по вул. В. Порика виникає загроза підтоплення житлового масиву по пров. Маяковського.

Орієнтовна площа підтоплення територій міста може становити 31.2 га., на якій розташовано 243 приватних садиби, орієнтовна чисельність населення що може постраждати становить 1074 осіб.

Підтопленню підлягають окремі ділянки дворів, городів і заплав по місту; точкові ділянки по місту, в основному, по окремих вулицях Гайдара, І. Франка, пров. І. Франка, вул. І. Богуна, а також по вул. Шевченка, Ш. Алейхема. та ін., а також на перехрестях, загальною площею біля 31,2 га.

Тому, даним розділом генплану передбачається проведення ряду заходів щодо захисту території міста від підтоплення на розрахунковий період до 2036 року і далі на окремих ділянках міста.

При вирішенні питання щодо захисту територій від підтоплення необхідно прийняти до уваги такі фактори: глибину залягання водоносних пластів, водопроводящі властивості ґрунтів, умови живлення і стоку ґрунтових вод, а також функціональне використання території: капітальна чи садибна забудова. В межах садибної забудови можливе влаштування дренажів, як закритого так і відкритого типу, тобто водовідвідних осушних лотків, канав і каналів, що і пропонується даним розділом – водовідвідні осушувальні відкриті дренажні канали, загальною протяжністю біля 4,43 км. Використовувати дані території під забудову можливо лише після проведення заходів по зниженню рівня ґрунтових вод.

Вибір схеми захисту від підтоплення повинен ґрунтуватися на матеріалах детальних інженерно-геологічних вишукувань на режимних спостережень, надаючи перевагу рішенням, що зводять до мінімуму експлуатаційні витрати та забезпечать максимальну надійність дорожнього покриття, інженерних мереж, підземних споруд.

Влаштування дренажів для капітальної забудови виконується з урахуванням норми осушення на глибину не менше 2,0 м, а для одноповерхової забудови не менше 1,5 м; для парків, скверів, стадіонів – не менше 1,0 м.

Склад заходів для захисту територій від підтоплення залежить від геологічних та гідрологічних умов, типу забудови та використання підземного простору. До складу таких заходів входить комплекс робіт по зниженню дії природних та штучних чинників підтоплення, підвищенню планувальних відміток території, підвищенню підлоги та посилення гідроізоляції підземних споруд, улаштуванню дренажів. Далі в таблиці приведені заходи по окремих ділянках освоєння під забудову багатоквартирну і садибну , де вказано ділянки, що потребують підсипки площинної або місцевої під кожну або групу капітальних будівель і споруд; влаштування водовідвідних каналів, дренажів тощо.

Основними заходами щодо захисту від підтоплення територій забудови є: підвищення поверхні території до розрахункових незатоплюваних відміток; обвалування і часткове підвищення поверхні території до розрахункових незатоплюваних відміток (комбінований метод); регулювання стоку і витрат ріки влаштуванням водосховищ вище міста; влаштування водовідвідних або розвантажувальних каналів для пропуску катастрофічних витрат; збільшення пропускної здатності річки після розчистки її русла.

Загальна площа підтоплених територій, яка підлягає проведенню заходів по захисту від підтоплення в цілому по місту, складає орієнтовно 31,2 га.

Регулювання (розчищення) р. Південний Буг та її приток

Поверхневі води в місті представлені річкою Південний Буг, та водоймищем у балці, де протікає р. Хвоса (русловий ставок площею водного дзеркала 17,6576 га, згідно ф. 6-зем.), та ряд струмків і каналів у заплаві річки Південний Буг.

Крім того, в балочці на сході міста, між вулицями І. Богуна та Привокзальною є три невеличкі ставки площею загальною водного дзеркала 2,5 га (0,5; 0,3 і 1,7 га), які знаходяться в оренді і використовуються для риборозведення.

Згідно інформації, наданої Вінницьким міжрайонним управлінням водного господарства по водних об'єктах, на території міста розташовані:

- 2 руслові ставки. Загальні характеристики цих водойм відсутні та потребують уточнення шляхом паспортизації;

- річка Хвоса відноситься до малих річок України; всі водні об’єкти потребують розчистки в межах міста від мулу та вологолюбної рослинності: р. Південний Буг. на протязі 10,8 км; р. Хвоса – на протязі 7,6 км, інші струмки – 6,6 км; всього разом необхідна розчистка від мулу та водної рослинності природних водотоків в межах міста – 25,0 км, особливо прибережні території потребують розчистки від комишу, очерету та кущів.

У 2008 році Вінницьким ВАТ «СБК Водпроект» виконано РП «Коригування РП Водопониження територій підтоплення в м. Хмільник Вінницької області» в якому передбачено водопониження в районі вулиць Гайдара, І. Франка, Л. Чайкіної, провулків І. Франка, І. Богуна. В проекті передбачено влаштування дренажних колекторів загальною протяжністю біля 2,5 км, та лотків зливової каналізації загальною протяжністю 1,7 км.

У 2010 році Вінницьким ВАТ «СБК Водпроект» розроблено РП «Поліпшення екологічного стану р. Південний Буг в Хмільницькому району Вінницької області» згідно якого передбачено виконання: - розчистки старого русла р. Південний Буг; - влаштування мостового переходу; площадок для під’їзду пожежних машин, тощо; виконання культуртехнічних робіт по берегах і в заплаві ріки.

Для річок Південний Буг, Хвоса та Піщанка в межах міста Хмільник виготовлений та затверджений “Проект із землеустрою щодо визначення прибережних захисних смуг по р. Південний Буг та р. Хвоса в межах м. Хмільник” (Командитне товариство ”Земреформа”, Вінниця – 2005р.). Проект затверджений рішенням міської ради 20 сесії 5-го скликання 26.04.2007 р. і врахований в даному проекті.

На частині території що приєднується в межі міста, надані пропозиції щодо встановлення прибережних захисних смуг р. Південний Буг. Для точного визначення меж ПЗС в межах нової території міста необхідно розробити спеціальний проект щодо їх встановлення, з урахуванням проектних рішень даної містобудівної документації, та подальшим їх винесенням в натуру.

Даним розділом пропонується виконати всі роботи і заходи , які намічені в цих проектах на перспективу розвитку міста згідно даного генерального плану. Тому необхідно виконати роботи по залуженню, посадці водозахисних алейних лісосмуг, виконати культурно-технічні роботи,роботи по розчистці стариці, очистку ставка на р. Хвоса від мулових наносів, берегоукріплювальні роботи та інші заходи.

Ділянки заплавної території, які були в тимчасовому користуванні потребують проведення на них залуження. Залуженню підлягають розрівнені кавальєри після проведення розчистки стариці, існуючих наносів та джерел, а також місця, де будуть проведені культурно-технічні роботи.

В зв’язку з тим, що на встановленій прибережній смузі зустрічаються поодинокі вали, насипи ґрунту, ями, зрідка кущі верболозу, звалища сміття, які є перепоною при пропусках повені в проекті передбачено роботи по їх усуненню. Щодо розчистки стариці, то враховуючи той фактор, що стариця є невідۥємною складовою архітектурного ансамблю м. Хмільник, і при цьому пропускаючи до 40% витрат повені ,даним проектом пропонується провести роботи по розчистці її русла від замулення і засміченості. Кавальєри після розчистки русла розрівнюються і залужуються. Для виконання цих робіт потрібне виготовлення індивідуального проекту , тому детальні об’єми таких робіт не надаються.

Загальна протяжність розчистки в межах міста: р. Південний Буг - 10,8 км, р. Хвоса – 7,6 км, струмків – 6,6 км.

Розчистка та благоустрій існуючих водойм.

Даним розділом намічається виконати такі інженерно-технічні заходи і роботи по реконструкції водоймищ:

- розчистку і поглиблення ложа водойм (ставків);

- підсипку тіла земляних гребель, дамб і закріплення їх відкосів;

- реконструкцію водопропускних і водоскидних споруд.

Розчистці і поглибленню підлягають всі водойми в межах проектованої території. Для попередження заростання їх водною рослинністю необхідно максимально зменшити площу мілководної зони в водоймах.

Земляні греблі, дамби які потребують реконструкції, необхідно підсипати до проектних відміток, відкоси закріпити: мокрі – каменем або ж залізобетонними плитами, а сухі – посівом багаторічних трав.

На берегах водойм необхідно створити прибережну захисну смугу та водоохоронну зону з посадкою деревно-кущової рослинності, а в місцях інтенсивного відвідування відпочиваючими особливу увагу слід приділити естетичному оформленню берегової смуги водойм (влаштувати зону відпочинку для населення: - пляжна зона; спортивна зона; - зона тихого відпочинку (рибна ловля та ін.).

Джерела, які живлять водойми, необхідно регулярно розчищати і виконувати їх благоустрій, шляхом влаштування огорожі навколо джерела, лавочок рядом.

Глибина в водоймах повинна бути не менше 2,0 м. Благоустрій берегової смуги та укріплення виконувати в ув’язці із влаштуванням прогулянкової набережної з укріпленням, загальною протяжністю біля 0,4 км. Берегові відкоси вище рівня води повинні бути закладені з відкосами 1:2, при закріпленні їх одерновкою або посівом багаторічних трав.

Прибережна смуга навколо водоймищ укріплюється посівом багаторічних трав та посадкою деревно-кущової рослинності для попередження ерозії ґрунтів. Пропонується виконати берегоукріплення греблі на ставку на р. Хвосі, що розташований в районі вулиці І. Богуна, загальною протяжністю близько 0,40 км.

Поверхневий стік води з полів та городів в період проходження повені осідає на дно ставків по причині уповільнення швидкості течії. За період експлуатації ставу на р. Хвоса накопичено орієнтовно більше 100 тис. м³ мулу. Замулення спричинило збільшення зони мілководдя.

Для ліквідації наслідків замулення потрібно провести його очистку по індивідуальному проекту, де буде визначено конкретні об’єми робіт і заходів.

На даному етапі можна лише орієнтовно визначити площинні показники по розчистці водних об’єктів у межах міста: став на р. Хвоса – 17,65 га, і 3 ставки на струмку в східній частині міста, які використовуються у рибництві – 2,5 га.

Розчистку водойм в межах міста пропонується виконати на загальній площі 20,15 га.

Ліквідація заболоченостей; протималярійні заходи

Прибережна акваторія р. Південний Буг, р. Хвоса та каналів і струмків, та ставу частково, на окремих ділянках, зарослі очеретом; потребують розчистки від мулу, наносів та видалення водної рослинності.

Відносно проекту водоохоронних зон /ВОЗ/ та прибережних захисних смуг (ПЗС) для річок та водотоків міста: - по окремих водних об’єктах на території Хмільницького району Регіональним проектно-вишукувальним інститутом «Укрвопроект», м. Вінниця, повинні бути виконані спеціальні проекти, проведені роботи по визначенню ПЗС, з винесенням ПЗС і ВОЗ в натуру.

У розділі даного проекту «Природні умови» приведені пропозиції щодо ПЗС річкової системи де надані пропозиції щодо визначення меж прибережних захисних смуг (ПЗС) на підставі подальшого розроблення спеціалізованого проекту землеустрою з урахуванням містобудівної документації нормативна ПЗС складає для: р. Південний Буг – 100 метрів; водоймище в балці на р. Хвоса (з урахуванням його площі при НПР - 17,65 га) - 50,0 метрів; за межами міста, на південь від міста розташоване Сандрацьке водоймище (Широка Гребля), яке також потребує на перспективу розчистки і благоустрою.

Ліквідацію заболочених ділянок (викосити очерет та виконати видалення іншої водної рослинності; влаштувати водовідвідні канали і канави, загальною протяжністю біля 4,43 км, дренаж – загальною протяжністю - 4,40 км) намічається виконати на площі біля 34,4 га, (згідно інформації відділу Держземагенства, Хмільницький відділ земельних ресурсів - заболочені землі та болота низинні).

В заплаві р. Південний Буг є заболочені ділянки, зарослі очерету, де може бути прояв осередків розведення малярійного комара. Для ліквідації можливих осередків малярійного комара, в разі прояву їх, проводяться інженерно-меліоративні заходи. Наявність, кількість та поширення осередку малярії визначають малярійну характеристику території. При проектуванні інженерної підготовки на таких ділянках слід складати карти анофелогенних територій та водоймищ в радіусі до 5 км з характеристикою кожного осередку і обов’язково виконувати ряд протималярійних заходів. Комплекс протималярійних заходів включає: вертикальне планування та організацію поверхневого стоку; осушення заболочених територій та зниження рівня ґрунтової води; пропуск малих водотоків в трубах; засипку водоймищ, що не використовуються в містобудівництві; регулювання стоку; благоустрій берегів річок та водоймищ; влаштування прибережних захисних смуг і водоохоронних зон.

Протиерозійні заходи

Даним розділом пропонується виконати протиерозійні заходи на крутих схилах берегів річки Південний Буг та на схилах балки р. Хвоса, які мають велику крутизну (більше 15%).

Загальна площа території ділянок вражених водною і вітровою ерозією в межах міста складає біля 159,63 га, із яких – 45,49 га – дуже круті схили, які потребують першочергового захисту від ерозії, а також необхідно виконати агролісомеліоративні заходи (озеленення, заліснення, влаштування прогулянкових доріжок в парковій зоні відпочинку, біля проектної набережної, тощо; загальний благоустрій прибережної смуги (ріки або ставу) – крутих схилів, на площі схилів ухилом 8-15% - 1,8 га.

Ці заходи запобігатимуть утворенню вибоїн, улоговин, ярів, балок. Їх виникнення призводить до засмічення заплав рік продуктами руйнування порід, скорочення корисних площин через розглинування рельєфу, виникнення небезпеки завалення будівель та споруд.

Для попередження подальшого росту ерозійних процесів намічається комплекс заходів. Для запобігання збитків від ерозійних процесів, що наносяться в період проходження паводків по водотоках, в місцях концентрації поверхневого стоку намічається влаштовувати огороджуючі вали, водовідвідні лотки і канави.

Також, з метою попередження росту ярів намічається заліснення території навколо ярів і крутих схилів шириною смуги 30 метрів, тобто створення прияружних лісосмуг, терасування схилів ярів з посадкою деревно-кущової рослинності. Всі ці заходи одночасно виконують декілька функцій:

- закріплення кореневої системи від розмиву і вітрової ерозії ґрунтів;

- акумуляція і перерозподіл стоку;

- утворення природних перепон водотокам.

Для освоєння таких ділянок під забудову необхідно виконати ряд заходів:

- схили терасувати з обов’язковим закріпленням відкосів посадкою деревно-кущової рослинності;

- вертикальне планування ділянок нової забудови та організоване відведення поверхневих вод;

- забудову виконувати будівлями і спорудами з підвищеною міцністю і загальною просторовою жорсткістю, зі збільшенням їх податливості з допомогою гнучких або розрізних конструкцій, які забезпечать нормальну роботу будівель і споруд при деформаціях основ і фундаментів.

Для захисту від ерозії необхідно провести розширення мережі зелених насаджень та благоустрій мережі зелених насаджень, які проводяться за рахунок створення нових зон озеленення та зон відпочинку для населення.

В межах міста наявність крутосхилів з ухилами 8-15% складає – 114,14 га; а з ухилами більше 15% - 45,49 га. Із яких передбачається до освоєння під забудову на ділянках з ухилами 8-15% складає – 14,4 га; а з ухилами більше 15% - 7,0 га, що і враховано в таблиці основних показників по протиерозійних заходах. На решті територій пропонується на перспективу даного проекту виконувати лише організаційно-господарчі заходи – озеленення, організація поверхневого стоку тощо.

Протизсувні заходи

Усього на території міста і прилеглих територій виявлено біля 10,0 га дуже крутих схилів, які потенційно можуть бути зсувонебезпечними. Вони віднесені до крутих схилів річкових долин, балок та ярів. Рекомендовано тут виконати комплекс заходів, що включає як відселення і знос житлових будинків, так і виконання заходів інженерного захисту. В інших випадках, при слабкому або істотному ризику рекомендується обмежитися попереджувальними заходами (збір та відведення поверхневого стоку, терасування, влаштування підпірних стінок, залісення, розчистка джерел і т.п.).

Виділяються основні та допоміжні споруди та заходи: основні - стримувальні та підтримувальні споруди та фундаменти; фундаменти, які обтікаються зсувними масами; берегозахисні споруди; дренажі глибокого закладання; зміна рельєфів схилів; допоміжні - підтримувальні протиобвальні заходи; регулювання стоку поверхневих вод, захист поверхонь схилів від інфільтрації зливових і талих вод та від ерозійних процесів; дренажі мілкого закладання, застінні дренажі та каптажі, агролісомеліорація, хімічне закріплення ґрунтів зсувної зони.

В області діє обласна Комплексна програма захисту населення і територій Вінницької області у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2008-2015 роки. Даною Програмою передбачено відселення громадян із житлових будинків, які потрапляють у зону зсуву.

Вибір захисних споруд і заходів інженерного захисту територій від зсувів проводиться на основі детальних інженерних вишукувань та прогнозів і залежить від мети освоєння території на послідуючих стадіях проектування та будівництва після проведення ретельних вишукувань і складення інженерно-технічного звіту по кожній конкретній ділянці будівництва. Тому, на даній стадії проектування даються лише пропозиції щодо захисту таких зсувонебезпечних територій.

Рекультивація порушених територій

На території міста існує ряд ділянок з порушеною поверхнею землі загальною площею 11,14 га, (в тому числі кар’єр цегельного заводу – 10,28 га), та полігон твердих побутових відходів ТПВ (звалище за межами міста на відстані 1,0 км у напрямку с. Соколова – на місці виробленого піщаного кар’єру та частково на полях бувшого колгоспу ім. Петровського) – площею 4,0 га. Всього 15,14 га.

Території, які з порушеною поверхнею землі, підлягають проведенню на них рекультивації поетапно: в першу чергу виконуються планувальні роботи, терасування та засипка, потім укладається шар рослинного ґрунту, посадка дерев і кущів, посів багаторічних трав. Такі території в основному використовуються для зон зелених насаджень.

Заходи по відновленню порушених територій вибираються залежно від інженерно-геологічних умов, виду використання і типів порушення (повне і часткове засипання глибоких ям і виробок, розрівнювання зритих місць, роботи по запобіганню подальшому руйнуванню порушених територій).

При проведенні рекультивації на всіх видах порушених територій необхідно проводити ретельне обстеження та дослідження ґрунтів і ґрунтових вод. Порушені території після комплексу відбудовних робіт використовуються для створення зон зелених насаджень загального та обмеженого користування; спеціального призначення; промислових зон і зон зовнішнього транспорту; житлових районів і мікрорайонів; зон водорегулюючих гідротехнічних споруд; рибо- і сільськогосподарських; водопостачання; комунально-складських зон.

При освоєнні порушених територій у межах населеного пункту необхідно враховувати:

- його планувальну структуру;

- доступність центрів трудового, культурно-побутового і рекреаційного тяжіння;

- планування та розвиток транспортних і інженерних комунікацій;

- візуальне сприйняття порушених ділянок у міському середовищі (композиційна єдність міського та природного середовищ).

Крім вище перерахованих містобудівних чинників, необхідно враховувати також розміри порушень поверхні, фізичні і біологічні властивості ґрунтів, можливість застосування тієї або іншої технології відновлення території.

Комунальне підприємство КП «Хмільниксервіс» та міська рада виконують ряд заходів по благоустрою міста, а саме: впорядкування парків: ім.50-річчя Жовтня по вул. Шевченка, 20 на території Медичного центру реабілітації залізничників (площею 20,5965 га) та парку ім. Леніна по вул. 1 Травня, 39 на території Центрального військового Клінічного санаторію «Хмільник» (площею 49,5328 га); впорядкування пляжу (1,2 га); впорядкування водоймища - ставу на р. Хвоса (17,65 га); оновлення та художньо-естетичне оформлення центральної площі міста.

Крім того, необхідно регулярно виконувати ряд інших заходів і робіт: ліквідацію стихійних cміттєзвалища у місті; дотримуватися Правил благоустрою Хмільника; впорядкування місць відпочинку в парках та продовження процесу інвентаризації земель.

З метою зниження витрат на відновлення порушених територій і раціонального використання природних ресурсів проводиться функціональне зонування територій добування корисних копалин, з огляду при цьому на планувальну структуру і функціональні потреби населених місць, необхідність збереження продуктивності території й унікальних природних комплексів, а також поліпшення санітарно-гігієнічних умов.

Міське сміттєзвалище (місце видалення відходів) знаходиться на відстані 1,0 км. від міста Хмільник, має площу 4,0 га, експлуатується з 1968 р. Фактичні обсяги захоронення відходів на сміттєзвалищі, станом на кінець 2013 р. – 563,8 тис. м3. На сміттєзвалищі регулярно здійснюється рекультивація шляхом перешарування відходів землею, що виконує експлуатуюча організація КП «Хмільниккомунсервіс».

Загальна площа порушених земель в межах міста складає близько 11,14 га.

Рекомендації по ліквідації просідання ґрунтів.

Небезпечні об’єкти (території), становище яких потребує вирішення інженерних проблем, пов’язаних з небезпекою для населення міста на 2014 рік за даними відділу надзвичайних ситуацій у межах міста спостерігається прояв просідання ґрунтів, де необхідно визначити межі просадних територій. Основні фактори активізації просадки ґрунтів, і заходи щодо запобігання небезпеці та необхідність виконати проведення оцінки інженерно - геологічного та гідрогеологічного ризику розвитку небезпечних процесів виконуються з фінансуванням за рахунок районного і міського бюджетів. Це об’єкти, для яких необхідно провести запобіжні заходи як протягом наступного року, а також які потребують довгострокової роботи.

На перспективу необхідно виконати інженерно-геологічні вишукування та дослідження щодо просадних ділянок по місту, особливо під нові ділянки забудови. Для уникнення активізації просадних процесів, що можуть привести до виникнення осідань і провалів земної поверхні; рекомендується не допускати зміни природних гідрогеологічних умов (посилення активності водообміну, зміни рівнів ґрунтових вод); необхідно проводити систематичні спостереження за режимом рівнів ґрунтових та поверхневих вод.

Ґрунтові умови міста характеризуються можливим проявом просадних якостей ґрунтів І типу по ґрунтових умовах.

Так як лесовидні суглинки просадні, то для підготовки основи під капітальну забудову необхідно виконати більш детальне інженерно-геологічне та інженерно-будівельне обстеження ділянок під конкретні будинки і споруди.

При замочуванні основи, складеної просадними ґрунтами, стійкість та експлуатаційна надійність споруд забезпечується водозахисними та конструктивними заходами, спрямованими на запобігання просадним властивостям ґрунтів:

- в межах деформаційної зони чи її частини – улаштуванням ґрунтових подушок, витрамбовкою котлованів;

- в межах всього просідного шару необхідно виконувати глибинне ущільнення ґрунтовими палями, що попередньо замочені в нижніх шарах просідних ґрунтів;

- прорізкою просадних ґрунтів основи фундаментів із забивних, набивних та буронабивних паль, а також з використанням стовпів чи стрічки з ґрунтів, що закріпленні хімічним, термічним чи іншим способом, та заглибленням фундаментів;

- вертикальним плануванням ділянки забудови, якісним заповненням пазух котлованів та траншей, виключенням витоку води із водонесучих комунікацій на проектованій території;

- підвищенням міцності і загальної просторової жорсткості споруд, збільшенням їх піддатливості за допомогою гнучких та розрізних конструкцій, з використанням методів, що забезпечують нормальну роботу обладнання при деформаціях основи.

Обсяги протипросідних заходів визначаються на послідуючих стадіях проектування, після проведення ретельних інженерно-геологічних та інженерно-будівельних вишукувань і досліджень. Протипросідні дослідження рекомендується виконувати в першу чергу на нових ділянках забудови, які рекомендуються даним проектом, а саме: на загальній площі на розрахунковий період – 194,71 га.

Для прогнозування стану водних об’єктів і земель проектом рекомендується розширення та налагодження в місті системи моніторингу навколишнього природного середовища (водний басейн, ґрунти та ін.) з організацією стаціонарних постів та пунктів контролю (спостережних свердловин за рівнями ґрунтових вод, тощо) в межах житлової, промислової та курортної зон.

Перелік площадок та обсяги нового багатоквартирного будівництва

| Площадки (назва) | Територія площадки, га | Інженерна підготовка та захист території |
| --- | --- | --- |
|  |  | Гідротехнічні заходи, (га,км) | Оиниця виміру | Кількість |
| вул. Суворова | 0,4 | Протипросідні заходи** ВП + ОПС* Захист від затоплення (влаштування дамби захисної) – 1,0 км; | га | 0,4 |
| вул. Котовського | 1,7 | Протипросідні заходи** ВП + ОПС* | га | 1,7 |
| вул. Ватутіна | 1,4 | Протипросадні заходи** ВП + ОПС* Захист від підтоплення – 0,9 га; | га | 1,4 |
| вул. 1 Травня | 6,3 | Протипросадні заходи** ВП + ОПС* Захист від підтоплення – 1,7 га; Дренаж – 0,2 км; | га | 6,3 |
| РАЗОМ: | 9,8 |  |  | 9,8 |

Примітки: * ВП+ОПС - Вертикальне планування та організація поверхневого стоку; ** - вартість протипросідних заходів та ВП+ОПС включається у вартість кожної конкретної будівлі або споруди.

Крім того, передбачено гідротехнічні заходи щодо площадки площею 50 га, розташованої на півночі, зарезервованої під промислово-комунальні об’єкти. На цій ділянці пропонується виконати вертикальне планування та організація поверхневого стоку; а також ретельні вишукування та дослідження щодо просідання ґрунтів. При необхідності виконати протипросідні заходи, перелік яких і пропозиції наведено в даному розділі вище.

Перелік площадок та обсяги нового садибного будівництва

| Площадки (назва) | Всього | у тому числі: |
| --- | --- | --- |
|  |  | в існуючій межі міста | за межею міста |
|  | Територія площадки, га | Інженерна підготовка та захист території | Територія площадки, га | Інженерна підготовка та захист території | Територія площадки, га | Інженерна підготовка та захист території |
|  |  | Гідротехнічні заходи | Кількість, (га, км) |  | Гідротехнічні заходи | Кількість, (га, км) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Гідротехнічні заходи | Кількість, (га, км) |
| вул. Садовського | 6,0 | захист від підтоплення,га | 4,0 | 6,0 | захист від підтоплення,га | 4,0 | - | - | - |
|  |  | підсипка території,га | 0,8 |  | підсипка території,га | 0,8 |  | - | - |
| вул. Автодромна | 12,8 | захист від підтоплення,га | 9,0 | 12,8 | захист від підтоплення,га | 9,0 | - | - | - |
|  |  | ліквідація заболоченостей | 5,0 |  | ліквідація заболоченостей | 5,0 |  | - | - |
|  |  | дренаж/канал, км/км | 0,9/1,8 |  | дренаж/канал, км/км | 0,9/1,8 |  | - | - |
|  |  | підсипка території ,га | 4,8 |  | підсипка території,га | 4,8 |  | - | - |
| вул. Данила Нечая | 14,0 | протиерозійні заходи, ухили >15%,га | 4,7 | 14,0 | протиерозійні заходи, ухили >15%,га | 4,7 | - | - | - |
| вул. Фрунзе | 16,5 | захист від підтоплення,га | 8,0 | - | - | - | 16,5 | захист від підтоплення; | 8,0 |
| вул. Богуна | 87,0 | захист від підтоплення,га | 49,0 | - | - | - | 87,0 | захист від підтоплення | 49,0 |
|  |  | ліквідація каналу, км | 0,9 |  | - | - |  | ліквідація каналу, км | 0,9 |
|  |  | дренаж/канал, км/км | 2,7/1,0 |  | - | - |  | дренаж/канал, км/км | 2,7/1,0 |
| РАЗОМ | 136,3 |  |  | 32,8 |  |  | 103,5 |  |  |

Примітки: * ВП+ОПС - Вертикальне планування та організація поверхневого стоку; ** - вартість протипросадних заходів та ВП+ОПС включається у вартість кожної конкретної будівлі або споруди.

Оздоровчі заклади м. Хмільник на розрахунковий строк (з розширенням існуючих)

| Оздоровчі установи (цілорічного функціонування) | Існуючий стан | Нове будівництво | Проектний стан |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Територія, га | Гідротехнічні заходи | Територія, га | Гідротехнічні заходи,га | Територія, га | Гідротехнічні заходи |
| І. В межі міста: | - | - | - | - | - | - |
| Cанаторії, санаторії для батьків з дітьми: |  |  |  |  |  |  |
| «Поділля» | 10,3 | - | – | – | 10,3 | - |
| -«Хмільник («Укрпрофоздоровниця») | 23,0 | - | – | – | 23,0 | - |
| -ОМЦ реабілітації залізничників ПЗЗ | 21,2 | - | – | – | 21,2 | - |
| «Хмільник» ЦВКС | 55,8 | - | – | – | 55,8 | - |
| МРЦ «Південний Буг» | 8,8 | - | – | – | 8,8 | - |
| «Березовий Гай» | 7,3 | - | – | - | 7,3 | - |
| «Радон» | 3,3 | - | – | - | 3,3 | - |
| Обласна фізлікарня (санаторій-профілакторій) | 2,6 | - | – | - | 2,6 | - |
| Площадка «Лісова» | – | - | 16,1 | протиерозійні заходи-3,2 га | 16,1 | протиерозійні заходи-3,2 га |
| Дитячі санаторії | – | - | 8,6 | протиерозійні заходи-1,7 га | 8,6 | протиерозійні заходи-1,7 га |
| РАЗОМ | 132,3 |  | 24,7 | - | 157,0 | - |
| ІІ. За межею міста: |  |  |  |  |  |  |
| Санаторії |  | - | 23,91 | протиерозійні заходи-4,8 га | 23,91 | протиерозійні заходи-4,8 га |
| РАЗОМ | 132,3 |  | 48,61 | - | 180,91 | - |

Примітки: * ВП+ОПС - Вертикальне планування та організація поверхневого стоку; ** - вартість протипросідних заходів та ВП+ОПС включається у вартість кожної конкретної будівлі або споруди.

Таблиця №ГТ Основні гідротехнічні заходи з інженерної підготовки та захисту території в межах міста

| Назва заходів | Одиниця виміру | Кількість всього |
| --- | --- | --- |
| Дамба захисна (ремонт/будівництво) | км | 0.75/1,70 |
| Влаштування осушних каналів на ділянках заболоченостей | км | 4,43 |
| Берегоукріплення | км | 3,26 |
| Влаштування прогулянкової набережної та благоустрій прибережної смуги (в т. ч. берегоукріплення / відкісна набережна) | км | 0,40 |
| Влаштування нового та благоустрій існуючого пляжу | га/га | 1,20/1,80 |
| Рекультивація порушених територій | га | 11,14 |
| Захист від підтоплення (призаплавні ділянки) | га | 31,20 |
| Захист від затоплення(заплава рік,струмків) | га | 42,00 |
| Влаштування дренажу (відкритого,закритого типу) | км | 4,40 |
| Підсипка територій | га | 10,25 |
| Протиерозійні заходи (закріплення схилів –(>15%) , га |  | 7,0 |
| Протиерозійні заходи (закріплення схилів –(8-15%) , га | га га | 14,4 |
| Регулювання (розчистка) р. П. Буг, струмків, каналів / ставків | км/га | 25,00/20,15 |
| Протипросідні заходи (на ділянках нового будівництва –розрахунковий період ) | га | 194,71 |
| Гідротехнічні водопропускні споруди (капремонт, реконструкція/будівництво) – під автодорогами | шт. | 17/4 |
| Ліквідація заболоченостей | га | 34,4 |
| Рибне господарство (капремонт,реконструкція) | Об’єкт | 1 |
| Рекультивація звалища ТПВ (за межами міста) | га | 4,0 |

Примітки: * ВП+ОПС - Вертикальне планування та організація поверхневого стоку; ** - вартість протипросідних заходів та ВП+ОПС включається у вартість кожної конкретної будівлі або споруди.

Враховуючи пропозиції міської ради по підсумках попереднього розгляду матеріалів генерального плану (м. Хмільник, 16.09.2014 р.) даним розділом пропонуються наступні гідротехнічні заходи з інженерної підготовки та захисту території міста: - в першу чергу виконати протиерозійні заходи на крутих схилах з можливим проявом зсувів щодо стабілізації прогресуючих процесів активного яроутворення на північно-східній і східній окраїнах міста, що викликано рядом негативних факторів через збільшення площ поверхонь території міста без виконання заходів по організації поверхневого стоку, тобто необхідно будівництво дощової каналізації (виконати заходи по водовідведенню); - по регулюванню(розчистці) русла р. П. Буг; - по розчистці прибережної частини акваторії ставків від заростів очерету, від наносів, мулу, водної рослинності, з метою стабілізації процесів підтоплення берегів в межах міста та інші супутні заходи.

Як невідкладні першочергові заходи необхідно виконати, в основному, заходи по водовідведенню (будівництво дренажу та дощової каналізації на окремих підтоплюваних ділянках міста) та на ділянках нового будівництва.

Рішенням 35 сесія міської ради 6-го скликання №924 від24.01.2013 р. Прийнято і затверджено «Комплексну програму захисту населення і територій м. Хмільника у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2013 - 2015 роки».

Комплексна програма захисту населення і території м. Хмільника у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2013÷2015 роки розроблена на виконання законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Цивільну оборону України» та «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», Указу Президента України від 09.02.2001 року № 802/2001 «Про заходи щодо підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», а також з урахуванням намічених заходів щодо захисту населення і територій відповідно Міської програми (п.2.1.3) на період по 2015 р. (див. таблицю далі).

Напрямки діяльності та заходи Міської програми

| №з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів, Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всього | В тому числі за роками |
|  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | Очікуваний результат |
|  | 2. Захист населення і територій |
| 2.1. | Здійснення заходів цивільного захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, запровадження заходів щодо запобігання їм та максимального зменшення їх наслідків. | 2.1.3. Реалізація проекту будівництва систем водо-пониження територій м. Хмільника | 2013-2015 роки | Управління ЖКГ та КВ міської ради, Відділ з питань НС та ЦЗН міської ради | Державний бюджет, міський бюджет | 13500 | 4500 | 4500 | 4500 | Забезпечення захисту територій |

### 2. ДОЩОВА КАНАЛІЗАЦІЯ

Схема дощової каналізації розроблена згідно планувальних рішень на топографічному матеріалі масштабу 1:5000 і виконана у відповідності з ДБН 360-92**. Розділ підтверджує технічну спроможність та економічну доцільність архітектурно-планувального вирішення території.

При опрацюванні схеми дощової каналізації були вирішені наступні основні питання:

- забезпечення відводу поверхневих вод з території існуючої житлової забудови і вулиць, та територій, що намічаються під освоєння генеральним планом;

- запобігання забруднення водойм шляхом влаштування очисних споруд дощової каналізації.

Проектом розроблена принципова схема дощової каналізації м. Хмільник, яка передбачає влаштування мереж дощової каналізації з відведенням стоків до проектних очисних споруд. Після очищення стоку, випуски здійснюються у річки Південний Буг та. Хвоса.

Зважаючи на розчленованість рельєфу балками, струмками, річками, схемою дощової каналізації передбачено влаштування окремих 8 систем дощової каналізації.

Дощові колектори запроектовані в основному вздовж вулиць на нових ділянках садибної, багатоквартирної житлової забудови намічених під освоєння на проектний період дії генерального плану та в існуючих районах.

Дощова каналізація влаштовується як закритого так і відкритого (відкриті водовідвідні лотки) типу. Закриті дощові колектори влаштовуються в основному на забудованій територій вздовж вулиць та на території багатоквартирної забудови, відкриті водовідвідні лотки - по тальвегам балок, на території зелених зон, в районах садибної забудови.

В разі підключення водовідвідних лотків до колекторів закритої дощової каналізації необхідно передбачити перед підключеннями влаштування колодязів з відстійною частиною, зі змінними сміттєутримачами та спеціальними решітками з метою запобігання замуленню колодязів та колекторів ґрунтом, побутовим та будівельним сміттям, тощо.

Існуючий скид дощових вод в районі вулиці Леніна ліквідується, а стоки підключаються до проектної мережі і далі відводяться до запроектованих очисних споруд.

Передбачається будівництво очисних споруд, із застосуванням індивідуальних проектів і спеціальних конструктивних рішень з впровадженням високоефективних передових технологій по очищенню стоків, передбачається повна очистка поверхневого стоку відповідно з нормами Правил охорони поверхневих вод від забруднення стічними водами.

Вибір типу мережі та типу очисних споруд відбувається на наступних стадіях.

Існуючий дощова каналізація, відповідно до її стану, підлягає прочищенню, в разі необхідності перекладанню. В подальшому для забезпечення надійної роботи системи дощової каналізації необхідно виконувати регулярне прочищення, колекторів, дощоприймальних та оглядових колодязів, як найменше два рази на рік так, як при їх експлуатації відбувається накопичення значних відкладень. Також необхідно проводити регулярну розчистку на відкритій водовідній мережі, проводити ремонт аварійних трубопроводів з заміною конструкцій колекторів і колодязів термін експлуатації яких закінчився.

Схемою запроектовано:

- розширення, доповнення та прочищення існуючої дощової мережі;

- будівництво нових головних та магістральних колекторів до яких підключаються колектори із прилеглих вулиць та мікрорайонів – 49,0 км;

- ліквідація існуючого випуску (1 випуск) з підключенням його до проектної мережі зливостоків;

- будівництво очисних споруд дощової каналізації – 8 споруд;

- будівництво дощоприймальних колодязів із спеціальними решітками та змінними сміттєутримачами.

На найбільш забруднених територіях промислових і комунально-складських зон, автотранспортних підприємств, автостоянок, гаражів, автозаправних станцій та інших джерел забруднення залежно від особливостей їх функціонального використання і площ, необхідно створити локальні системи водовідведення й очищення дощових вод різного ступеня складності, з максимальною можливістю використання стоку для оборотного водопостачання або для поливу та миття цих територій. Решту стоків необхідно підключати до мережі дощової каналізації

Остаточні умови будівництва систем дощової каналізації (мереж та споруд), місця випуску очищених стоків уточнюються на наступних стадіях проектування відповідно до технічних умов експлуатуючих організацій та визначення розрахункових витрат дощових вод, гідравлічних розрахунків.

Даним проектом розроблені тільки принципові рішення по відводу дощових і поверхневих вод. Зважаючи на точність масштабу топографічної основи масштабу 1:5000, розроблена схема дощової каналізації підтверджує можливість здійснення планувального вирішення території, потребує уточнення і береться за основу на наступних стадіях проектування відповідно технічних умов експлуатуючих організацій.

## 15. ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ

### 1. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

Для вирішення схеми електропостачання виконаний розрахунок електричних навантажень на довгостроковий період. Електричні навантаження підраховані згідно до архітектурно-планувальних рішень та економічного завдання суміжних відділів, завдання на проектування та питомих нормативів:

- господарсько-побутові та комунальні потреби населення підраховано за укрупненими показниками споживання електроенергії за рік на одну людину згідно норм ДБН 360-92**, як для будинків з газовими плитами При цьому прийняті нормативи враховують електричне споживання житловими будинками, громадськими закладами, підприємствами побутового призначення, вуличним освітленням, водопостачанням, водовідведенням тощо;

- навантаження оздоровчих закладів прийнято згідно питомих нормативів на одного відпочиваючого (ДБН В.2.5.23-2010 «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення») та аналізу значної кількості виконаних проектів.

Підсумки розрахунків приведені в таблицях.

Таблиця електричних навантажень господарсько-побутових та комунальних потреб населення

| Найменування споживачів | Кількість мешканців, тис. осіб | Річне споживання електроенергії, млн. кВт(годин | Загальне навантаження, тис. кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| Багатоквартирна забудова | 10,5 | 16,80 | 2,95 |
| Садибна забудова | 19,0 | 30,40 | 5,33 |
| ВСЬОГО | 29,5 | 47,20 | 8,28 |
| В тому числі по ділянках житлового будівництва |  |  |  |
| Багатоквартирна забудова |  |  |  |
| вул. Суворова | 0,083 | 0,13 | 0,02 |
| вул. Котовського | 0,354 | 0,57 | 0,10 |
| вул. Ватутіна | 0,291 | 0,47 | 0,08 |
| вул. 1 Травня | 1,310 | 2,10 | 0,37 |
| Разом | 2,038 | 3,26 | 0,57 |
| Садибна забудова |  |  |  |
| вул. Садовського | 0,132 | 0,21 | 0,04 |
| вул. Автодромна | 0,282 | 0,45 | 0,08 |
| вул. Данила Нечая | 0,308 | 0,49 | 0,09 |
| вул. Фрунзе | 0,363 | 0,58 | 0,10 |
| вул. Богуна | 1,914 | 3,06 | 0,54 |
| Разом | 2,999 | 4,80 | 0,84 |
| ВСЬОГО |  | 8,06 | 1,41 |

Таблиця електричних навантажень оздоровчих закладів

| Найменування споживачів | Одиниці виміру | Кількість одиниць виміру | Річне споживання електроенергії, млн. кВтгодин | Загальне навантаження, тис. кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. В межі міста: |  |  |  |  |
| Санаторії, санаторії для батьків з дітьми: |  |  |  |  |
| «Поділля» | місць | 690 | 2,42 | 0,69 |
| «Хмільник («Укрпрофоздоровниця») | місць | 1534 | 5,37 | 1,53 |
| ОМЦ реабілітації залізничників ПЗЗ | місць | 400 | 1,40 | 0,40 |
| «Хмільник» ЦВКС | місць | 450 | 1,58 | 0,45 |
| МРЦ «Південний Буг» | місць | 590 | 2,07 | 0,59 |
| «Березовий Гай» | місць | 487 | 1,70 | 0,49 |
| «Радон» | місць | 220 | 0,77 | 0,22 |
| Обласна фізлікарня (санаторій-профілакторій) | місць | 260 | 1,37 | 0,39 |
| Площадка «Лісова» (санаторій) | місць | 1070 | 3,75 | 1,07 |
| Дитячі санаторії | місць | 505 | 1,77 | 0,51 |
| Разом |  | 6206 | 22,18 | 6,34 |
| ІІ. За межею міста: |  |  |  |  |
| Санаторії | місць | 1594 | 5,58 | 1,59 |
| Разом |  | 7800 | 5,58 | 1,59 |
| ВСЬОГО |  |  | 27,76 | 7,93 |

Таблиця сумарних електричних навантажень

| Найменування | Річне споживання електроенергії, млн. кВт(годин | Загальне навантаження, тис. кВт |
| --- | --- | --- |
| Господарсько-побутові та комунальні потреби населення | 47,20 | 8,28 |
| Оздоровчих закладів | 27,76 | 7,93 |
| Комунально-складські об’єкти | 12,50 | 5,00 |
| ВСЬОГО | 87,46 | 21,21 |

Перспективна схема електропостачання була складана у відповідності до проекту «Схема перспективного розвитку електричних мереж 35-110 кВ ПАТ «Вінницяобленерго» на 2013-2017 роки» та пропозицій енергопостачальної організації ПАТ «Вінницяобленерго».

Виходячи з розрахунків електричних навантажень та враховуючи місцеві умови м. Хмільник Схема зовнішнього електропостачання міста може залишитись без змін. При цьому, в зв’язку зі ростом навантажень та для забезпечення надійного електропостачання споживачів міста в цілому та з урахуванням електропостачання нових ділянок забудови, що передбачені проектом, пропонується проведення наступних заходів:

- для надійного електропостачання споживачів Хмільника рекомендується провести реконструкцію на існуючій підстанції 110/35/10 кВ «Хмільник» із заміною існуючого трансформатору потужністю 10 МВА на трансформатор більшої потужності (16 МВА);

- для покриття на розрахунковий строк електричних навантажень та надійного електропостачання споживачів рекомендується провести реконструкцію на існуючій підстанції 110/10 кВ «Курортна» із встановленням другого трансформатору потужністю 10 МВА;

- для здійснення резервування та значного підвищення надійності живлення споживачів виконати спорудження заходів від ПЛ-110 кВ «Хмільник – Кожухів» на ПС «Курортна»;

- для підвищення надійності електропостачання споживачів транзиту 110 кВ «Вінниця – Хмільник – Козятин» рекомендується провести спорудження ПЛ-110 кВ «Хмільник – Калинівка»;

- для надійного електропостачання споживачів міста Хмільник провести реконструкцію ПЛ-110 кВ «Хмільник – Кожухів» та «Хмільник – Уланів», що відпрацювали свій нормативний ресурс;

- розподілення електроенергії між споживачами передбачений по мережах напругою 10-0,4 кВ, для чого на території міста передбачити будівництво необхідної кількості розподільних пунктів 10 кВ (РП-10 кВ), трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ (ТП-10/0,4 кВ), мереж 10 кВ і 0,4 кВ і зовнішнього освітлення. Кількість, розміщення, потужність РП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ та приєднання їх до розподільчої мережі міста вирішуються на подальших стадіях проектування згідно Технічних умов енергопостачальної організації;

- впродовж всього розрахункового періоду необхідно проводити реконструкцію і розширення електричних мереж 10кВ і 0,4 кВ, заміну зношеного і морально застарілого обладнання, упроваджувати енергозберігаючі установки та технології;

- при забудові проектних ділянок слід врахувати розташування повітряних ліній електропередачі 110-35 кВ і передбачити облаштування технічних коридорів та охоронних зон. Зокрема, передбачити облаштування охоронної зони заходів ПЛ-110 кВ на ПС «Курортна.

Важливим напрямком вдосконалення структури паливно-енергетичного балансу є перехід до раціонального поєднання традиційних та нетрадиційних джерел енергії, а також розвиток і впровадження програми використання альтернативних джерел електроенергії (зокрема, в умовах міста найбільш доцільним є використання енергії сонця).

Для виконання умов впровадження та використання альтернативних джерел енергії, на території міста рекомендується будівництво генеруючої електростанції на сонячних батареях (територія для встановлення сонячних батарей складатиме близько 50,0 га) загальною потужністю близько 25,0 МВт.

Для видачі електроенергії на напрузі 110 кВ в існуючу мережу необхідно провести будівництво пристанційного вузла ПС-110 кВ «СЕС» та заходи від ПЛ-110 кВ «Хмільник – Кожухів» на пристанційний вузол ПС-110 кВ «СЕС». На пристанційному вузлі передбачається змонтувати силовий трансформатор 25,0 МВА.

Для видачі потужності сонячної електростанції, що рекомендована до будівництва, необхідна розробка ТЕО схеми видачі потужності, в якому буде визначатись потенційна потужність сонячних батарей, необхідність спорудження нової підстанції 110 кВ (пристанційного вузла ПС-110 кВ) та нових ліній електропередачі 110 кВ (точка підключення СЕС).

Проектувальниками об'єктів сонячної енергетики визначається встановлення оптимальної потужності електростанції та вибору оптимального майданчика для ефективного її виробництва в конкретній місцевості. У зв’язку з цим, після розробки та погодження ТЕО повинні уточнюватись розташування нової ПС-110 кВ та траси ЛЕП-110 кВ.

### 2. ГАЗОПОСТАЧАННЯ

Розвиток системи газопостачання м. Хмільник вирішується з урахуванням нових споживачів. Постачання природного мережного газу розглядається забезпечення таких категорій споживачів:

- житлові будинки – на господарсько-побутові потреби;

- джерела теплопостачання – як паливо для одержання розрахункового теплового потоку.

Норми питомих витрат природного газу для споживачів на господарсько-побутові потреби прийняті відповідно до вимог ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання» з урахуванням наявності в квартирі газової плити і газового водонагрівача.

Приготування їжі в лікувально-оздоровчих закладах, дитячих дошкільних та шкільних закладах, підприємствах громадського харчування передбачене на використанні електроенергії.

Виходячи з розміру паливного еквіваленту природного газу Е=1,16, прийнятого у даному проекті за вихідний (основний) вид палива, маса умовного палива всього по місту на розрахунковий період складе близько 101,76 тис. т у.п.

Результати розрахунків орієнтовні величини річних витрат природного газу за умови 100% газифікації міста на розрахунковий строк наведені в таблиці.

| Споживачі | Річні витрати природного газу, млн. м³/рік |
| --- | --- |
|  | Житлові будинки | Опалювальні установки садибної забудови | Джерела тепло-постачання житлово-комунального сектору | Всього |
| 1. Житловий фонд, заклади та підприємства обслуговування, всього | 5,80 | 25,95 | 24,95 | 56,70 |
| 2. Те ж по площадках нової забудови: |  |  |  |  |
| вул. Суворова | 0,01 | - | 0,11 | 0,12 |
| вул. Котовського | 0,04 | - | 0,48 | 0,51 |
| вул. Ватутіна | 0,03 | - | 0,39 | 0,42 |
| вул. 1 Травня | 0,13 | - | 1,77 | 1,90 |
| вул. Садовського | 0,03 | 0,38 | 0,16 | 0,57 |
| вул. Автодромна | 0,07 | 0,80 | 0,34 | 1,21 |
| вул. Данила Нечая | 0,22 | 2,51 | 1,06 | 3,79 |
| вул. Фрунзе | 0,09 | 1,03 | 0,43 | 1,56 |
| вул. Богуна | 0,33 | 3,80 | 1,60 | 5,74 |
| 3. Оздоровчі заклади | 31,02 |
| РАЗОМ | 87,72 |

Для розвитку системи газопостачання міста, проектом пропонується будівництво 5 ГРП (ШРП), прокладання приблизно 1,5 км розподільчих газопроводів високого тиску та 2,9 км середнього тиску із застосуванням сучасних технологій та матеріалів прокладання мереж, що значно зменшує капітальні витрати та продовжує термін експлуатації газопроводів.

Даним проектом рекомендоване проведення коригування існуючої схеми газопостачання міста у відповідності до нових навантажень та пропозиціями забезпечення стабільності експлуатації Схеми в цілому. При цьому, за основу коригування Схеми слід брати принципи економної, ефективної і безпечної подачі та споживання природного газу.

Кількість проектних ГРП, ШРП та місця їх розташування, траса проектних розподільчих газопроводів, з урахуванням реконструкції окремих ділянок мереж із збільшенням їх пропускної здатності і виносом з під плям нової забудови, уточнюються на наступних етапах проектування за відповідними гідравлічними розрахунками, із залученням спеціалізованих проектних організацій.

### 3. ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

Розрахунки теплових потоків по видах споживання виконані відповідно до вимог ДБН В.2.5-39:2008 “Теплові мережі”, ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 “Будівельна кліматологія” та даних по динаміці житлового фонду і розселення населення.

Теплові потоки для житлових та громадських будівель визначені згідно з прийнятою забезпеченістю:

- багатоквартирної забудови – опаленням та гарячим водопостачанням;

- підприємств та закладів обслуговування – опаленням, вентиляцією, гарячим водопостачанням.

Результати розрахунків необхідного теплового потоку, за умови 100%-го покриття потреб споживання теплової енергії відповідно до прийнятої забезпеченості, наведено в таблиці.

| Споживачі | Тепловий потік, МВт (розрахунковий строк) |
| --- | --- |
|  | Опалення, вентиляція | Гаряче водопостачання | Всього |
| 1. Багатоквартирний житловий фонд, заклади та підприємства обслуговування, всього. | 39,54 | 5,34 | 44,88 |
| 2. Те ж по ділянках нової забудови всього, у тому числі: | 10,67 | 0,99 | 11,65 |
| багатоквартирна забудова: | 4,07 | 0,77 | 4,83 |
| вул. Суворова | 0,17 | 0,03 | 0,20 |
| вул. Котовського | 0,71 | 0,13 | 0,84 |
| вул. Ватутіна | 0,58 | 0,11 | 0,69 |
| вул. 1 Травня | 2,61 | 0,49 | 3,11 |
| садибна забудова | 6,60 | 0,22 | 6,82 |
| 3. Оздоровчі заклади | 54,13/8,69 |
| РАЗОМ | 99,01 |

Для об’єктів, в яких неприпустимо перерву в подачі теплоти (лікарні, готелі, дитячі дошкільні заклади цілодобового функціонування тощо), відповідно до вимог ДБН В.2.5-39:2008, необхідно передбачити наявність місцевого резервного джерела теплопостачання.

З метою покращення екологічного стану довкілля, економії паливно-енергетичних ресурсів, подальшого підвищення коефіцієнту ефективності перетворення енергії, для теплопостачання об’єктів одно- і багатоквартирного нового житлового фонду та громадського будівництва пропонується застосування теплових установок сучасного типу (теплогідромеханічні генератори, теплові насоси та інші), використання на котельнях кавітаційних технологій. Так, для теплонасосних установок (ТНУ) джерелом низькопотенційного тепла можливе використання систем утилізації тепла на очисних спорудах каналізації, використання тепла ґрунтів, водоймищ. Покриття теплових навантажень (у повному обсязі, або частково – на гаряче водопостачання), пропонується через комплексне застосування ТНУ з геліосистемами. Автономність запропонованого обладнання враховує поетапність введення в експлуатацію об’єктів будівництва.

Згідно Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.09.2006 року №502-р та Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.02.2009 року №159-р, через техніко-економічні розрахунки і обґрунтування, рекомендується проведення робіт у напрямку впровадження заходів з переобладнання окремих об’єктів теплогенеруючими установками на електриці, збільшення обсягів використання електроенергії для опалення і гарячого водопостачання за рахунок впровадження енергоакумуляційних систем, теплових насосів, нових типів електрокотлів. Реалізація цього питання вимагає у більшості випадків виконання комплексу робіт з модернізації електромереж, спрямованого на збільшення їх пропускної спроможності. Застосування комбінованого теплогенеруючого обладнання з використанням електрики у періоді “нічного” тарифу і природного газу є пріоритетним в першу чергу для об’єктів бюджетної та соціальної сфери.

### 4. САНІТАРНЕ ОЧИЩЕННЯ

Розрахунковий об’єм накопичення твердих побутових відходів та сміття з вулиць, відповідно до норм ДБН 360 – 92** на розрахунковий строк проекту складе 11,90 тис. т/рік. При нормі накопичення твердих побутових відходів – 290 кг/рік, сміття та неврахованих – 10%, чисельності населення – 29,50 тис. осіб та відпочивальників у оздоровчих установах (цілорічного функціонування) - 7,80 тис. осіб . Необхідна площа полігона з розрахунку 0,02 га на 1 тис. т відходів і терміну експлуатації 20 років – 4,76 га. Санітарно – захисна зона 500 м.

В 2005 році Хмільницькою міською радою спільно з партнерами – агенцією “Ікар –Україна” м. Львів та ТОВ “Серго-Гамма-лізинг” м. Київ та ФОП Марченко П.Б. був розроблений проект «Розробка уніфікованої схеми проектування і монтажу пункту утилізації та переробки відходів на прикладі міста – курорту Хмільник», який став переможцем на обласному конкурсі територіальних громад Вінницької області.

У ході реалізації проекту міською радою в співпраці з партнерами проекту була виготовлена схема генерального плану сміттєпереробного заводу з прив’язкою до земельної ділянки, на якій розташований міський полігон для утилізації сміття, з визначенням місця розташування основних будівель майбутнього заводу та розміщення технологічних ліній. Також були розроблені та виготовлені картографічні матеріали розміщення існуючих та нових майданчиків для сміття з врахуванням природоохоронних зон курорту.

У подальшому, в основних заходах по реалізації програми «Поводження з твердими побутовими відходами в м. Хмільник на 2008-2011 роки» було передбачене придбання обладнання та будівництво сміттєпереробного заводу. Через відсутність фінансування дані заходи не були реалізовані до цього часу.

Для вирішення питання накопичення ТПВ у Вінницькій області, розміщення підприємства промислової переробки відходів (регіонального значення) для зони впливу міст Хмільник – Калинівка - Козятин було запропоноване також і у «Схемі планування території Вінницької області», яка була виконана інститутом “Діпромісто” у 2008 році.

Для поліпшення екологічного стану міста - курорту Хмільник та зважаючи на складність находження нових ділянок, придатних для складування твердих побутових відходів, проектом пропонується прийняття міста в участі за часткою у будівництві підприємства промислової переробки відходів регіонального значення.

Необхідна продуктивність для потреб міста - 12,0 тис. т/рік. Розміщення підприємства пропонується біля ділянки існуючого звалища, накопичені відходи якого також поступово будуть переробляться з перспективою його повної ліквідації та рекультивації ділянки. Санітарно-захисна зона 300 м. Для втілення даного заходу органами виконавчої влади необхідно створити передумови для інвестиційної привабливості об’єкту, оскільки проект може бути реалізований лише з залученням коштів потенційних інвесторів. Прийняття остаточного рішення є пріоритетом органів місцевого самоврядування.

Проблема знешкодження ТПВ актуальна для всього регіону, тому необхідна розробка регіональної схеми санітарного очищення із проробленням варіанта дальнього транспортування, будівництва сміттєсортувальних станцій, використання великовантажного транспорту. Будівництво регіонального підприємства промислової переробки і знешкодження відходів на базі сучасних технологій, що виключає шкідливий вплив на навколишнє середовище. Прикладом такої технології є розроблена Швейцарською фірмою „TERMOSELEKT” технології перероблення відходів як побутових, так і промислових не залежно від класу безпеки (крім радіоактивних).

Для забезпечення виконання «Програми поводження з твердими побутовими відходами» (Постанова Кабінету Міністрів України від 4.04.2004 р. №265) передбачається продовження організації роздільного збирання твердих побутових відходів, з охопленням садибної забудови, із наступним використанням і утилізацією. За умови організації роздільного збору об’єм вивозу твердих побутових відходів можна зменшити на 30-50%.

Рідкі відходи передбачається знищувати на очисних спорудах промислово-побутової каналізації. На розрахунковий строк передбачається повне охоплення житлового фонду системою каналізації, тому об’єм рідких відходів має поступово зменшуватися.

Розрахункова кількість машин для санітарного очищення: 8 сміттєвозі, 19 прибиральних та інших машин і механізмів.

Приведені показники підлягають уточненню при розробленні спеціалізованої схеми санітарного очищення.

Основні заходи щодо вдосконалювання та розвитку системи санітарного очищення:

- упровадженням системи роздільного збирання, сортування, утилізації, подрібнення, польового компостування відходів зеленого господарства та інших заходів із метою зменшення обсягів вивезення та захоронення відходів;

- забезпечення централізованим планово-регулярним санітарним очищенням усіх районів міста;

- будівництво підприємства промислової переробки твердих побутових відходів на основі сучасних технологій;

- модернізація та придбання спецавтотранспорту та іншої техніки для санітарного очищення.

## 16. ПРОПОЗИЦІЇ НА ЕТАП 3 – 7 РОКІВ

Враховуючи відсутність планового інвестування в капітальне будівництво (в першу чергу стосується інвестування в житлове будівництво), є значна складність визначення площадок (або їх частин) житлового будівництва, які будуть освоюватися на першому етапі.

Тому на етап проекту внесення змін до генерального плану м. Хмільник (3 – 7 років) можна розглядати в частині пріоритетних заходів і обсягів інвестицій щодо сталого функціонування інженерно-транспортної інфраструктури міста).

ПРІОРИТЕТНІ ЗАХОДИ І ОБСЯГИ ІНВЕСТИЦІЙ ЩОДО СТАЛОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА

ТРАНСПОРТ

| Перелік заходів | Одиниця виміру | Кількість | Орієнтовна вартість, млн. грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Реконструкція вул. Івана Богуна (ділянка від вул. Карла Маркса до виходу з міста) з розширенням проїзної частини до 14,0 м | км | 2,0 | 30,0 |
| Реконструкція та капітальний ремонт вул. Пирогова з розширенням проїзної частини до 8,0 м | км | 0,8 | 12,0 |
| Капітальний ремонт вулиць на ділянці проходження територіальної автодороги Т-06-10 Любар – Нова Ушиця | км | 8,0 | 15,0 |
| Встановлення тротуарів та зовнішнього освітлення по вул. Курортній | км | 2,7 | 3,0 |
| Всього: |  |  | 60,0 |

ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ ТЕРИТОРІЇ

Водопостачання:

Заходи (загальноміського значення) визначені програмою „Забезпечення населення міста Хмільник якісною питною водою на 2006-2020 роки»:

- заміна хлоропроводу;

- заміна насосів дозаторів в реагентному господарстві;

- виготовлення ПКД на переобладнання хлораторної;

- переобладнання хлораторної;

- виготовлення ПКД на переобладнання поверхневого водозабору на енергозберігаючі насоси;

- герметизація освітлювачів;

- виготовлення ПКД на замінення внутрішніх трубопроводів води на станцій водо підготовки;

- заміна трубопроводів води на станції водо підготовки;

- виготовлення ПКД і будівництво системи очищення та зворотного використання промивних вод;

- встановлення рівномірів на РЧВ;

- заміна насосного обладнання станції I-II підйому;

- реконструкція  водогону по вул. Котляревського;

- капітальний ремонт водопроводу по вул. Кутузова (з виготовленням ПКД та проведенням його експертизи);

- капітальний ремонт водопроводу по вул. Маліновського (з виготовленням ПКД та проведенням його експертизи);

- капітальний ремонт водопроводу по вул. В. Котика (з виготовленням ПКД та проведенням його експертизи);

- виготовлення ПКД та реконструкція ВНС на вул. Пирогова з РЧВ на 300 м3;

- капітальний ремонт трубопроводу від супермаркету «Корона» до вул. Червоного Козацтва;

- капітальний ремонт трубопроводу(з виготовленням ПКД та проведенням його експертизи) від вул. Козицького до вул. Кармелюка;

- проведення сучасних гідравлічних розрахунків системи водопостачання;

- розроблення (коригування) галузевої Схеми водопостачання м. Хмільник (після затвердження даного проекту) у відповідності з новими рішеннями по складу, кількості та розміщенню водокористувачів, установлення складу першочергових і перспективних заходів та механізму реалізації зазначеної Схеми.

Орієнтовна вартість заходів – 10,60 млн. грн..

Каналізація:

Заходи визначені програмою «Забезпечення населення міста Хмільник якісною питною водою на 2006 - 2020 роки»:

- заміна турбокомпресора ТВ 80-1.6 на ТВ 42-1,4;

- реконструкція КНС-3 із заміною застарілого насосного обладнання;

- реконструкція із заміною насосного обладнання на насосній станції КОС;

- будівництво КНС-4;

- виготовлення ПКД на підключенням житлового масиву новобудов мікрорайону «Сидориха» до КНС-3№;

- виготовлення ПКД та під’єднання до міської мережі житлового масиву новобудов мікрорайону «Порубинці»;

- розроблення (коригування) галузевої Схеми каналізації м. Хмільник (після затвердження даного проекту) у відповідності з новими рішеннями по складу, кількості та розміщенню водокористувачів, установлення складу першочергових і перспективних заходів та механізму реалізації Схеми.

Орієнтовна вартість заходів – 18,70 млн. грн..

Санітарне очищення:

Пріоритетні заходи загальноміського значення:

- вибір земельних ділянок для облаштування сміттєзбиральних майданчиків на територіях приватної забудови міста;

- виготовлення, погодження та затвердження проектно-кошторисної документації для монтажу смттєсортувальної лінії;

- вибір та виготовлення відповідної документації на земельну ділянку для будівництва підприємства промислової переробки твердих побутових відходів;

- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво підприємства промислової переробки твердих побутових відходів;

- придбання автотранспорту (сміттєвоз МАЗ- 4370, об’єм кузова 13,0 м3) для транспортування ТПВ (3 одиниці);

- придбання та монтаж сміттєсортувальної лінії;

- розроблення спеціалізованої регіональної схеми санітарного очищення з уточненням першочергових та перспективних заходів, спрямованих на створення промислового виробництва із сортування ТПВ, поліпшення екологічного та санітарного стану регіону, утилізації вторинної сировини, її переробки та одержання продукції, скорочення площі звалища ТПВ, зменшення транспортних витрат тощо.

Орієнтовна вартість заходів – 4,00 млн. грн..

Електропостачання:

Заходами, які є пріоритетними для надійного функціонування електричних мереж є:

- заміна масляних вимикачів на вакуумні;

- реконструкція підстанцій з заміною опорної ізоляції;

- проведення заходів, щодо мінімізації аварійних наслідків від однофазних замикань на землю в мережах 10 кВ;

- автоматизація системи диспетчерського управління і комерційного обліку електроенергії;

- будівництво необхідної кількості розподільних пунктів 10 кВ (РП-10 кВ), трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ (ТП-10/0,4 кВ), мереж 10 кВ і 0,4 кВ і зовнішнього освітлення;

- реконструкція і розширення електричних мереж 10 кВ і 0,4 кВ, заміна зношеного і морально застарілого обладнання, упровадження енергозберігаючі установок та технологій.

Загальна орієнтовна вартість інвестицій пріоритетних заходів щодо сталого функціонування інженерно-транспортної інфраструктури міста

| Види заходів | Вартість, млн. грн. |
| --- | --- |
| Транспорт та вулична мережа | 60,0 |
| Інженерне обладнання території, усього у тому числі: | 33,3 |
| водопостачання | 10,6 |
| водовідведення | 18,7 |
| санітарне очищення | 4,0 |
| РАЗОМ | 93,3 |

Об’єми та вартісні показники визначені орієнтовно та потребують уточнення на подальших стадіях проектування.

# ІІІ. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

| №п/п | Показники | Одиниця виміру | Існуючий стан (1.01.2014) | Розрахунковий строк (1.01.2036) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Населення | осіб | 28,3 | 29,5 |
| 2 | Територія, усього | га | 2049,34 | 2455,54 |
|  | у т.ч. житлова забудова, всього | га | 538,00 | 684,1 |
|  | багатоквартирна забудова | га | 71,12 | 80,92 |
|  | садибна забудова | га | 466,88 | 603,18 |
|  | землі промисловості, транспорту та зв’язку, технічної інфраструктури | га | 163,23 | 171,83 |
|  | резерв промисловості, технічної інфраструктури, транспорту та зв’язку | га | — | 107,1 |
|  | громадська забудова, всього | га | 168,07 | 223,17 |
|  | з неї під оздоровчими закладами | га | 132,3 | 180,9 |
|  | вулиці | га | 160,02 | 206,62 |
|  | кладовища | га | 13,0 | 14,0 |
|  | сільськогосподарські землі | га | 464,33 | 190,23 |
|  | ліси | га | 240,11 | 240,11 |
|  | зелені насадження | га | 247,22 | 553,52 |
|  | у т.ч. загального користування | га | 6,3 | 122,4 |
|  | відкриті землі без рослинного покриву | га | 4,95 | 4,95 |
|  | болота | га | 1,66 | 1,66 |
|  | акваторії | га | 48,76 | 59,26 |
| 3 | Житловий фонд | тис. м2 | 585,0 | 827,7 |
|  |  | кількість квартир | 10168 | 12097 |
|  | Розподіл житлового фонду за видами забудови |  |  |  |
|  | багатоквартирний | тис. м2 | 192,8 | 243,7 |
|  |  | кількість квартир | 4090 | 4820 |
|  | садибний | тис. м2 | 392,2 | 584,0 |
|  |  | кількість квартир | 6078 | 7277 |
|  | середня житлова забезпеченість населення загальною площею | м2 /людину | 20,7 | 28,1 |
| 4 | Нове житлове будівництво, всього | тис. м2 | — | 242,8 |
|  |  | кількість квартир | — | 1929 |
|  | багатоквартирне | тис. м2 | — | 50,96 |
|  |  | кількість квартир | — | 730 |
|  | одноквартирне садибне | тис. м2 | — | 191,8 |
|  |  | кількість квартир | — | 1199 |
| 5 | Об’єкти громадського обслуговування: |  |  |  |
|  | дитячі дошкільні заклади, всього | місць | 860 | 1357 |
|  | загальноосвітні школи, всього | місць | 3240 | 3240 |
|  | лікарні, всього | місць | 510 | 510 |
|  | поліклініки, всього | відвід. у зміну | 740 | 875 |
|  | пожежні депо, всього | об’єкти | 1 | 2 |
|  |  | автомобілі | 5 | 9 |
| 6 | Вулично-дорожня мережа та транспорт населеного пункту |  |  |  |
|  | Загальна довжина магістральних вулиць, всього | км | 36,0 | 50,0 |
|  | Щільність вулиць і доріг, всього | км | 3,4 | 3,7 |
|  | Довжина ліній подвійного шляху міського автобусу по осі вулиць | км | 22,0 | 38,0 |
|  | Щільність транспортної мережі | км/км2 | 2,1 | 2,8 |
|  | Загальний рівень автомобілізації, з них: | машин та 1 тис. осіб | 204 | 380 |
|  | індивідуальні легкові автомобілі (у т. ч. індивідуальні) |  | 133 (128) | 325 (310) |
|  | вантажні автомобілі |  | 36 | 45 |
|  | автобуси |  | 6 | 10 |
|  | причепи, напівпричепи |  | 25 | 30 |
|  | мотоцикли |  | 4 | 8 |
|  | Кількість місць постійного зберігання автомобілів (за складом парку та видами зберігання – гаражі, відкриті автостоянки) | машино-місць | 1400 | 1970 |
|  | відкриті автостоянки | - // - | — | — |
|  | боксові гаражі | - // - | 1400 | 1400 |
|  | багатоповерхові гаражі (цокольний поверх) | - // - | — | 570 |
| 7 | Інженерне обладнання: |  |  |  |
|  | Водопостачання |  |  |  |
|  | Сумарний відпуск води системою комунального водопроводу | тис. м3/добу | 3,05 | 14,06 |
|  | Потужність головних споруд питного водопроводу | тис. м3/добу | 9,00 | 14,10 |
|  | Каналізація |  |  |  |
|  | Загальне надходження стічних вод | тис.м3/добу | 2,47 | 13,34 |
|  | Сумарна потужність очисних споруд | тис. м3/добу | 10,00 | 13,40 |
|  | Електропостачання |  |  |  |
|  | Сумарне споживання електроенергії | млн. кВт(годин на рік | 40,972 | 87,460 |
|  | Потужність джерел покриття електронавантажень | тис. кВт | 36,0 | 92,0 |
|  | Теплопостачання |  |  |  |
|  | Потужність централізованих джерел тепла, усього | МВт | — | — |
|  | Подача тепла, усього | МВт | — | 99,01 |
|  | Газопостачання |  |  |  |
|  | Споживання газу, усього | млн. м3/рік | д.в. | 87,72 |
| 8 | Інженерна підготовка та захист території |  |  |  |
|  | Захист від затоплення | га | — | 43,4 |
|  | Берегоукріплення / набережна | км/га | — | 3,40/0,40 |
|  | Пляж (розширення, благоустрій) | га | 1,2 | 1,8 |
|  | Пониження рівня ґрунтових вод (захист від підтоплення | км | — | 31,2 |
|  | Протиерозійні заходи | км | — | 14,4 |
|  | Протипросідні заходи (ділянки нового будівництва) | га | — | 194,71 |
|  | Регулювання рік/водойм (розчищення) | км/га | — | 25,0/20,15 |
|  | Рекультивація порушених територій | га | — | 11,14 |
|  | Гідротехнічні водопропускні споруди ГТС (капремонт, реконструкція/будівництво) | од. | — | 8/2 |
|  | Дощова каналізація | км | 1,7 | 50,7 |
|  | Очисні споруди дощової каналізації | об’єкт | — | 8 |
| 9 | Санітарне очищення території |  |  |  |
|  | Обсяги твердих побутових відходів, всього | тис. т/рік | 31,80 тис. м3 | 11,90 |
|  | Сміттєпереробні заводи |  |  |  |
|  | кількість | одиниць | — | 1 |
|  | потужність загальна | тис. м3/рік | — | 12,0 (для потреб міста) |
|  | Полігони |  |  |  |
|  | кількість | одиниць | 1 | — |
|  | площа | га | 4,0 | — |

# ІV. ПОПЕРЕЧНІ ПРОФІЛІ ВУЛИЦЬ

# V. ДОКУМЕНТИ

# Footnotes

на початок періоду

Підзона ІІВ3 – Північно-західний лісостеп.

На розрахунковий строк населення міста складе біля 37,3 тис. осіб (29,5 тис. осіб постійного населення та 7,8 тис. осіб тимчасового населення (відпочивальники)).

Інші (додаткові) типи спеціальних пожежних автомашин визначаються територіальними органами пожежної охорони виходячи із місцевих умов

При введені до штатів пожежних частин спеціальних пожежних автомашин слід передбачати 50%-й резерв таких машин у гарнізоні

діти дошкільного віку 1 – 6 років.

діти шкільного віку 7 – 17 років.

від загальної кількості школярів

школярів 4-8 класів

Розрахунок необхідної кількості пожежних автомобілів та необхідної території кладовищ див. у розділах «Протипожежні заходи» та «Міські кладовища».

Приготування їжі та, частково, гаряче водопостачання

Примітка: опалювальний/неопалювальний період