УКРАЇНА

ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

Вінницької області

### Виконавчий  комітет

##### Р І Ш Е Н Н Я

Від  08 жовтня 2019 року                                                                                                 №376

Про затвердження Правил приєднання до комунальних мереж централізованого водопостачання та водовідведення населених пунктів Хмільницької міської об’єднаної територіальної громади

Розглянувши лист КП «Хмільникводоканал» Хмільницької міської ради від 07.03.2019р. №103, стосовно розроблення порядку приєднання до комунальних мереж централізованого водопостачання та водовідведення, відповідно до Водного кодексу України, Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190, та Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630, Закону України “Про питну воду і питне водопостачання”, Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”,  керуючись ст. 40,59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

ВИРІШИВ:

- Затвердити Правила приєднання до комунальних мереж централізованого водопостачання та водовідведення населених пунктів Хмільницької міської об’єднаної територіальної громади (у Додатку).

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з  питань діяльності виконавчих органів міської ради Загіку В.М.

Міський голова                                                                          С.Б. Редчик

Додаток

до рішення виконавчого комітету міської ради

№376  від   08 жовтня 2019 року

ПРАВИЛА

приєднання до комунальних мереж

централізованого водопостачання та водовідведення

населених пунктів Хмільницької міської

об’єднаної територіальної громади

м. Хмільник  2019 рік

| Зміст |
| --- |
| стор. |
| Розділ 1. | Загальні положення | 3 |
| Розділ 2. | Визначення термінів | 3-5 |
| Розділ 3. | Приєднання до мереж централізованого водопостачання та/або водовідведення | 5-6 |
| Розділ 4. | Порядок видачі технічних умов | 6-7 |
| Розділ 5. | Виготовлення проектної документації | 7-8 |
| Розділ 6. | Виконання будівельних робіт | 8 |
| Розділ 7. | Порядок укладання договору та підключення до мереж централізованого водопостачання та/або водовідведення | 8-10 |
| Розділ 8. | Самовільне приєднання | 10 |

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Правила приєднання до комунальних мереж централізованого водопостачання та водовідведення населених пунктів Хмільницької міської об’єднаної територіальної громади (далі – Правила) регулюють відносини, які виникають у процесі приєднання на постійній (довгостроковій) основі та тимчасового приєднання об’єктів до комунальних мереж централізованого водопостачання та/або водовідведення населених пунктів Хмільницької міської об’єднаної територіальної громади (далі – мережі централізованого водопостачання та/або водовідведення), і поширюються на суб’єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність з централізованого водопостачання та/або водовідведення,  юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, фізичних осіб, які мають намір тимчасово або на постійній (довгостроковій) основі приєднати об’єкти до мереж централізованого водопостачання та/або водовідведення.

1.2. Положення цих Правил застосовуються до споживачів, підключених на законних підставах до водопровідних та/або каналізаційних мереж до дня набрання чинності цими Правилами, з урахуванням наявності у таких споживачів необхідної документації, оформленої згідно з вимогами чинного на момент її видачі законодавства, та в частині, що не суперечить вимогам чинного законодавства України, щодо підключення до мереж завершених будівництвом і введених в експлуатацію об’єктів.

Розділ 2. Визначення термінів

2.1. У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:

виробник – суб’єкт господарювання, що виробляє або створює послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, а також виконує приєднання та/або підключення до мереж централізованого водопостачання та/або водовідведення об’єкта замовника;

виконавець – суб’єкт господарювання, предметом діяльності якого є надання комунальної послуги споживачу відповідно до умов договору;

виконавчі креслення – креслення мереж водопостачання та/або водовідведення споживачів, розміщених як у землі, так і в середині будинків із зазначенням діаметра труб, місць розміщення арматури, санітарних приладів, вузлів обліку та інших приладів (пристроїв);

замовник – юридична особа, фізична особа-підприємець, фізична особа, яка має намір здійснити нове будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію, технічне переоснащення об’єкта з наступним його приєднанням (у тому числі зовнішніх мереж водопостачання та/або водовідведення) до мереж централізованого водопостачання та водовідведення або тимчасово приєднати об’єкт до мереж централізованого водопостачання та/або водовідведення;

приєднання – сукупність організаційних і технічних заходів, спрямованих на створення технічної можливості надання виробником або виконавцем необхідного обсягу послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення в місці підключення об’єкта замовника до мереж централізованого водопостачання та/або водовідведення;

тимчасове приєднання – приєднання будівельних майданчиків, території будівництва об’єкта замовника, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, які використовуються замовником для здійснення підприємницької діяльності, а також приєднання малих архітектурних форм;

підключення – складова частина приєднання, при якій здійснюється безпосереднє з’єднання мереж замовника з мережами централізованого водопостачання та/або водовідведення (у тому числі через мережі основного споживача, за його згодою);

самовільне приєднання (підключення) – приєднання до  систем централізованого комунального водопостачання та водовідведення без відповідного письмового звернення до  Виробника та без оформленої згідно з вимогами чинного законодавства України, щодо підключення до мереж водопостачання та водовідведення документації.

точка підключення – існуюче або запроектоване з’єднання мереж замовника з мережами централізованого водопостачання та/або водовідведення на межі балансової належності;

об’єкт приєднання (далі – об’єкт):

- житлові і нежитлові будинки, будівлі у комплексі із збудованими згідно з проектною документацію на відповідний будинок, будівлю, інженерними комунікаціями (мережами), призначеними для приєднання будинку, будівлі (у тому числі приватних домоволодінь), нежитлових приміщень у багатоквартирних будинках до мереж;

- побудовані за окремим проектом лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури, які приєднуються до мереж згідно з даними Правилами;

- водопровідні вводи та випуски водовідведення (каналізаційні випуски), які призначені для з’єднання житлового або нежитлового будинку, будівлі з мережами;

- об’єкти, що приєднуються у порядку тимчасового приєднання.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України “Про житлово-комунальні послуги», Законі України “Про питну воду та питне водопостачання”, Законі України “Про регулювання містобудівної діяльності”, Положенні про містобудівний кадастр, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 559, Ліцензійних умовах провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 10.08.2012 № 279, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31.08.2012 за № 1468/21780, Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів, затвердженому наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.05.2011 № 45, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01.06.2011 за № 651/19389, Правилах користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.10.2008 за № 963/15627, Правилах технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України, затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 05.07.1995 № 30, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.07.1995 за № 231/767, ДБН А.2.1-1-2014 “Інженерні вишукування для будівництва”.

вигрібна яма (вигріб) — інженерна споруда у вигляді поглиблення в землі, виконана з водотривкого матеріалу, призначена для збирання та зберігання рідких відходів, наземна частина якої обладнана щільно прилягаючою кришкою та решіткою для відокремлення твердих відходів.

Розділ 3. Приєднання до мереж централізованого водопостачання та/або водовідведення

3.1. Приєднання до мереж централізованого водопостачання та/або водовідведення здійснюється у випадках:

- тимчасового приєднання об’єктів;

- приєднання об’єктів до мереж централізованого водопостачання та/або водовідведення на постійній (довгостроковій) основі;

- зміни обсягу отримання послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення замовником;

- зміни точки підключення до мереж централізованого водопостачання та/або водовідведення виробника (виконавця).

3.2. Приєднання об’єкта замовника до мереж централізованого водопостачання та/або водовідведення передбачає такі етапи:

- подання замовником заяви виробнику (виконавцю) про видачу технічних умов на приєднання об’єкта до мереж централізованого водопостачання та/або водовідведення;

- отримання замовником технічних умов від виробника (виконавця) на приєднання об’єкта до мереж централізованого водопостачання та/або водовідведення;

- розроблення замовником проектної документації для приєднання об’єктів до мереж централізованого водопостачання та/або водовідведення;

- розгляд (з метою подальшого погодження) проектної документації виробником (виконавцем) у частині відповідності проектних рішень виданим виробником (виконавцем) технічним умовам;

- отримання декларації (повідомлення) про початок робіт в порядку, передбаченому чинним законодавством України;

- виконання замовником будівельних робіт по будівництву об’єкта;

- введення в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта у порядку, передбаченому чинним законодавством України;

- укладання між виробником (виконавцем) та замовником договору про надання замовнику послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення;

- звернення замовника до виробника (виконавця) із письмовою заявою про підключення об’єкта до мереж централізованого  водопостачання та/або водовідведення на підставі документів згідно з п.п. 5.1.1 та 5.1.2 цих Правил;

- оплата замовником вартості підключення;

- виконання сторонами зобов’язань щодо здійснення заходів з підключення об’єкта до мереж;

- опломбування та прийняття в експлуатацію засобів обліку питної води та засобів обліку стічних вод.

Розділ 4. Порядок видачі технічних умов

4.1. Для приєднання об’єкта до мереж централізованого водопостачання та/або водовідведення замовник повинен звернутися до виробника (виконавця) із письмовою заявою про виготовлення технічних умов. У заяві замовника в обов’язковому порядку зазначається цільове призначення об’єкта, який планується приєднати до мереж.

До заяви додаються наступні документи:

- опитувальний лист за формою, встановленою відповідно до чинного законодавства України;

- топографо-геодезичний план існуючої забудови або новозбудованого об’єкта М 1:500 з інструментальним визначенням фактичного місця розташування об’єкта та з відміткою (штамп, підпис, дата) управління містобудування та архітектури населених пунктів Хмільницької міської об’єднаної територіальної громади;

- копія документа, що підтверджує право власності (користування) земельною ділянкою або право власності (користування) на об’єкт нерухомості, на якій проводиться будівництво об’єкта або на якій розміщено об’єкт, а в разі наявності співвласника на дану земельну ділянку, дозвіл від нього на згоду проведення мереж водопостачання та водовідведення засвідчену нотаріусом або особою, уповноваженою за законом засвідчувати такий документ підписом. У разі, якщо замовником є органи державної влади чи органи місцевого самоврядування на відповідних землях державної чи комунальної власності, видача технічних умов здійснюється за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою.

4.2. У разі, якщо приєднання об’єкта замовника до мереж централізованого водопостачання та/або водовідведення буде здійснюватися через мережі інших споживачів, замовник зобов’язаний надати виробнику (виконавцю) разом із заявою про виготовлення технічних умов безвідкличний дозвіл власника (власників) цих мереж на підключення об’єкта замовника, засвідчений нотаріусом або особою, уповноваженою за законом засвідчувати такий документ підписом.

4.3. У разі, якщо у межах території здійснення ліцензованої господарської діяльності у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведення виробником (виконавцем) виявлено ділянки мереж, власник (балансоутримувач) яких не відомий, виробник (виконавець) зобов’язаний звернутися до органу місцевого самоврядуванням із заявою про прийняття таких мереж на облік як безгосподарчих.

4.4. У разі приєднання об’єктів замовника до безгосподарських мереж, видаються технічні умови із застереженням в них про те, що приєднання до мереж є тимчасовим, до вирішення питання відносно визначення власника, користувача даних безгосподарських мереж органом місцевого самоврядування.

4.5. Заходи (у тому числі технічні) щодо приєднання/підключення об’єкта до мереж централізованого водопостачання та/або водовідведення виконуються за рахунок замовника.

4.6. Технічні умови видаються виробником (виконавцем) протягом десяти робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви та мають відповідати вимогам передбаченим чинним законодавством України;

4.7. Вартість послуг з надання технічних умов на приєднання до мереж централізованого водопостачання та/або водовідведення визначається на підставі обґрунтованих трудовитрат та вартості одного людино-дня.

4.8. Технічні умови на прокладення тимчасових водопровідних мереж для тимчасового приєднання об’єкта видаються виробником (виконавцем) у порядку, встановленому п. 2.1-2.7 цих Правил.

4.9. Технічні умови на приєднання об’єкта тільки до централізованої системи водопостачання, при можливості приєднання цього об’єкта до централізованої системи водовідведення не видаються. В випатку відсутності технічної можливості приєднання об’єкта до централізованої системи водовідведення замовник зобов’язаний надати документацію на вигрібну яму оформлену відповідно до норм чинного законодавства України або при проектуванні об’єкта слід передбачити систему водовідведення на місцеві очисні споруди, при будівництві яких замовник повинен дотримуватися вимог чинних правил, норм та стандартів.

4.10. Технічні умови на приєднання об’єкта тільки до централізованої системи водовідведення, без приєднання цього об’єкта до централізованої системи водопостачання, видаються для проектування приєднання об’єкта до централізованої системи водовідведення із вказівкою на наявність власної системи водозабору замовника, яка повинна бути облаштована засобами обліку води.

Розділ 5. Виготовлення проектної документації

5.1. Проектна документація на приєднання об’єктів до мереж централізованого водопостачання та/або водовідведення розробляється замовником у порядку, встановленому чинним законодавством України. Проектна документація на приєднання об’єктів до мереж централізованого водопостачання та/або водовідведення може бути розроблена як у складі об’єкта будівництва в цілому, так і окремо як на інженерну споруду (трубопровід) або водопровідний ввід чи випуск водовідведення (каналізаційний випуск).

5.2. Замовник та проектна організація забезпечують відповідність рішень проектної документації виданим виробником (виконавцем) технічним умовам.

5.3. Виробник (виконавець) розглядає, з метою погодження, проектну документацію замовника в частині відповідності проектних рішень вимогам виданих виробником (виконавцем) технічних умов.

5.4. Затвердження та проведення експертизи проектної документації відбувається у порядку, встановленому законодавством України.

Розділ 6. Виконання будівельних робіт

6.1. Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення водопровідних та/або каналізаційних мереж здійснюються з урахуванням схеми оптимізації систем централізованого водопостачання та/або водовідведення.

6.2. Отримання необхідних документів дозвільного характеру на виконання будівельних робіт, ведення технічного нагляду та приймання в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів виконуються замовником у порядку, встановленому чинним законодавством України.

6.3. Технічний нагляд за будівництвом зовнішніх водопровідних та/або каналізаційних мереж може здійснюватись представником виробника (виконавця) або іншою особою, що у встановленому порядку отримала кваліфікаційний сертифікат, який надає право здійснювати технічний нагляд.

6.4. У разі, якщо в процесі виконання будівельних робіт виникає необхідність обґрунтованих відхилень від технічних умов та/або рішень робочого проекту, замовник або будівельна організація повинні погодити такі відхилення з виробником (виконавцем) послуг та внести зміни до розробленої раніше проектної документації.

6.5. Закриття прихованих робіт, гідравлічні випробування, промивання та дезінфекція збудованих трубопроводів здійснюються замовником або виробником (виконавцем), який може на підставах, не заборонених чинним законодавством України, залучити до виконання таких робіт уповноважені організації відповідно до законодавства, державних будівельних норм та правил. Копії складених актів закриття прихованих робіт, актів проведення гідравлічних випробувань, промивки та дезінфекції збудованих трубопроводів замовник надає виробнику (виконавцю) разом із документом, що посвідчує введення об’єкта в експлуатацію.

Розділ 7. Порядок укладання договору та підключення до мереж

централізованого водопостачання та/або водовідведення

7.1. Документи, які надаються замовником:

7.1.1. Замовник – юридична, фізична особа-підприємець, фізична особа звертається до виробника (виконавця) із заявами про укладання договорів з виробником (виконавцем) про надання послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення та про укладання договору на підключення об’єкта до мереж централізованого водопостачання та/або водовідведення, до яких додаються наступні документи:

- копія зареєстрованої в установленому законодавством порядку декларації про готовність об’єкта будівництва до експлуатації, якщо вона передбачена чинним законодавством.

- для тимчасово приєднаних об’єктів та об’єктів що не підлягають здачі в експлуатацію відповідно до законодавства – копія будівельного паспорта, паспорта прив’язки тимчасової споруди;

- копії актів закриття прихованих робіт, актів проведення гідравлічних випробувань, промивки та дезінфекції збудованих мереж водопостачання та каналізації;

- копію установчого документа (статут, засновницький договір, положення) замовника, що містить відомості про найменування юридичної особи та повноваження органів її управління та керівника (копії паспорта та довідки про присвоєння індивідуального податкового номера для фізичних осіб-підприємців, фізичних осіб);

- копія документа, що підтверджує призначення керівника замовника на відповідну посаду та надає йому (або уповноваженій ним особі) право підпису договорів (протокол загальних зборів про обрання керівника, наказ, рішення, розпорядження тощо, з вказівкою терміну повноважень керівника у разі укладення контракту);

- копія документа, що посвідчує проведення державної реєстрації суб’єкта господарювання, об’єкт якого підключається до мереж (свідоцтво про державну реєстрацію, витяг, виписка з ЄДР).

- копія технічного паспорта;

- довідка про склад сім’ї;

- копії правовстановлюючих документів на будівлю;

- копія посвідчення про пільги (за наявності).

7.2. Підключення об’єкта здійснюється протягом двадцяти робочих днів з дня відповідного звернення замовника до виробника (виконавця) та укладання договору з виробником (виконавцем) про надання послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення.

7.3. Роботи з підключення об’єкта замовника до мереж централізованого водопостачання та/або водовідведення виконуються виробником (виконавцем) відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.4. Надання послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення можливе тільки після укладання замовником договору із виробником (виконавцем) про надання послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення та прийняття в експлуатацію вузла (вузлів) обліку води (стічних вод), з урахуванням того, що засоби обліку води (стічних вод) повинні відповідати встановленим законодавством вимогам та забезпечувати високу точність вимірювання з мінімальною величиною похибки.

7.5. У випадку підключення нежитлового приміщення у житловому будинку до внутрішньобудинкових мереж водопостачання та/або водовідведення замовник зобов’язаний надати письмову згоду балансоутримувача таких мереж на підключення об’єкта замовника.

7.6. 	У випадку, якщо замовник є абонентом виконавця, але в нього відсутня проектна документація на приєднання об’єкта до мереж централізованого водопостачання та/або водовідведення він зобов’язаний виготовити її за власний рахунок. У випадку відмови абонента виготовляти проектну документацію виробник (виконавець) має право призупинити надання абоненту послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення.

У разі зміни власника об’єкта та за умови, що даний об’єкт приєднаний до централізованих мереж водопостачання та/або водовідведення і попередній його власник був абонентом виконавця, але як і в попереднього власника, так і в нового власника даного об’єкта відсутня проектна документація на приєднання об’єкта до мереж, новий власник здійснює заходи відповідно до абзацу першого п.7.6.

7.7. У випадку звернення до виробника (виконавця) замовника із заявою про підключення самовільно збудованих замовником мереж до мереж централізованого водопостачання та/або водовідведення, виробник (виконавець) зобовязаний до укладання договору про надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення вимагати від замовника документи, визначені даними Правилами.

Розділ 8. Самовільне приєднання

8.1. Забороняється будь-яке самовільне приєднання (підключення) до мереж централізованого водопостачання та/або водовідведення.

8.2. Виявлені виробником (виконавцем) самовільні приєднання (підключення) об’єктів до мереж централізованого водопостачання та/або водовідведення підлягають негайному відключенню.

8.3. У разі виявлення самовільних приєднань (підключень) виробник має право звернутися до осіб, які здійснили таке приєднання (підключення), із вимогою про відшкодування збитків розрахунок яких проводить виробник за пропускною спроможністю труби вводу  при швидкості руху води в ній 2,0 м/сек та дією її повним перерізом протягом 24 годин за добу. Розрахунковий період встановлюється з дня самовільного приєднання. Якщо дату самовільного приєднання виявити неможливо, розрахунковий період становить один місяць.

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради                                                                                            С.П. Маташ